Bab v

Penutup

# Kesimpulan

Setelah dilakukan pengamatan, pengujian serta analisa dari rangkaian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Pada dasarnya prinsip kerja dari rangkaian ini adalah suatu pencacah pulsa kotak. Dengan melakukan penyesuaian pada program alat ini berfungsi sebagai pengukur jumlah cacahan yang identik dengan frekwensi dari suatu sinyal.

- Alat ini hanya dapat untuk mengukur frekwensi fundamental saja dan tidak untuk mengukur frekwensi campuran.

- Dengan penggunaan komputer sebagai alat pembacaan, maka pengembangan aplikasi bisa dilakukan terus.

- Untuk penggunaan perangkat lunak tidak terbatas pada salah satu perangkat lunak saja (pada proyek ini menggunakan Borland Delphi 5.0), melainkan bisa dengan perangkat lunak lainnya

- Kelemahan dari alat ini adalah karena waktu tunda menggunakan sistem operasi maka waktu tunda yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan. Akibatnya lama pembukaan gerbang tidak konstan dengan demikian jumlah pulsa yang dibaca oleh pencacah tidak sesuai dengan frekwensi sebenarnya.

5.2 SARAN

Proyek skripsi ini bisa dilakukan pengembangan-pengembangan dengan melakukan beberapa perubahan, misalnya:

- Melakukan penambahan sistem tunda dengan menggunakan IC PIT 8253 / 8254, agar waktu tunda dapat selalu konstan.

- Penambahan rangkaian filter sehingga rangkaian dapat mengukur frekwensi harmonic.