# BAB V

PENUTUP

## KESIMPULAN

Setelah menyelesaikan keseluruhan tahap dalam pelaksanaan Proyek Tugas Akhir ini, mulai dari tahap Pengembangan Ide, Perancangan Perangkat Keras, Perancangan Perangkat lunak sampai kepada tahap Pengujian Akhir terhadap Rangkaian yang telah dibuat, maka selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan akhir sebagai berikut :

- Peralatan komunikasi data menggunakan laser pointer ini melakukan komuniksi data searah (half duplex), terdiri dari dua bagian yaitu bagian Pengirim dan Penerima.

- Dalam komunikasi data serial terdapat 3 jalur yang penting, yaitu jalur pengirim data (TxD), jalur penerima data (RxD), dan jalur ground (GND).

- Pengiriman bit-bit data dalam komunikasi data menggunakan laser pointer dibentuk secara Asinkron.

- Sebelum melakukan komunikasi data serial, terlebih dahulu harus dilakukan proses Inisialisasi port yang digunakan, yang meliputi : Baud Rate, Data Bit, Bit Parity, dan Stop Bit.

- SARAN

Dengan memperhatikan beberapa kekurangan pada perangkat keras dan perangkat lunak Alat Komunikasi Data menggunakan Laser Pointer yang telah dibuat ini, maka untuk pengembangan selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

- Untuk pengembangan selanjutnya perangkat keras alat komunikasi data ini dapat digunakan untuk mengirim dan menerima data secara bolak-balik (full duplex), yaitu pada setiap bagian Pengirim dan Penerima terdapat Laser Pointer dan Sensor penerima.

- Pada perangkat lunak dapat digunakan untuk mengirim dan menerima berbagai jenis file selain file .TXT .

- Penerima dapat langsung menerima data tanpa pengubah RS 232 dan phototransistor juga dapat menggunakan catu daya +12 volt dan –12 volt.

- Pengirim dapat langsung mengirim data dari RS 232 ke transistor  dan langsung untuk menyalakan laser pointer.

- Untuk pengalamatan dan inisialisasi port serial dapat langsung menggunakan perintah di windows dengan Windows API.