BAB V

PENUTUP

# 5.1. KESIMPULAN

Setelah melewati tahap-tahap dalam proses penyelesaian proyek Tugas Akhir, dari mulai penemuan ide, perancangan perangkat keras (Hardware) dan perancangan perangkat lunak (Software), maka dapat disimpulkan bahwa:

- Dengan menggunakan mikrokontroler AT89C51 rangkaian ‘Termometer Digital’ menjadi lebih sederhana dan ringkas karena tidak banyak dibutuhkan komponen lain, hal ini disebabkan oleh kemampuan mikrokontroler AT89C51 untuk menangani proses dari mulai masukan data, pengolahan data dan keluaran untuk ditampilkan.

- Mikrokontroler memiliki keunggulan-keunggulan, antara lain pengaplikasiannya yang tidak terlalu rumit, kompatibel terhadap komponen-komponen pendukung yang ada dipasaran, memiliki kemampuan yang memadai untuk menyimpan data, hanya memerlukan daya yang kecil, pengisian dan penghapusan program dapat dengan mudah dilakukan dengan siklus pengisian dan penghapusan 1000 siklus, dan harganya relatif terjangkau dibanding mikrokontroler lain.

- Mikrokontroler AT89C51 berfungsi sebagai pengendali dan pemroses dalam rangkaian ‘Termometer Digital’. Data masukan dan keluaran berupa data 16 bit.

- Kesalahan yang sering terjadi pada waktu percobaan yaitu pada saat suhu terukur pada termometer mencapai 60(C dan suhu terukur pada penampil mencapai 61(C, maka terdapat selisih (1(C, maka terdapat total kesalahan sekitar (0,01(. Kesalahan yang sering terjadi dapat disebabkan oleh pengaruh peralatan pendukung, seperti  termometer yang sudah rusak dan keadaan sensor suhu, maka keakuratannya menjadi berkurang.

- Idealnya termometer dan termometer digital mampu mengukur suhu sampai 100(C, namum dalam prakteknya terkadang tidak mencapai  100(C. Hal itu disebabkab oleh pengaruh suhu luar.

- Pada software masih terdapat kesalahan, yaitu suhu dalam (C tidak cukup dihitung dengan  T = A x 100  tetapi dengan rumus T = 3,73  A x 100 _   273

255                                                           255         3,73

Dan pembuktian rumus T dengan A diberikan pada lampiran 13 dan 14.

# 5.2. SARAN-SARAN

Mengingat beberapa kekurangan dari karya tulis ini, berikut ini beberapa kemungkinan yang harus diperhatikan untuk mengembangkan dan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kesempurnaan perangkat keras maupun perangkat lunak alat ini diantaranya:

- Termometer hanya dapat menampilkan hasil pengukuran suhu dalam bentuk tampilan sederhana (digit). Untuk itu perlu pengembangan selanjutnya agar digunakan tampilan yang lebih menarik dengan menggunakan LCD atau layar monitor.

- Program yang ada didalam mikrokontroler sebaiknya dapat diedit kembali tanpa harus menghapus keseluruhan program didalamnya, karena penghapusan program juga dapat memperpendek umur mikrokontroler.

- Untuk menghasilkan penggukuran yang lebih akurat, maka perlu digunakan peralatan pendukung yang baik.

- Agar software menjadi benar akan lebih baik jika perhitungannya seperti pada kesimpulan.