# BAB V

## PENUTUP

  - Kesimpulan

Dengan pembuatan alat serta karya tulis tugas akhir ini tentang Pengaman Telepon Interlokal dengan Password maka penyusun mencoba untuk menyimpulkan berbagai hal yang berkaitan dengan karya tulis, yaitu sebagai berikut:

- Alat dan perangkat lunak telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

- Perangkat keras yang dibuat sangat sederhana karena komponen terdiri dari IC DTMF MT8870, ISO 4N35, Relay dan komponen pendukung lainnya.

- Perangkat keras tersebut dihubungkan dengan PC melalui port paralel dengan mode EPP (Enchanced Parallel Port) secara langsung.

- Semula salah satu kawat jalur telepon disambungkan ke ground, rangkaian decoder DTMF MT8870 ternyata  mengakibatkan hubungan telepon masih dianggap aktif walaupun gagang telepon telah ditutup. Pada laporan tugas akhir ini sambungan tersebut semula sudah dihilangkan.

- Masih terdapat kekurangan pada diagram alir program, yaitu masih perlu tambahan pemutusan hubungan ke jalur telepon selama waktu yang singkat, setelah password tersebut oleh sentral telepon tidak diartikan sebagai nomor telepon. Pada diagram alir program hal ini telah ditambahkan.

5.2 Saran-saran

Alat  Pengaman Telepon Interlokal dengan menggunakan Password ini masih sangat sederhana , baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Maka dalam hal ini masih mungkin untuk disempurnakan atau dikembangkan lagi sehingga akan didapatkan hasil yang lebih baik.

- Alat pengaman Telepon Interlokal dengan menggunakan Password ini dapat dikembangakan dengan menggunakan peralatan yang lain dan tidak harus menggunakan komputer, yaitu dapat juga digunakan IC Microcontroller dan bahasa pemograman Assembler.

- Dalam komponen DTMF MT8870 terdapat jalur PwDn yang berfungsi untuk memutus tegangan ke jalur DTMF. Jalur tersebut merupakan jalur untuk menon-aktifkan komponen DTMF sehingga komponen dapat lebih awet. Jalur PwDn ini belum dimanfaatkan, untuk penyempurnaan penulis menyarankan untuk memanfaatkan jalur tersebut.

- Telepon yang dihubungkan ke rangkaian Pengaman Telepon Interlokal dengan Password harus diset pada kondisi Tone. Karena bila diset dalam kondisi Pulse, alat tidak mampu membaca tombol telepon yang ditekan.

- Untuk lebih lengkap, penulis menyarankan untuk membuat pendeteksian nada sambung dan penghitungan pulsa. Hal ini bermanfaat agar saat melakukan sambungan interlokal dapat memantau pemakaian pulsa telepon yang terpakai.

- Passwprd disimpan kedalam file sebagai teks, untuk lebih meningkatkan keamanan password maka sebaiknya data password diacak.