BAB V

### PENUTUP

# 5.1. KESIMPULAN

# Setelah  menyelesaikan  keseluruhan  tahap  dalam pelaksanaan Proyek Tugas Akhir  ini, mulai dari tahap pengembangan Ide, Perancangan Perangkat Keras, Perancangan perangkat lunak sampai kepada tahap pengujian akhir terhadap rangkaian yang telah dibuat, maka selanjudnya dapat ditarik beberapa kesimpulan akhir sebagai berikut :

# Bagian Sistem Pengendali Remote dengan DTMF untuk Mengendalikan CD ROM tersusun atas 5 bagian penting yaitu : papan kunci (keypad), penyandi (encoder), pemancar infra merah (IR LED), penerima infra merah (phototransistor) dan pemecah sandi (encoder).

- Penggunaan sinar infra merah memberikan beberapa keuntungan, diantaranya : Kebal terhadap gangguan interferensi, frekuensi osilator yang tersebar lebar, waktu transmisi pendek, dan konsumsi daya yang rendah.

- jarak jangkauan pemancar dengan menggunakan 1 LED infra merah sekitar 2 meter dan dapat diperjauh lebih dari 6 meter jika  menggunakan  2 LED infra merah yang dihubungkan secara seri.

- Sistem remote memanfaatkan IC DTMF untuk mendekodekan tombol, ini memberikan kemudahan perakitan dibanding dengan mempergunakan komponen-komponen seperti: resistor, kapasitor dan induktor yang tentunya tidak mudah dalam menentukan nilainya.

- Sistem Pengendali Remote dengan DTMF untuk Mengendalikan CD ROM selain dengan keypad sebagai pengendali dapat pula dimainkan dengan mouse sebagai pengendali.

# Program yang dibuat dalam karya tulis ini hanya dapat dieksekusi dalam sistem operasi Windows 95 atau Windows 98.

- Kelemahan dari aplikasi ini, untuk program masih menggunakan timer sebagai pengecekan data pada port parallel secara terus menerus. Akibatnya sistem menjadi sangat sibuk sehingga dapat mengakibatkan terjadinya crash pada sistem.

- Untuk menjalankan aplikasi ini harus menggunakan komponen tambahan pada program delphi tersebut, diantaranya CoolForm, DsFancyButton, dan BtnComps. Selain itu untuk menjalankannya harus didukung peralatan multimedia diantaranya Soundcard dan CD ROM.

# 5.2. SARAN

Dengan memperhatikan beberapa kekurangannya yang dimiliki oleh Sistem Pengendali Remote dengan DTMF untuk Mengendalikan CD ROM yang telah dibuat. Maka untuk pengembangan selanjudnya dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- Salah satu kekurangan yang ditemui dalam perancangan sistem ini hanya menggunakan sistem kombinasi 12 tombol yang seharusnya dapat difungsikan sebanyak 16 tombol dengan menggunakan keypad enhanced (tombol ‘D’ tidak dapat digunakan karena memiliki data ‘0000’ yang akan diabaikan) atau dapat memanfaatkan penggunaan tombol ganda dengan cara mengkombinasikan beberapa tombol.

- Untuk pengembangan selanjutnya rangkaian ini selain dipergunakan untuk pengendali CD ROM juga dapat mengendalikan berbagai macam keperluan diantaranya untuk mengontrol mouse atau pengganti beberapa tombol pada keyboard, sehingga kemampuan aplikasi penggunaanya dapat lebih luas.

- Aplikasi ini belum dapat berdiri sendiri untuk dijalankan karena mempergunakan komponen tambahan dalam perancangan.

- Apabila menjalankan aplikasi ini software XingMPEG tidak diperkenankan di install karena driver dari XingMPEG tersebut dapat mempengaruhi kerja dari aplikasi ini terutama Volume tidak dapat dimainkan selayaknya.

- Kelemahan mempergunakan gelombang cahaya adalah jarak jangkauannya terbatas, sehingga jika bagian pemancar cahaya ini diganti dengan pemancar radio maka jarak jangkauannya semakin jauh.

- Kelemahan dari aplikasi program ini belum semua dapat dikendalikan dengan  keypad dari hardware_nya.

- Untuk menanggulangi timer pada program yang dibuat maka pada decoder MT 8870 tersebut lebih baik jika diganti dengan cara pin 15 (Std)  disambungkan  ke jalur status dan pin 10 (TOE) disambungkan ke jalur control pada konektor  DB 25. Disini komputer akan membaca pin 15 (Std) dan akan mengontol pin 10 (TOE) agar pembacaan data pada port menjadi singkron, dan 16 tombol pada keypad enhanced dapat difungsikan seluruhnya.

- Sebaiknya pin data pada DB 25 yang tidak dipakai di ground-kan dengan memberi resistor untuk pengamanan.