BAB I

# PENDAHULUAN

# 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Mikroprosesor adalah sebuah Central Processing Unit (CPU) yang terdiri atas Aritmatic Logical Unit (ALU), program counter, stack pointer, register-register, sebuah rangkaian pewaktu dan penyela. Sistem kerja dari sebuah mikroprosesor sekarang ini telah diaplikasikan kedalam sebuah bentuk IC (Integrated Circuit)yang disebut dengan mikrokontroler. Mikrokontroler dapat dikatakan sebagai sebuah komputer yang sangat sederhana yang terdapat didalam satu IC. Piranti masukan dan piranti keluaran serta pengingat sudah dikemas dalam suatu IC mikrokontroler, sistem-sistem tersebut dapat pula dijadikan sebagai sebuah antarmuka yang dihubungkan dengan perangkat keras untuk suatu aplikasi tertentu.

Perbedaan antara mikrokontroler dengan mikroprosesor, yaitu mikroprosesor diarahkan untuk membentuk komputer digital general purpose (tujuan umum), sedangkan mikrokontroler diarahkan untuk kontroler digital Special Purpose (tujuan khusus). Mikroprosesor mengacu pada sebuah CPU dalam satu keping, sementara mikrokontroler merupakan bentuk khusus gabungan CPU dengan peralatan lain dalam susunan rangkaian minimal dalam satu keping.

Beberapa jenis mikrokontroler dari keluarga MCS-51 produk ATMEL dapat diperoleh di pasaran. Salah satunya yaitu AT89C51 yang kompatibel dengan perangkat intruksi dan tata letak pena dengan standar industri MCS-51. Yang berbeda adalah pada desain EPROM yaitu tipe AT89C51 menggunakan Flash Programble Erasble Read Only Memory (PEROM). Pada tipe ini mempunyai banyak kepraktisan diantaranya adalah penghapusan data dengan mudah dapat dilakukan dengan cara elektris. Sehingga jika terjadi kesalahan penulisan program, program yang salah tersebut dapat dihapus dan kemudian diisi kembali. Kelebihan ini merupakan alasan dasar dipilihnya penggunaan mikrokontroler seri ini, selain dari segi perangkat keras yang lebih sederhana, karena tidak perlu membuat jalur alamat dan jalur data untuk berhubungan dengan pengingat luar. Alasan lain karena keberadaan mikrokontroler dapat digunakan untuk berbagai keperluan manusia. Oleh karena itu, dipilih judul yaitu : “Pengukur Kecepatan Putar Dengan Mikrokontroller AT89C51”, sebagai wujud penerapan mikrokontroller dalam pengukuran kecepatan putar.

Secara umum Pengukur Kecepatan Putar  dapat dilihat dalam gambar 1.1.

## Gambar 1.1. Diagram Pengukur Kecepatan Putar dengan

Mikrokontroller AT89C51

# 1.2. PERMASALAHANNYA

Masalah yang dihadapi adalah bagaimana kecepatan piringan yang berputar, diproses dan ditampilkan hasil pengukuran kecepatan piringan tersebut pada penampil (display). Permasalahan ini dapat diatasi dengan cara menghubungkan sensor kecepatan putar ke penampil tujuh segmen melalui mikrokontroler AT89C51 sebagai pengendali utama dengan menggunakan saklar sebagai pengontrol alat pengukur kecepatan putar tersebut. Pengukur Kecepatan Putar dengan Mikrokontroller AT89C51 disusun dengan menggunakan mikrokontroler AT89C51, sensor kecepatan putar yang terdiri dari LED Inframerah dan Phototransistor, IC NE555, IC SN 7447 dan hasil pengukuran kecepatan putar tersebut ditampilkan pada penampil tujuh segmen termultiplek sebanyak empat digit. Adapun fungsi dari masing-masing berbagai perangkat diatas yaitu sebagai berikut :

  - Mikrokontroler AT89C51 yaitu sebagai pengendali utama

  - Saklar digunakan sebagai pengontrol alat yaitu untuk menentukan batas pengukuran dan ketelitian pengukuran kecepatan putar

  - IC NE 555 sebagai komparator pemicu schmitt atau schmitt trigger

  - LED Inframerah sebagai pemancar cahaya dan Phototransistor sebagai sensor untuk penerima cahaya dari LED Inframerah tersebut.

  - IC SN 7447 sebagai dekoder untuk penampil tujuh segmen, dan

  - Empat buah Penampil Tujuh Segmen sebagai penampil hasil pengukur kecepatan putar

Agar mikrokontroler dapat memproses data dari sistem perangkat keras, maka diperlukan perangkat lunak (program). Perangkat lunak yang digunakan tersebut adalah bahasa pemrograman ASM-51 yang dijalankan pada sistem DOS.

# 1.3. PEMBATASAN MASALAH

Prinsip kerja dari Pengukur Kecepatan Putar dengan Mikrokontroller AT89C51 adalah hanya menghitung jumlah pulsa yang diterima oleh sensor. Pulsa tersebut kemudian diolah dan ditampilkan ke tujuh segmen sebagai hasil pengukuran kecepatan putar.

Pengukur Kecepatan Putar dengan Mikrokontroller AT89C51 dalam tugas akhir ini berbasiskan mikrokontroler AT89C51, sehingga ada banyak kemungkinan kemampuan yang dapat dikembangkan. Alat pengukur ini secara perangkat keras terdiri atas :

- Mikrokontroler AT89C51

- IC NE555

- LED Infra merah dan Phototransistor

- Penampil termultiplek dengan IC SN7447

- Saklar

Dan secara perangkat lunak yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman Assembly sebagai antarmuka perangkat keras dengan lingkungan. Bahasa pemrograman yang dipakai yaitu disesuaikan dengan mikrokontroler yang dipakai yaitu dari keluarga MCS-51, sehingga bahasa pemrograman yang digunakan adalah ASM-51.

1.4. TUJUAN PENULISAN

Dalam kerangka penulisan tugas akhir ini, penulis menjabarkan tujuan penulisan atas dua bagian, yaitu :

- Tujuan Umum

- Memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.

- Mempersembahkan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta pada umumnya, dan jurusan Teknik Komputer pada khususnya sebagai bahan teori dan praktikum.

- Tujuan Khusus

- Memperkenalkan kegunaan mikrokontroler AT89C51 sebagai pengukur kecepatan putar  dan pengembangannya.

- Mengaktualisasi teori yang diperoleh selama kuliah dan pengembangan - pengembangan berdasar bidang keilmuan yang saling berkait.

I.5.  SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab     I      PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

Bab    II     LANDASAN TEORI

Merupakan landasan teori yang membahas tentang mikrokontroler AT89C51 sebagai pendukung perancangan perangkat keras dan perangkat lunak.

Bab III     PERANCANGAN  PERANGKAT KERAS

Bab ini merupakan bab tentang perancangan perangkat keras  yakni hubungan antara mikrokontroller AT89C51, sensor kecepatan putar dan saklar pengatur.

Bab   IV     PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai perangkat lunak yang berisi program-program yang dimasukkan ke dalam mikrokontroller sehingga perangkat keras dapat bekerja sebagai alat pengukur kecepatan putar. Perintah-perintah pemrograman dengan bahasa assembly MCS-51 dan cara mengkompilasi juga dijelaskan.

Bab    V      PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembuatan alat pengukur kecepatan putar dengan mikrokontroller AT89C51 dari penulis.