BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan  pengamatan yang dilakukan dan setelah mengadakan uji coba perangkat keras dan perangkat lunak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Dengan Mikrokomputer AT melalui Port Paralel dapat mengendalikan optokopler yang berfungsi sebagai saklar pengganti pada FM Tuner.

- Untuk mengakses Port Paralel dengan menggunakan Delphi 5.0 harus menggunakan bahasa pemrograman Assembly, karena dalam Delphi 2.0 keatas tidak menyediakan fasilitas pengaksesan Port.

- Pada FM Tuner Kenwood model KT-42B menggunakan IC uPD 1703C, merupakan CMOS IC, yang berisi PLL-Frekuensi-Synthesizer dan memori. IC tersebut mengolah frekuensi yang ditala oleh rangkaian PLL yang kemudian disimpan dalam memori. Dalam penyimpanan memori oleh IC tersebut hanya sebanyak 6 memori saja.

- Pada FM Tuner Kenwood model KT-42B tersebut tidak ada aplikasi auto scan, proses auto scan dilakukan dengan menahan tombol Up Scan atau Down Scan secara software, hingga sampai menemukan frekuensi tertentu maka secara otomatis auto scan akan berhenti.

5.2. Saran-saran

Dari Tugas Akhir yang dilakukan dengan melihat kekurangan dan permasalahan yang ada, dapat disarankan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut baik mengenai sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, saran-saran tersebut adalah :

- Pada Rangkaian Scan yang menggunakan 4 buah optokopler merupakan suatu pemborosan optokopler.

- Penghematan 2 buah optokopler dapat diselesaikan dengan program, tombol auto scan diberi 1 kali pulsa dan auto scan ditahan sampai terjadi sinyal Tune Indikator menyala.

- Penambahan Jalur untuk memantau Status Mono atau Stereo.

- Penambahan volume ( Windows API ) kedalam menu yang ada.

- Penambahan program agar memori program berada di komputer, bukan pada FM Tuner sehingga dapat banyak menyimpan memori.

- Buat tabel step yang diperlukan

Tebel 5.1. Step Fast Scan Up

Tabel 5.2. Step Fast Scan Down