BAB  V

PENUTUP

  - KESIMPULAN

Setelah melewati tahap-tahap dalam penyusunan Tugas Akhir dari mulai penemuan ide, perancangan perangkat keras dan lunak maka dapat disimpulkan bahwa:

- Dengan menggunakan Mikrokontroler AT89C51, rangkaian pengendali pintu ini menjadi lebih ringkas dan sederhana karena tidak banyak dibutuhkan komponen lain. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mikrokontroler AT89C51 untuk menangani proses mulai dari masukan data, pengolahan data dan keluaran.

- Mikrokontroler memiliki keunggulan-keunggulan antara lain mengaplikasikan yang tidak terlalu rumit, kompatibel terhadap komponen-komponen pendukung yang ada di pasaran, memiliki kemampuan yang memadai untuk menyimpan dan menghapus 1000 siklus dan harganya relatif terjangkau dibanding mikrokontroler lain.

- Perancangan perangkat keras terdiri dari system minimum DST-51 sebagai pengendali seluruh rangkaian, keyboard sebagai unit masukan, LCD sebagai penampil password yang dimasukan lewat keyboard, sedangkan buzzer dan motor stepper sebagai unit keluaran ( penggerak pintu ).

- Kelemahan pada system direset, pintu membuka sehingga ketika pintu tidak bisa menutup dengan sempurna maka system tidak berbuat apa-apa.

  - SARAN

Karena keterbatasan penyusun dalam pembuatan alat pengendali pintu, maka masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki sebagai pengembangan dari tugas akhir ini. Adapun kekurangan-kekurangan tersebut sebagai berikut :

- Keyboard yang berfungsi sebagai piranti masukan bisa diganti dengan keypad berukuran 3 x 4 atau 4 x 4 sehingga kelihatan lebih praktis dan efisien.

- Pengendali pintu masih menggunakan motor stepper dengan tegangan yang masih kecil, maka kekuatan dan kecepatannya masih terbatas, sehingga apabila dibutuhkan kekuatan dan kecepatan yang lebih besar bisa digunakan motor yang mempunyai kekuatan yang lebih besar, misalnya motor DC atau motor stepper dengan tegangan yang besar.

- Jumlah repetisi kesalahan password dibatasi

- Perlu dipasang sensor untuk memonitor pembukaan pintu yang tidak semestinya.

- Kalau penutupan pintu terhalang dan tidak menyentuh microswitch, software bisa mengetahui.