# BAB II

# MIKROKONTROLER AT89C51

# 2.1. Tinjauan Umum

Sistem yang bernama Pengisi Program Mikrokontroler AT89C51 yang dirancang dalam tugas akhir ini adalah suatu perangkat yang bekerja berdasarkan pada pengisian Flash Programable and Erasable Read Only Memory (Flash PEROM) yang dimiliki oleh microcontroller AT89C51. Flash Programable and Erasable Read Only Memory (Flash PEROM) tersebut digunakan untuk menyimpan perintah dasar dari AT89C51 yang nantinya perintah tersebut akan digunakan untuk mengendalikan perangkat tertentu.

# 2.1.1. Central Processing Unit (CPU)

Didalam mikrokomputer maupun mikrokontroler terdapat CPU (central processing unit ). CPU atau adalah unit pengolah utama yang merupakan bagian inti dari mikrokomputer maupun mikrokontroler. CPU bertugas membaca intruksi program yang disimpan dalam memori dan kemudian mengeksekusi instruksi tersebut sesuai dengan parameter yang ditetapkan secara patuh dan cepat. Central Processing Unit (CPU) tersebut secara mendasar tersusun atas beberapa komponen utama:

- ALU (Aritmathic and Logic Unit), dengan adanya ALU maka perintah pengurangan, penjumlahan, pembagian, perkalian, dan perintah nalar seperti OR, EXOR, AND, NAND, dan INVERTER dapat dilaksanakan.

- Register, Berfungsi menampung sementara data yang akan diproses dan hasil proses aritmatika dan logika.

- Control Unit (Unit Kendali), berfungsi sebagai pengatur cara kerja dari CPU.

# 2.1.2. Unit Pengingat (Memory)

Memori berfugsi menampung atau menyimpan data dan program yang segera akan diproses oleh CPU. Memori mempunyai dua macam fungsi yaitu sebagai penyimpan data kode Biner untuk instruksi pada saat penulisan program dan untuk menyimpan data hasil kerja CPU atau data yang dimasukkan dari luar.

Ada dua jenis memori yang terdapat pada mikrokomputer, yaitu ROM

(Read Only Memory) dan RAM (Random Access Memory).

- ROM (Read Only Memory)

ROM adalah jenis memori yang hanya dapat dibaca. Semua program atau instruksi yang ada pada ROM tidak akan hilang walaupun catu daya dimatikan. Oleh karena itu ROM dikatakan bersifat Nonvolatile. Program yang tersimpan dalam ROM langsung tersedia begitu catu daya dinyalakan.

ROM pada umumnya berisi program Basic Input/Output System (BIOS), yaitu satu set program yang mengontrol transfer informasi yang berlaku antara CPU dengan alat masukan/keluaran.

- RAM (Random Acces Memory)

RAM adalah memori yang dapat dibaca dan dapat ditulisi program atau instruksi. Program atau instruksi yang terdapat dalam RAM akan hilang bila catu daya dimatikan, oleh karena itu RAM dikatakan bersifat Volatile (mudah terhapus). Dengan demikian maka RAM hanya digunakan untuk penyimpan data dan program sementara.

Ada beberapa jenis RAM, yaitu SDRAM, DRAM, VRAM, dan Flash Memory. RAM jenis DRAM (Dynamic RAM) digunakan untuk menambah memori komputer, dan yang saat ini banyak digunakan adalah jenis DIMM (Dual In-Line Memory Module).

# 2.1.3. Port Input Output (I/O)

Port Input Output (I/O) adalah interface yang dimiliki oleh mikrokomputer maupun mikrokontroler yang digunakan untuk menghubungkan mikrokomputer maupun mikrokontroler dengan peralatan luar.

# 2.1.4 Hubungan Antarmuka ( Interfacing )

Mikrokomputer maupun mikrokontroler dirancang sebagai suatu sistem yang fleksibel, artinya selain berhubungan dengan dirinya sendiri juga dapat berhubungan dengan peralatan luar (peripheral ) sehingga peralatan tersebut dapat berkomunikasi atau bahkan dapat dikendalikan oleh mikrokomputer maupun mikrokontroler. Pengisi Program Mikrokontroler AT89C51 ini menggunakan interface khusus yaitu kartu PPI 8255. Kartu PPI 8255  memiliki kemampuan yang dapat diprogram dengan mudah sehingga akan sangat memudahkan dalam penggunaannya.

# 2.2. Arsitektur Mikrokontroler AT89C51

Mikrokontroler AT89C51 merupakan mikrokontroler CMOS 8-bit dengan kapasitas Flash PEROM sebesar 4Kb. Mikrokontroler AT89C51 dibuat berdasarkan  standar dan kompatibel dengan instruksi-instruksi  serta jumlah pin yang sama dari MCS-51. Dengan menggabungkan CPU 8-bit bersama Flash PEROM pada satu chip, maka mikrokontroler AT89C51 menawarkan kemampuan yang baik untuk aplikasi pengendalian dengan harga yang terjangkau.

Berikut adalah beberapa kemampuan yang dimiliki oleh mikrokontroler AT89C51.

- Kompatibel dengan MCS-51

- Memiliki Flash memori yang dapat diprogram ulang dengan kapasitas 4 Kb terintegrasi dengan ketahanan 1000 operasi baca dan tulis / langkah.

- Operasi statik penuh mulai dari 0 Hz sampai 24 MHz.

- Mempunyai 3 tingkat program kunci memori.

- RAM internal sebesar 128 * 8-bit.

- Mempunyai 32 jalur I/O yang bisa diprogram.

- Mempunyai 2 timer/counter 16-bit

- Mempunyai 6 sumber interupsi.

- Mempunyai kanal serial yang dapat diprogram

- Mempunyai kemampuan mode power idle dan power down.

# Gambar 2.1. Arsitektur Mikrokontroler AT89C51

# 2.2.1 Keterangan Pin pada Mikrokontroler AT89C51

Berikut penjelasan tentang kaki-kaki mikrokontroler AT89C51:

- Kaki 40 (VCC) merupakan kaki yang dihubungkan dengan tegangan Vcc (+5 Volt)

- Kaki 20 (Ground) dihubungkan keground.

- Kaki 32 sampai kaki 39 merupakan jalur dari Port 0 pada AT89C51 (P0.0..P0.7). Port 0 merupakan port dua arah (bidirectional) 8-bit.

- Kaki 1 sampai kaki 8 merupakan jalur dari Port 1 pada AT89C51 (P1.0..P1.7). Seperti Port 0, Port juga merupakan port dua arah (bidirectional) 8-bit.

- Kaki 21 sampai kaki 28 merupakan jalur dari Port 2 pada AT89C51 (P2.0..P2.7). Seperti pada Port 0 dan Port 1, Port 2 juga merupakan port dua arah (bidirectional) 8-bit.

- Kaki 10 sampai kaki 17 merupakan jalur dari Port 3 pada AT89C51 (P3.0..P3.7). Seperti pada Port 0, Port 1, dan Port 2, Port 3 juga merupakan port dua arah (bidirectional) 8-bit. Port 3 juga menyediakan fungsi lain untuk keperluan khusus. Adapun fungsi tersebut dapat dilihat pada tabel  berikut ini :

Tabel 2.1. Fungsi Port 3

| Kaki Port | Fungsi Lain |
| --- | --- |
| P3.0 | RXD (port masukan serial) |
| P3.1 | TXD (port keluaran serial) |
| P3.2 | INT0 (interupsi eksternal 0) |
| P3.3 | INT1 (interupsi eksternal 1) |
| P3.4 | T0 (timer 0 masukan eksternal) |
| P3.5 | T1 (timer masukan eksternal) |
| P3.6 | WR (sinyal strobe untuk penulisan data memori eksternal) |
| P3.7 | RD (sinyal strobe untuk penulisan data memori eksternal) |

- Kaki 9 (RST) digunakan untuk me-reset mikrocontroller.

- Kaki 30 (ALE/PROG), pulsanya keluarannya digunakan untuk me-latching byte rendah dari alamat selama melakukan pengaksesan memori. Pin ini juga merupakan pulsa masukan program (PROG) selama proses pemrograman flash berlangsung.

- Kaki 29 (PSEN), Program Store Enable digunakan untuk membaca strobe pada program memori eksternal. Pada saat AT89C51 mengeksekusi kode dari program memori eksternal, PSEN diaktifkan dua kali pada setiap siklus dan pengaktifannya akan selalu dilewati setiap kali data memori eksternal diakses.

- Kaki (EA/Vpp), External Access Enable ini harus dihubungkan ke-ground (GND) agar dapat mengkaktifkan peralatan untuk mengambil kode dari program memori eksternal yang berada pada lokasi 0000H samapi FFFFH.

- Kaki 18 dan 19 (XTAL2 dan XTAL1), XTAL1 merupakan input dari penguat inverting oscillator dan rangkaian clock operating internal.

2.3. Organisasi Memori

Mikrokontroler AT89C51 memiliki memori data internal. Ruang memori data internal dibagi menjadi 3 bagian blok yaitu bagian rendah 128 byte, bagian tinggi 128 byte dan Special Function Register (SFR).

Memori data internal terbagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian memori memiliki fungsi yang berbeda. Untuk ruang alamat memori data internal bagian tinggi 128 byte digunakan hanya untuk pengalamatan langsung, lebar alamat tersebut dimulai dari 80H sampai FFH. Sedangkan ruang alamat internal rendah 128 byte digunakan untuk mengakses data dengan pengalamatan langsung dan tak langsung, lebar alamat tersebut dimulai dari 00H sampai dengan 7FH dan untuk ruang alamat terakhir, ruang alamat tersebut sama dengan ruang alamat untuk pengalamatan langsung dan teletak pada lokasi memori  yang  sama, yaitu 80H sampai dengan 7FH, tetapi difungsikan untuk Special Function Register (SFR) yang status port, pengendali bit, timer, register penunjuk stack, akumulator. Ketiga blok alamat tersebut berkapasitas 128 byte.

Sebanyak 32 byte paling bawah dikelompokkan dalam 4 bank (8 register) yaitu R0 sampai dengan R7. dua bit dalam Program Status Word (PSW) yang digunakan untuk memilih bank register yang digunakan.

Program Status Word (PSW) berisi beberapa bit status yang mencerminkan adanya  keadaan yang sedang terjadi pada CPU dan PSW yang ditunjukkan pada blok tabel 2.2, berada diruang Special Function Register (SFR). Program Status Word berisi bit carry, yang merupakan carry tambahan (digunakan untuk operasi BCD), dua bank register, flag Overflow, bit parity, dan flag status yang didefinisikan pemakai.

Bit carry  yang lain selain digunakan sebagai sebagai fungsi bit carry dalam operasi aritmatika juga difungsikan sebagai “akumulator 1-bit” untuk sejumlah oprasi boolean. Program Status Word berisi beberapa bit status yang mencerminkan keadaan mikrokontroler. Definisi dari bit-bit dalam Program Status Word (PSW) seperti pada tabel 2.3

# Tabel 2.2. Bit-bit dalam PSW

| CY | AC | FO | RS1 | RS0 | OV | - | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabel 2.3. Keterangan bit-bit dalam PSW

| Simbol | Fungsi | Fungsi dan Arti |
| --- | --- | --- |
| CY | PSW.7 | Carry flag |
| AC | PSW.6 | Auxilary carry flag |
| FO | PSW.5 | Flag 0 untuk kegunaan umum |
| RS1 | PSW.4 | Bit pemilih bank register |
| RS0 | PSW | Bit pemilih bank register |
| OV | PSW.2 | Overflow carry |
| - | PSW.1 | Flag yang didefinisikan oleh user |
| P | PSW.0 | Parity flag set/clear oleh perangkat keras setiap siklus instruksi untuk menunjukkan jumlah bit 1 dalam akumulator, ganjil atau genap. |

RS0 dan RS1 digunakan untuk memilih bank register. Delapan register ini merupakan register serbaguna, lokasinya pada awal 32 byte RAM didalamnya memiliki alamat dari 00H sampai dengan 1FH. Pemilihan bank diperlihatkan pada tabel 2.4

# Tabel 2.4. Pemilihan Bank Memori

| RS1 | RS0 | Bank | Lokasi Memori |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 00H – 07H |
| 0 | 1 | 1 | 10H – 0FH |
| 1 | 0 | 2 | 10H – 17H |
| 1 | 1 | 1 | 18H – 1FH |

Register R0 dan register R1 dapat digunakan untuk pengalamatan tak langsung pada RAM internal, sisa register lainnya tidak dapat digunakan untuk pengalamatan langsung.

# 2.4 Special Function Register (SFR)

Special Function Register (SFR) merupakan memori internal yang berisikan status port, pengendali bit, timer, register penunjuk stack, akumulator dengan kapasitas 128 byte alamat dimulai dari 80H sampai dengan FFH. Register.

Alamat memori data yang disediakan untuk Special Fuction Register mulai dari 80H sampai dengan FFH, area sebanyak 128 byte tetapi tidak semuanya dipakai. Masing-masing register dalam Special Function Register mempunyai alamat memori dan nama register. Untuk alamat memori pada Special Function Register yang dipakai tidak perlu dipergunakan, karena akan mengakibatkkan terjadinya suatu kesalahan.

2.5. Fasilitas Mikrokontroler

    - Port Serial

Mikrokontroler AT89C51 dilengkapi dengan UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) yang biasa digunakan untuk komunikasi data secara serial. Jalur untuk komunikasi data serial (RXD dan TXD ) terletak pada pada kaki 10 dan 11.

Port serial dalam mikrokontroler AT89C51 memiliki sifat full duplex yang berarti dapat melakukan komunikasi/hubungan dua arah secara bersamaan. Register penerima dan pengirim pada port serial diakses pada SBUF (Serial Buffer). Register pengontrol kerja port ini adalah SCON (Serial Control). Sedangkan bit-bit status menunjukkan akhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Bit-bit Status

MSB							       LSB

| SMO | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | T1 | R1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabel 2.6. Keterangan bit-bit Status

| Bit | Simbol | Alamat | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| SCON.7 | SM0 | 9FH | Bit mode 0 port serial |
| SCON.6 | SM1 | 9EH | Bit mode 1 port serial |
| SCOB.5 | SM2 | 9DH | Bit mode 2 port serial mengaktifkan komunikasi multi-prosesor dalam mode 2 dan 3 R1 tidak aktif jika bit 9 yang diterima 0 |
| SCON.4 | REN | 9CH | Receiver enable harus diset untuk menerima karakter |
| SCON.3 | TB8 | 9BH | Transmit bit 8 ke 9 dikirim dalam mode 2 dan 3. di-set dan cleared oleh perangkat lunak |
| SCON.2 | RB8 | 9AH | Receiver bit 8. bit 9 diterima |
| SCON.1 | T1 | 99H | Transmit interrupt flag diset pada akhir pengiriman karakter dan dicleared oleh perangkat lunak |
| SCON.0 | R1 | 98H | Receiver interrupt flag diset pada akhir pengiriman karakter dan dicleared oleh perangkat lunak |

    - Timer/Counter

Mikrokontroler AT89C51 mempunyai dua buah timer/counter 16-bit yang dapat diatur melalui perangkat lunak, yaitu timer/counter 0 dan timer/counter 1. Timer/counter 0 dan Timer/counter 1 adalah untuaian pencacah biner 16 –bit ( 16-bit binary counter ) yang digunakan sebagai sarana masukan dan keluaran yang bekerja menurut fungsi waktu. Clock penggerak untaian ini berasal dari oscilator kristal atau clock yang diumpan dari luar lewat T0 dan T1. T0 dan T1 terhubung pada dengan P3.4 dan P3.5 sehingga P3.4 dan P3.5 tidak dapat digunakan sebagai jalur masukkan dan keluaran parallel jika TO da T1 dipakai sebagai jalur interupsi.

Timer/counter dapat diaktifkan 1 mikrodetik secara independen atau tidak tergantung pada pelaksanaan suatu perintah. Satu siklus pencacah waktu dibuat dengan siklus pelaksanaan perintah, sedangkan satu siklus dilaksanakan dalam waktu 5 mikrodetik.

Jika perioda waktu telah dilampaui, timer/counter segera mengintrupsi mikrokontroler untuk memberitahukan bahwa perhitungan perioda telah selesai dilaksanakan. Perioda waktu timer/counter secara umum ditentukan oleh persamaan berikut :

- Sebagai timer/counter 8-bit

T = ( 225 – TLx )* 1 (s

Dimana TLx adalah isi register TL0 atai TL1

- Sebagai timer/counter 16-bit

T = ( 225 – THx TLx )* 1 (s

Dimana THx adalah isi register TH0 atai TH1

Dimana TLx adalah isi register TL0 atai TL1

Pengontrol kerja dari timer/counter tersebut adalah sebuah register yang disebut dengan register timer control (TCON). Adapun definisi dari bit-bit timer control adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Bit-bit Kendali Timer

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabel 2.8 Keterangan bit-bit Kendali Timer

| Bit | Simbol | Alamat | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| TCON.7 | TF1 | 8FH | Timer overflow flag. Diset oleh perangkat keras saat timer menghasilkan overflow. Di-clear oleh perangkat lunak atau perangkat keras ketika kontroller menunjuk ISR. |
| TCON.6 | TR1 | 8EH | Timer1 run control bit di-set/di-clear oleh perangkat lunak untuk menghidupkan atau mematikan. |
| TCON.5 | TF0 | 8DH | Timer 0 overflow flag |
| TCON.4 | TR0 | 8CH | Timer 0 run control bit |
| TCON.3 | IE1 | 8BH | External interrupt 1 edge flag. Di-set oleh perangkat keras jika ada transisi turun yang terdeteksi pada INT1. |
| TCON.2 | IT1 | 8AH | External interrupt 1 type flag. Di-set/di-clear oleh perangkat lunak untuk transisi turun atau interrupt external aktif rendah. |
| TCON.1 | IE0 | 89H | External interrupt 0 edge flag. |
| TCON.0 | IT0 | 88H | External interrupt 0 type flag. |

2.5.3. Interupsi

Mikrokontroler AT89C51 mempunyai 5 pembangkit sumber interupsi, 2 diantaranya adalah sinyal interupsi yang diumpan ke kaki INT0 dan INT1, kedua kaki ini terhubung pada P3.2 dan P3.3 sehingga tidak dapat digunakan sebagai jalur masukan dan keluaran parallel pada saat P3.2 dan P3.3 bila digunakan sebagai INT0 dan INT1. tiga sumber interupsi yang lain berasal dari sarana komunikasi serial dan sistem timer 0 dan timer 1.

Interupsi adalah kejadian atau kondisi yang menyebabkan penghentian sementara program pada saat kondisi tersebut dilayani oleh program lain. Interupsi memperbolehkan suatu sistem untuk menanggapi suatu kejadian secara asinkron dan menanggapi kejadian terjadi tersebut pada saat program lain dieksekusi.

Program yang menaggapi sebuah interupsi disebut rutin layanan interupsi atau Interrupt Service Routine (ISR) atau Interrupt Handler. Interrupt Serve Routine (ISR) mengeksekusi tanggapan terhadap interupsi dan biasanya menyajikan operasi masukan dan keluaran ke suatu piranti.

Ketika terjadi interupsi, program utama akan menghentikan eksekusi program sejenak dan melompat ke Interrupt Service Routine (ISR), ISR akan melaksanakan permintaan interupsi dan akan kembali ke program utama setelah mendapatkan perintah Return From Interrupt (RETI).

Ada 2 jenis interupsi pada mikrokontroler yaitu Masksable Interrupt dan Nonmaskable Interrupt. Maksable Interrupt adalah jenis interupsi yang dapat dihalangi oleh perangkat lunak, contohnya adalah INT0, INT1, Timer/counter 0 dan Timer/counter 1. Nonmaskable interrupt adalah jenis interupsi yang tidak dapat dihalangi oleh perangkat lunak, contohnya adalah reset. Ada dua buah register yang digunakan untuk mengontrol intrerupsi. Register tersebut adalah IE (Interrupt Enabler) yang digunakan sebagai sumber interupsi yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan secara individual dengan mengatur bit pada IE dalam Special Function Register (SFR). Register kedua adalah IP (Interrupt Priority) digunakan sebagai interupsi yang dapat diprogram secara individual menjadi 1 atau 2 tingkat prioritas yaitu dengan mengatur bit pada Special Function Register (SFR) yang bernama IP.

    - Pewaktu

Mikrokontroler AT89C51 memiliki oscilator internal yang dapat digunakan sebagai sumber clock bagi CPU, untuk menggunakan oscilator internal diperlukan sebuah kristal atau resonator keramik antara pin XTAL1 dan pin XTAL2 dan dua buah kapasitor ke ground. Seperti yang terlihat pada gambar 2.2

Gambar 2.2. Hubungan Oscilator

Nilai kapasitor yang digunakan untuk kristal berukuran 30 pF dan untuk resonator keramik menggunakan kapasitor berukuran 40pF. Jadi sumber clock yang diperoleh CPU berasal dari sinyal yang diberikan oleh sebuah kristal. Untuk kristal dapat digunakan frekuensi dari 6 MHz sampai dengan 12 MHz.

    - Port Parallel Masukan dan Keluaran

Mikrokontroler AT89C51mempunyai port parallel masukan dan keluaran sebanyak 3 buah. Jika port digunakan sebagai port keluaran data maka data yang dikeluarkan diletakkan dalam Special Function Register (SFR), yang bersesuaian data dikeluarkan kemudian dikirimkan kesebuah latch yang akan melanjutkannya untuk menyalurkan sinyal setelah operasi ditulis lengkap. Jika port masukan dan keluaran digunakan maka harus diberi nilai FFH, kemudian beberapa masukan dari pin yang bertegangan rendah akan dikenal sebuah bit 0, dan port dapat melakukan pembacaan nilai Special Function Register (SFR) yang sesuai.