BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan proses pembuatan baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak, dapat disimpulkan :

- Setelah rangkaian diubah dengan memberikan saklar sebagai pemilih tegangan +5 V dan 0 V, dan apabila terjadi kesalahan seperti lupa menggeser posisi saklar ke posisi 0 V pada saat akan melakukan proses pengisian maupun penghapusan terhadap isi PEROM mikrokontroler, dapat menyebabkan panas dan berakibat kerusakan pada mikrokontroler tersebut.

- Untuk mengatasi permasalahan pada poin pertama, maka dapat dilakukan penambahan jalur baru dengan mengambil jalur tambahan dari port parallel yaitu jalur D0 dan D1. Dengan menggunakan tambahan jalur dari port parallel disamping dapat digunakan sebagai pengganti saklar otomatis terprogram, juga tidak diperlukan tambahan komponen lain seperti dekoder untuk memperluas jalur PPI 8255.

- Dengan digabungnya jalur P3.6 dan P3.7 pada satu jalur, maka operasi lock chip tidak dapat dilakukan karena untuk memenuhi operasi lock chip, jalur P3.6 dan jalur P3.7 memiliki masukan nilai tertentu pada masing- masing jalurnya.

- Format file yang diisikan kedalam PEROM mikrokontroler adalah file hex dari intel yang dikenal luas penggunaanya. Alasan lain digunakannya file hex dari intel dikarenakan sebagian besar compiler yang digunakan diperuntukkan untuk format tersebut.

- Dengan menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi versi 5.0, terbukti bahwa bukan hanya bahasa pemrograman yang berjalan pada platform DOS  (seperti Pascal, Basic, dan lain-lain) saja yang dapat membuat program untuk melakukan pengisian terhadap mikrokontroler AT89C51 tetapi bahasa pemrograman yang berjalan pada platform Windows pun dapat melakukannya juga.

5.2. Saran

- Agar alat Pengisi Program Mikrokontroler AT89C51 ini lebih praktis dan efisien dalam penggunaannya, maka sebaiknya tambahan dari port parallel diganti dengan rangkaian yang dapat menggantikan tugas dari port parallel.

- Peranti dan program yang dibuat dapat dikembangkan dengan menambahkan fasilitas Lock Chip agar data yang tersimpan dalam mikrokontroler tidak dapat disi atau dihapus secara sembarangan.

- Dapat ditambahkan kemampuan program untuk mengisikan file BIN kedalam mikrokontroler.

- Dalam pemrograman Delphi telah disediakan sarana untuk mengakses melalui jaringan lokal maupun Internet. Untuk itu disarankan agar alat ini bisa dikendalikan melalui  jaringan lokal maupun Internet.