INTISARI

Setelah melewati tahap-tahap dalam proses penyelesaian proyek Tugas Akhir, mulai dari penemuan ide, perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dengan menggunakan mikrokontroler AT89C2051 rangkaian “Pengukuran Kecepatan Mobil Dengan MCU AT89C2051” menjadi lebih sederhana dan ringkas karena tidak banyak dibutuhkan komponen lain, hal ini disebabkan oleh karena kemampuan mikrokontroler AT89C2051 untuk menangani proses pemasukkan, pengolahan dan keluaran data untuk ditampilkan Mikrokontroler AT89C2051 berfungsi sebagai pengendali dan pemroses dalam rangkaian “Pengukuran Kecepatan Mobil Dengan MCU AT89C2051”.  Jarak antara sensor 1 dengan sensor 2 sejauh 1 meter dengan waktu minimal 1 milidetik, sehingga kecepatan maksimal yang dapat dibaca adalah 1 meter/milidetik atau 3600 Kilometer/jam. Dengan keterbatasan penampil maka kecepatan yang dapat ditampilkan hanya 999,9 kilometer/jam. Jika suatu mobil melewati alat pengukur kecepatan mobil ini tetapi hanya melalui satu sensor dan akan kembali melewati sensor 1 tanpa melewati sensor 2 (mobil bergerak maju mundur) maka alat ini dapat menghitung kecepatan yang dihasilkan oleh mobil tersebut tetapi kecepatan yang terukur tidak akan sama dengan kecepatan mobil itu sebenarnya. Karena untuk mendapatkan kecepatan yang benar, mobil harus bergerak maju melalui sensor 1 dan sensor 2. Kecepatan mobil harus konstan.