BAB II

MIKROKONTROLER AT89C51

# 2.1. PERANGKAT KERAS MIKROKONTROLER

# Perbedaan antara mikrokomputer, mikroprosesor, dan mikrokontroler adalah mikroprosesor merupakan bagian dari CPU (Central Processing Unit) dari sebuah komputer, tanpa memori, I/O dan antarmuka yang dibutuhkan suatu sistem lengkap, contohnya 8088 dan 80X86. Untuk dapat bekerja mikroprosesor memerlukan perangkat pendukung yang berupa memori (RAM dan ROM).

Bila sebuah mikriprosesor dikombinasikan dengan I/O dan memori (RAM dan ROM), akan dihasilkan sebuah mikrokontroler. Pada kenyataanya mengkombinasi CPU dengan memori dan I/O dapat juga dilakukan dalam aras chip atau IC, yang menghasilkan Single Microcomputer (SCM) untuk membedakan dengan mikrokomputer. Untuk selanjutnya SCM dapat disebut dengan mikrokontroler.

Perbedaan yang menonjol antara mikrokomputer dengan mikrokontroler adalah pada mikrokontroler sudah terdapat RAM dan peralatan I/O pendukung sehingga tidak perlu digunakan lagi diluar mikrokontroler.

2.1.1. Fasilitas Dasar Mikrokontroler

Mikrokontroler merupakan bentuk khusus gabungan CPU dengan peralatan atau komponen lain, maka berikut dapat diuraikan komponen-komponen tersebut yang merupakan fasilitas dasar sebuah mikrokontroler. Adapun fasilitas-fasilitas mikrokontroler AT89C51 yaitu:

1. Central Processing Unit (CPU)

Unit pengolah pusat (Cental processing Unit) terdiri atas dua bagian, yaitu unit pengendali (Control Unit) serta arithmatika dan logika (Arithmatic Logic Unit). Fungsi utama pengendali adalah mengambil, mengkode dan melaksanakan urutan instruksi sebuah program yang tersimpan dalam memori. Unit pengendali mengatur urutan operasi seluruh sistem. Unit ini juga mengendalikan dan mengatur sinyal pengendali yang diperlukan untuk menyerempakkan operasi, juga aliran dan instruksi program.

2. Alamat (Address)

Pada mikrokontroler alamat yaitu suatu alat yang akan dihubungkan dengan mikrokontroler terlebih dahulu harus ditetapkan alamat (Address) alat tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya dua alat yang bekerja secara bersamaan dalam satu waktu sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan atau kerusakan. Alat penyimpan data (Memory), baik RAM maupun ROM, juga mempunyai alamat. RAM 8 Kbyte memiliki 8 x 1024 alamat, dimana setiap alamat dapat disi data 1 byte.

3. Data

CPU mikrokontroker AT89C51 adalah prosesor 8 bit. Lebar bus data adalah 8 bit sehingga memerlukan 8 pena (D0…D7). Pena untuk bus data dimultipleks dengan alamat A0…A7 pada port 0. Karena itu port 0 sering kali ditulis sebagai AD0…AD7. Setiap bit data memiliki bobot masing-masing, tergantung pada letaknya.

4. Pengendali

Setiap bus alamat dan bus data mikrokontroler dilengkapi juga dengan bus kendali (Control Bus). Guna pengendali ini adalah menyerempakan operasi mikrokontroler dengan operasi rangkaian luar.

5. Memori

Suatu sistem mikrokontroler memerlukan memori untuk tempat penyimpanan program atau data. Pada mikrokontroler tempat menyimpan program adalah ROM/EPROM.

Ada beberapa tingkatan memori, diantaranya adalah register internal, memori utama dan memori massal (Mass Memory). Register internal adalah memori didalam ALU. Waktu akses register sangat cepat, umumnya kurang dari 100 ns. Memori utama adalah memori suatu sistem. Ukurannya berkisar antara 4 Kb sampai 64 Kb. Waktu aksesnya lebih lambat dibanding register internal, yaitu antara 200 sampai 1000 ns. Memori massal dipakai untuk penyimpanan berkapasitas tinggi, biasanya berbentuk disket, pita maknetik atau kaset.

6. Random Access Memory (RAM)

RAM (Random Access Memory) adalah memori yang dapat dibaca atau ditulis. Data dalam RAM akan terhapus (Volatile) bila catu daya dihilangkan. Karena sifat RAM yang volatile ini, maka program mikrokontroler tidak disimpan dalam RAM, tapi digunakan untuk menyimpan data sementara, yaitu data yang tidak begitu vital bila hilang akibat aliran listrik terputus.

Ada dua teknologi yang dipakai untuk membuat RAM, yaitu RAM statik dan RAM dinamik. Dalam RAM statik, satu bit informasi disimpan dalam sebuah flip-flop. RAM statik tidak memerlukan penyegar dan penangananya juga tidak terlalu rumit. Isi RAM tetap tersimpan selama daya diberikan. RAM dinamik menyimpan bit informasi sebagai muatan. Sel memori elementer dibuat dari kapasitas gerbang substrate transistor MOS. Keuntungan RAM dinamik adalah sel-sel memori yang lebih kecil sehingga menghemat tempat. Dengan kapasitas RAM dinamik lebih besar dibandingkan dengan RAM statik.

2.1.2. Arsitektur Mikrokontroler AT89C51

Mikrokontroler AT89C51 adalah mikrokontroler 8 bit yang tidak lagi menggunakan EPROM tetapi sudah menggunakan desain PEROM (Programmable Erasable Read Only Mrmory) dari keluaran Intel MCS-51. Mikrokontroler AT89C51 memiliki sejumlah keistimewaan sebagai berikut:

1.  CPU 8 bit dengan register-register A dan B.

2.  16 bit program counter (PC) dan data pointer (DPTR).

3.  8 bit program status word (PSW).

4.  8 bit stack pointer (SP).

5.  ROM internal atau EPROM internal (8751) mulai dari 0 (8031) sampai 4K (8051).

6.  128 byte RAM internal, terdiri dari:

- 4 register bank, masing-masing bank terdiri atas 8 register.

- 16 byte yang dapat dipetakan dalam bit level.

- 80 byte general purpuse data memori.

7.  32 pena input/output yang terbagi dalam 4 port 8 bit (P0…P3).

8.  2 buah timer /counter 16 bit : T0 dan T1.

9.  Full Duplex serial data receiver/transmitter: SBUF.

10.Register-register kendali: TCON, TMOD, SCON, PCON, IP dan IE.

11.2 eksternal dan internal sumber interupsi.

12.Oscillator dan rangkaian detak.

Dengan keistimewaan diatas, pembuat alat menggunakan mikrokontroler AT89C51 menjadi lebih sederhana dan tidak memerlukan IC pendukung yang banyak. Adapun blok diagram mikrokontroler AT89C51 diperlihatkan pada gambar 2.1.

Sedangkan penampung mikrokontroler AT89C51 seperti pada gambar 2.1. Berikut ini penjelasan tentang kaki-kaki mikrokontroler AT89C51:

1.  Pena 1 sampai 8 (PORT 1) terdiri dari 8 bit I/O dengan pull-up internal, keluaran dapat mensuplai 4 gerbang TTL masukan, bila port 1 ditulis dengan FFH (1 semua), maka impendasi tinggi. Sebagai port masukan internal pull-up, maka secara internal bisa ditarik kebawah dengan arus sumber, port ini dapat menerima alamat orde bawah selama pemrograman dan vertifikasi flash.

2.  Pena 9 (RESET) adalah masukan reset (aktif tinggi). Pulsa transmisi dari rendah ke tinggi akan mereset mikrokontroler AT89C51. Pena ini dihubungkan dengan rangkaian power on reset.

3.  Pena 10 sampai 17 (PORT 3) adalah port parallel 8 bit dua arah yang memiliki fungsi penganti. Fungsi penganti meliputi TxD (Transmisi Data), RxD (Receved Data), INT0 (Interupt 0), INT1 (Interupt 1), T0 (Timer 0), T1 (Timer 1), WR (Write) dan RD (Read). Bila fungsi penganti tidak dipakai, pena-pena ini dapat dipakai sebagai port parallel 8 bit serbaguna.

4.  Pena 18 (XTAL1) adalah pena masukan ke rangkaian osilator internal. Sebuah osilator kristal atau sumber osilator luar dapat digunakan.

5.  Pena 19 (XTAL2) adalah pena keluaran ke rangkaian osilator internal. Pena ini dipakai dengan menggunakan osilator kristal.

6.  Pena 20 (GROUND) dihubungkan ke Vss (Ground).

7.  Pena 21 sampai 28 (PORT 2) terdiri 8 bit port masukan/keluaran dua arah I/O dengan internal pull-up, dapat dibebani 4 gerbang TTL, port 2 berfungsi sebagai alamat orde tinggi selama proses pengambilan program dari memori eksternal dan selama mengakses eksternal data memori dengan alamat 16 bit.

8.  Pena 29 (PSEN) adalah Program Strobe Enable, srobe baca pada eksternal program memori. Saat AT89C51 mengeksekusi kode dari memori program eksternal,*PSEN.

9.  Pena 30 (ALE) adalah Address Latch Enable, prinsip kerja seperti ALE pada beberapa jenis mikroprosesor Intel yaitu digunakan untuk proses demultipleksing alamat dan data. Address Latch Enable dipergunakan untuk menempatkan low byte address selama mengakses memori eksternal (pin bit tinggi). Apabila bit rendah, akan mengfungsikan pulsa program selama flash programming. Pada operasi normal, ALE berjalan konstan pada kecepatan 1/6 frekuensi osilator sehingga dapat pula digunakan untuk eksternal timer atau fungsi-fungsi clock. Catatan: bahwa ada sebuah pulsa ALE yang tidak digunakan selama mengakses data eksternal.

10. Pena 31 (EA) adalah External Access Enable, *EA aktif rendah digunakan untuk mengambil kode dari eksternal pada program memori mulai alamat 0000H-FFFFH. *EA harus diletakkan pada Vpp apabila menggunakan internal program execution.

11. Pena 32 sampai 39 (PORT 0) tersusun 8 bit Open Drain Bidirectional I/O, apabila semua data pada port ini diset 1, maka pin-pin tersebut dapat digunakan sebagai masukan berimpedansi tinggi, dapat dikonfirmasikan sebagai bus alamat /data orde rendah termultipleks untuk mengakses program/data pada memori eksternal. Pada mode ini port 0 memiliki rangkaian pull-up internal.

12. Pena 40 (Vcc) dihubungkan ke Vcc (+5 volt).

Gambar 2.1. Blok Diagram Mikrokontroler AT89C51

## Gambar 2.2. Susunan Pena (Kaki) Mikrokontroler AT89C51

2.1.3. Organisasi Memori

Semua mikrokontroler dalam keluarga MCS-51 memiliki pembagian ruang (Address Space) untuk program dan data. Pemisahan memori program dan memori data memperbolehkan memori data untuk diakses oleh alamat 8 bit. Sekalipun demikian alamat data memori 16 bit dapat dihasilkan melalui register DPTR (Data Pointer Register).

Memori program hanya dapat dibaca, tidak dapat ditulis (karena tersimpan dalam EPROM). Memori program sebesar 64 K dapat dimasukan dalam EPROM eksternal.

Sinyal yang memperbolehkan pembacaan dari program eksternal adalah dari pena PSEN. Memori data terletak pada ruang alamat yang terpisah dari memori program. RAM eksternal 64 K dapat dialamati dalam ruang memori data eksternal. CPU menghasilkan sinyal READ dan WRITE selama menghubungi memori data eksternal. Mikrokontroler AT89C51 memiliki 5 ruang alamat yaitu:

1.  Ruang alamat kode (Code Address Space) sebanyak 64 K, yang seluruhnya merupakan ruang alamat kode eksternal (off chip).

2. Ruang alamat data internal yang dapat dialamati secara langsung, yang terdiri atas RAM sebanyak 128 byte.

3.  Ruang alamat data internal yang dialamati secara tidak langsung sebanyak 128 byte, seluruhnya dialamati dalam pengalamatan tidak langsung.

4.  Ruang alamat data eksternal sebanyak 64 Kbyte  yang dapat ditambahkan oleh pemakai.

5.  Ruang alamat bit. Dapat diakses dengan pengalamatan langsung.

  - Memori Program

Gambar 2.3 memperlihatkan bagian bawah dari memori program. Setelah direset CPU memulai eksekusi dari lokasi 0000H. Setiap ditempatkan pada sebuah lokasi tertentu didalam program memori. Interupsi menyebabkan CPU melompat ke lokasi tersebut, ketika interupsi mulai eksekusi routine layanan. Sebagai contoh interupsi eksternal 0 ditempatkan pada alamat atau lokasi 0003H. Jika interupsi eksternal 0 akan digunakan, routine layanan harus memulai pada alamat 0003H. Lokasi-lokasi layanan interupsi memerlukan interval ruang sebanyak 8 byte 0003H untuk interupsi eksternal 0, 000BH untuk timer 0, 0013H untuk interupsi eksternal 1, 001BH untuk timer 1 dan sebagainya.

Jika sebuah layanan interupsi cukup pendek, maka interupsi dapat menempati seluruh interval sebanyak 8 byte. Routine layanan yang lebih panjang menggunakan sebuah intruksi loncat untuk melewati lokasi interupsi yang berikut jika interupsi lain sedang digunakan.

|  | Timer 2 |
| --- | --- |
| 23H | Port Serial |
| 1BH | Timer 1 |
| 13H | Eksternal 1 |
| 0BH | Timer 0 |
| 03H | Eksternal 0 |
| 00H | Reset |

Gambar 2.3. Memori Program

  - Memori Data

Memori data internal, seperti pada gambar 2.4. Ruang memorinya terdiri dari tiga blok, yaitu sebagai lower 128, upper 128 dan ruang SFR (Special Function Register).

Gambar 2.4. Memori Data Internal

Bagian bawah dari 128 byte RAM dipetakan seperti terlihat pada gambar 2.5. Tiga puluh dua byte paling bawah dikelompokan dalam 4 bank (8 register), yaitu R0 sampai R7. Dua bit dalam PSW (Program Status Word) memiliki register bank yang digunakan .

7FH 30H

2FH 20H

1FH 18H

17H 10H

0FH 08H

07H 0

Gambar 2.5. Bagian Bawah 128 byte RAM Internal

Gambar 2.6 menunjukan ruang SFR (SFR space). SFR berisi penahan port (port latch), pewaktu (Timer), pengontrol peripheral dan lain-lain. Register ini hanya dapat diakses oleh pengalamatan langsung.

Gambar 2.6. Ruang SFR (Special Function Memory)

2.1.4. Program Status Word (PSW)

Program status word berisi beberapa bit status yang mencerminkan keadaan mikrokontroler. Definisi dalam PSW dijelaskan dibawah ini:

Alamat PSW = 0D0H

MSB                                                                                                              LSB

| CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | - | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bit   7          6               5             4                 3               2                  1              0

Gambar 2.7. Program Status Word

Keterangan dari bit-bit  PSW yaitu pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Program Status Word (PSW)

| Bit | Simbol | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 7 | CY | Carry Flag |
| 6 | AC | Auxiliary Carry Flag |
| 5 | F0 | Flag 0 untuk kegunaan umum |
| 4 | RS1 | Bit pemilih bank register |
| 3 | RS0 | Bit pemilih bank register |
| 2 | OV | Overflow Register |
| 1 | - | Dicadangkan, Flag didefinisikan oleh pemakai |
| 0 | P | Parity Flag, Set / Clear oleh perangkat keras setiap siklus intruksi untuk menunjukan jumlah bit 1 dalam akumulator, ganjil atau genap |

RS0 dan RS1 digunakan untuk memilih bank register. Delapan buah register ini merupakan register serbaguna. Lokasinya pada awal 32 byte RAM internal yang memiliki alamat dari 00H sampai 1FH. Register ini dapat diakses melalui symbol Assembler (R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 dan R7). Pemilihan bank register terdapat pada tabel 2.2.

### Tabel 2.2. Pemilihan Bank Register

| RS1 | RS0 | Bank | Lokasi Memory |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 00H – 07H |
| 0 | 1 | 1 | 08H – 0FH |
| 1 | 0 | 2 | 10H – 17H |
| 1 | 1 | 3 | 18H – 1FH |

Register R0 dan R1 dapat digunakan untuk pengalamatan tak langsung pada RAM internal. Sisa register lainnya tidak dapat digunakan untuk pengalamatan tak langsung.

2.1.5. Timer / Counter

Pada mikrokontroler AT89C51 tedapat dua timer/counter 16 bit yang dapat diukur dan diatur melalui perangkat lunak yaitu timer/counter 0 dan timer/counter 1.

Apabila timer/counter pada frekuensi kerja mikrokontroler AT89C51 12 Mhz, timer/counter akan melakukan perhitungan waktu sekali setiap 1 mikrodetik secara independen, tidak tergantung pada eksekusi suatu intruksi.satu siklus pencacah waktu sama dengan satu siklus eksekusi instruksi, sedangkan satu siklus diselengarakan dalam waktu 1 mikrodetik. Bila dimisalkan suatu urutan instruksi telah selesai dilaksanakan dalam waktu 5 mikrodetik, maka pada saat itu pula timer/counter telah menunjukan perioda waktu 5 mikrodetik.

Apabila periode waktu tertentu telah dilampaui, timer/counter segera mengintrupsi mikrokontroler untuk memberitahukan bahwa perhitungan perioda waktu telah selesai dilaksanakan. Periode waktu timer/counter secara umum ditentukan oleh persamaan berikut ini:

a. Sebagai timer/counter 8 bit

T = (255 – TLx)*1(s

b. Sebagai timer/counter 16 bit

T = (65535 – THxTLx)*1(s

Keterangan :

THx = isi register TH0 dan TH1

TLx = isi register TL0 dan TL1

Pengontrolan kerja timer/counter adalah register Timer Control (TCON). TCON beralamat 88H, adapun definisi dari bit pada timer control adalah sebagai berikut:

Alamat TCON = 88H

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bit   7            6           5              4                3                 2            1               0

Gambar 2.8. Register TCON

Adapun keterangan dari bit-bit timer kontrol yaitu pada tabel 2.3.

### Tabel 2.3. Timer Control

| Bit | Posisi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 7 | TF1 | Timer / Counter overflow flag. Di-set oleh perangkat keras saat Timer / Counter menghasilkan limpahan (overflow). |
| 6 | TR1 | Bit untuk menjalankan Timer 1. Di-set / clear oleh perangkat lunak untuk membuat Timer on atau off. |
| 5 | TF0 | Timer 0 overflow flag. Di-set oleh perangkat keras. |
| 4 | TR0 | Bit untuk menjalankan Timer 0. Di-set / clear oleh perangkat lunak untuk membuat Timer on atau off. |
| 3 | IE1 | External interrupt 1 edge flag |
| 2 | IT1 | Interrupt 1 type control byte. Set / clear oleh perangkat lunak untuk menspesifikasi sisi turun / level rendah trigger dari interupsi eksternal. |
| 1 | IE0 | External interrupt 0 edge flag |
| 0 | IT0 | Internal 0 type control bit. |

Pengontrolan pemilih mode operasi timer/counter adalah register Timer Mode (TMOD) yang dimana difinisi bit-bitnya adalah sebagai berikut:

Alamat TMOD = 39H

MSB                                                                                                              LSB

| GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bit   7             6                 5              4               3               2           1               0

Gambar 2.9. Ruang SFR (Special Function Memory)

Keterangan dari bit-bit TMOD dapat dilihat pada tabel 2.4.

### Tabel 2.4. Timer Mode

| Bit | Posisi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 7 | GATE | Saat TRx dalam TCON diset 1 dan GATE = 1, timer/counter x akan berjalan ketika TRx = 1 (Timer dikontrol oleh perangkat lunak). |
| 6 | C/T | Pemilih fungsi timer/counter. Clear (0) untuk operasi timer dengan masukan dari system clock internal. Set (1)untuk operasi counter dengan masukan dari pena T0 dan T1. |
| 5 | MI | Bit pemilih mode |
| 4 | M0 | Bit pemilih mode |
| 3 | GATE | Saat TRx dalam TCON diset 1 dan GATE = 1, timer/counter x akan berjalan ketika TRx = 1 (Timer dikontrol oleh perangkat lunak). |
| 2 | C/T | Pemilih fungsi timer/counter. Clear (0) untuk operasi timer dengan masukan dari system clock internal. Set (1)untuk operasi counter dengan masukan dari pena T0 dan T1. |
| 1 | M1 | Bit pemilih mode |
| 0 | MO | Bit pemilih mode |

Kombinasi M0 dan M1 terdapat pada tabel 2.5.

## Tabel 2.5. Kombinasi M0 dan M1

| M1 | M0 | Mode | Operasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Timer 13 bit |
| 0 | 1 | 1 | Timer / Counter 16 bit |
| 1 | 0 | 2 | Timer auto reload 8 bit (pengisian otomatis |
| 1 | 1 | 3 | TL 0 adalah Timer / Counter 8 bit dan dikontrol oleh kontrol bit Timer 1 |

Timer/counter 0 dan 1 memiliki empat mode yaitu:

1. Mode 0

Dalam mode 0 register timer disusun sebagai register 13 bit. Setelah semua perhitungan selesai, mikrokontroler akan men-set Timer Interupt Flag (TF1). Dengan membuat GATE = 1, timer dapat dikendalikan oleh masukan luar INT1, untuk fasilitas pengukuran lebar pulsa.

2. Mode 1

Dalam mode 1 register timer disusun sebagai register 16 bit, setelah semua perhitungan selesai, mikrokontroler akan men-set Timer Interupt Flag (TF1). Dengan membuat GATE = 1, timer dapat dikendalikan oleh masukan luar INT1, untuk fasilitas pengukuran lebar pulsa.

3. Mode 2

Mode 2 menyusun register timer sebagai 8 bit counter. Limpahan (overflow) dari TL1 tidak hanya men-set TF1 tetapi juga mengisi TL1dengan isi TH1 yang diatur secara software. Pengisian tidak mengubah TH1.

4. Mode 3

Timer dalam mode 3 semata-mata memegang hitungan. Mode 3 diperlukan untuk aplikasi yang membutuhkan timer/counter ekstra 8 bit. Saat timer 0 dalam mode 3, timer 1 dapat dihidupkan atau dimatikan atau dapat digunakan oleh port sebagai pembangkit Baud Rate.

2.1.6. Port Paralel Input/Output (I/O)

Mikrokontroler AT89C51 mempunyai port I/O 4 buah. Sebuah port digunakan sebagai port keluaran, data yang dikeluarkan diletakkan dalam SFR yang bersesuaian jika dibawa ke sebuah latch yang akan melanjutkannya untuk mengakses sinyal atau tanda setelah operasi ditulis lengkap.

# 2.1.7. Baud Rate

Port serial pada mode 0 mempunyai baud rate yang tetap, yaitu 1/12 frekuensi osilator. Untuk menjalankan mode ini tidak ada timer/counter yang dibutuhkan untuk menyetel register SCON yang diperlukan.

Port serial pada mode 1 memiliki baut rate yang dapat diubah. Baut rate dapat dihasilkan oleh timer 1 dan digunakan dalam mode 2 (auto reload).

(K x Frekuensi Osilator)

Baud Rate      =

(32x12[256 – TH1])

Nilai K ditentukan oleh bit SMOD dalam power Control Register (PCON). Bila SMOD = 0 maka K = 1, bila SMOD = 1 maka K = 2. Bila diketahui baud rate, nilai TH dapat dicari melalui persamaan berikut ini:

256 – (F x Frekuensi Osilator)

TH   =

(384 x Baud Rate)

Nilai TH1 harus dalam bentuk integer. Pembuatan nilai TH1 pada nilai integer terdekat tidak akan menghasilkan baud rate yang dikehendaki. Dalam hal ini pemakai dapat menganti frekuensi kristal. Karena PCON tidak dapat dialamati per bit, untuk men-set PCON dilakukan dengan pengiriman perintah: ORL  PCON,#80H.

Pada port serial mode 2, baud rate memiliki nilai tetap yaitu 1/32 atau 1/64 dari frekuensi osilator, tergantung pada nilai SMOD dalam register PCON. Pada mode ini tidak ada timer yang digunakan. Bila SMOD = 1 baud rate-nya 1/32 frekuensi osilator. Pada port serial mode 3, baud rate dapat diatur seperti dalam mode 1.

# 2.1.8. Interupsi

Apabila CPU pada mikrokontroler AT89C51 sedang melaksanakan suatu program maka dapat dihentikan pelaksanaan program tersebut secara sementara dengan meminta interupsi. Apabila CPU mendapat permintaan interupsi Program Counter (PC) akan diisi alamat dari vector interupsi. CPU kemudian melaksanakan rutin pelayanan interupsi mulai dari alamat tersebut. Bila rutin pelayanan interupsi selesai dilaksanakan, Mikrokontroler AT89C51 kembali kepelaksanaan program utama yang ditinggalkan.

Pada mikrokontroler  AT89C51 terdapat beberapa saluran interupsi. Interupsi ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Interupsi yang tidak dapat dihalangi oleh perangkat lunak(Non Maskable Interrupt).

2. Interupsi yang dapat dihalangi oleh perangkat lunak (Maskable Interrupt). Jenis interupsi ini seperti INT0 dan INT1 (eksternal) serta timer/counter 0, timer/counter 1 dan interupsi dari port serial (internal).

Alamat awal layanan rutin interupsi dari setiap sumber interupsi, dapat dilihat dalam tabel 2.6.

### Tabel 2.6. Alamat Awal Layanan Rutin Interrupsi

| Nama | Alamat | Alat Interrupsi |
| --- | --- | --- |
| Reset | 00H | Power on Reset |
| INT0 | 03H | INT0 |
| Timer 0 | 0BH | Timer 0 |
| INT1 | 13H | INT1 |
| Timer 1 | 1BH | Timer 1 |
| Sint | 23H | Port I/O Serial |

# 2.1.9. Untai Pewaktu dan Osilator

Mikrokontroler AT89C51 memiliki osilator internal (on chip osilator) yang dapat digunakan sebagai sumber clock bagi CPU. Untuk menggunakan osilator internal diperlukan sebuah kristal atau kapasitor keramik letak pena XTAL1 dan pena XTAL2 dan sebuah kapasitor ke ground.

Kristal yang digunakan dapat mempunyai frekuensi 12 Hz sampai 12 Mhz. Sedangkan untuk kapasitor dapat bernilai antara 27 pF sampai 33 pF. Kaki XTAL1 merupakan keluaran suatu penguat yang besar dan XTAL2 memberikan umpan balik dan penggeseran fase yang diperlukan untuk osilasi. Jika kaki XTAL1 digunakan oleh sumber frekuensi luar maka kaki XTAL2 tidak dihubungkan.

# 2.2. PERANGKAT LUNAK MIKROKONTROLER AT89C51

Himpunan instruksi mikrokontroler AT89C51 sama dengan himpunan instruksi mikrokontroler 8051. Mikrokontroler memiliki 256 perangkat instruksi. Seluruh instruksi dapat dikelompokan dalam 4 bagian yang meliputi  instruksi 1 sampai 4 byte. Apabila frekuensi clock mikrokontroler yang digunakan adalah 12 Mhz maka kecepatan pelaksanaan instruksi akan bervariasi dari 1 hingga 12 mikrodetik.

Perangkat instruksi mikrokontroler AT89C51 dapat dibagi menjadi beberapa kelompok instruksi yaitu:

# 2.2.1. Instruksi Transfer Data

Mikrokontroler keluarga  MCS-51 memiliki beberapa himpunan instruksi transfer data seperti pada tabel 2.7. Instruksi ini untuk memindahkan data antara register-register, memori-memori, register-memori, antar muka register dan antar muka-memori. Operand-operand untuk perintah MOV dan MOVX terdapat pada tabel 2.8 dan 2.9

## Tabel 2.7. Instruksi Transfer Data

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| MOV | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Byte variable yang ditunjuk oleh operand kedua dipindahkan ke lokasi yang dispesifikasi oleh operand pertama. |
| MOVX | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Memindahkan data antara akumulator dan sebuah byte dari memory data eksternal. |
| Push | Direct | Increment stack pointer dan memindahkan byte ke stack pointer. |
| POP | Direct | Decremen stack pointer dan memindahkan dari stack pointer ke byte. |
| XCH | A,<byte> | Menukar isi byte dengan isi akumulator. |
| XCHD | A,@Ri | Menukar isi nibble rendah (bit 0-bit 3), dari lokasi memori yang alamatnya ditunjuk oleh isi register Ri dengan isi nibble rendah (bit 0-bit 3) akumulator. |

### Tabel 2.8. Instruksi Transfer Data Untuk Perintah MOV

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| MOV | A,Rn | Memidahkan isi register Rn ke akumulator. |
| MOV | A,direct | Memindahkan isi memori data pada suatu alamat ke akumulator. |
| MOV | A,@Ri | Memindahkan isi data memori yang lokasinya ditunjuk oleh register Ri ke akumulator . |
| MOV | A,#data | Memindahkan data 8 bit secara langsung ke akumulator. |
| MOV | Rn,A | Memindahkan isi akumulator ke suatu register Rn. |
| MOV | Rn,direct | Memindahkan isi memori data ke sebuah register Rn. |
| MOV | Rn,#data | Memindahkan data 8 bit secara langsung ke register Rn. |
| MOV | Direct,A | Memindahkan isi akumulator ke suatu alamat memori data. |
| MOV | Direct,Rn | Memindahkan isi register Rn ke suatu alamat memori data. |
| MOV | Direct,direct | Memindahkan isi memori data ke alamat memori lain. |
| MOV | Direct,@Ri | Memindahkan isi lokasi memori yang ditunjuk oleh isi register Ri ke suatu alamat memori. |
| MOV | Direct,#data | Memindahkan data 8 bit ke suatu alamat memori secara langsung. |
| MOV | @Ri,A | Memindahkan isi akumulator ke lokasi memori yang ditunjukan oleh isi register Ri. |
| MOV | @Ri,direct | Memindahkan isi suatu alamat data ke lokasi memori yang ditunjukan oleh isi register Ri. |
| MOV | @Ri,#data | Memindahkan suatu alamat data 8 bit secara langsung ke lokasi memori yang ditunjukan oleh isi register Ri. |

### Tabel 2.9. Instruksi Transfer Data Untuk Perintah MOVX

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| MOVX | A,@Ri | Memindahkan sisi memori data eksternal yang lokasinya ditunjuk oleh register Ri ke akumulator |
| MOVX | A,@DPTR | Memindahkan isi memori data eksternal yang lokasinya ditunjuk oleh data pointer ke akumulator. |
| MOVX | @Ri,A | Memindahkan isi akumulator ke memori data eksternal yang lokasinya ditunjuk oleh register Ri |
| MOVX | @DPTR,A | Memindahkan isi akumulator ke memori data eksternal yang alamatnya ditunjuk oleh isi data pointer. |

2.2.2. Instruksi Arithmatika

Mikrokontroler keluarga MCS-51 memiliki beberapa instruksi arithmatika seperti pada tabel 2.10. Instruksi ini untuk melaksanakan operasi aritmatika yang meliputi penjumlahan, pengurangan, penambahan satu (inkremen), pengurangan satu (dekremen), perkalian dan pembagian. Operand-operand untuk perintah ADD, ADDC, SUBB, INC dan DEC dapat dilihat pada tabel 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 dan 2.15.

### Tabel 2.10. Instruksi Arithmatika

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ADD | A,<byte-sumber> | Menambahkan isi byte sumber ke akumulator dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| ADDC | A,<byte-sumber> | Menambah byte sumber beserta carry flag dan isi akumulator secara serentak dan hasilnya disimpan di akumulator. |
| SUBB | A,<byte-sumber> | Mengurangi akumulator dengan carry flag dan isi byte sumber secara bersama dan hasilnya disimpan di akumulator. |
| INC | <byte> | Variabel yang ditunjuk ditambah dengan 1. |
| DEC | byte | Variabel yang ditunjuk dikurangi 1. |
| MUL | AB | Mengalikan isi akumulator dengan isi register pengali(B). Byte rendah hasil perkalian dimasukkan ke akumulator dan byte tinggi dimasukkan ke register pengali. |
| DIV | AB | Membagi isi akumulator dengan isi register B. Kedua operand bilangan integer tak bertanda. Akumulator berisi hasil bagi, register B berisi sisa pembagian. |
| DA | A | Mengatur isi akumulator ke BCD-nya, setelah penambahan dua angka BCD. Jika auxiliary carry flag 1 atau isi nibble bawah (bit 0-3) dari akumulator lebih tinggi dari 9, isi akumulator akan ditambah 6. Jika carry flag diset sebelum atau sesudah penambahan atau isi nibble atas (bit 4-7) lebih tinggi dari 9, isi akumulator akan ditambah 60H. |

### Tabel 2.11. Instruksi Arithmatika Untuk Perintah ADD

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ADD | A,@Rn | Menambahkan isi data memori yang lokasinya ditunjuk oleh register Rn ke isi akumulator dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| ADD | A,#data | Menambahkan 8 bit data langsung kedalam isi akumulator dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| ADD | A,@Ri | Menambah isi data memori yang lokasinya ditunjuk oleh nilai register ke isi akumulator dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| ADD | A,direct | Menambah isi alamat data ke isi akumulator dan menyimpan hasilnya di akumulator |

Tabel 2.12. Instruksi Arithmatika Untuk Perintah ADDC

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ADDC | A,@Rn | Menambahkan isi carry flag (0 atau 1) dengan isi akumulator, Isi register Rn ditambahkan dan hasilnya disimpan di akumulator. |
| ADDC | A,#data | Menambah isi carry flag (0 atau 1) ke dalam isi akumulator. |
| ADDC | A,@Ri | Menambahkan isi carry flag (0 atau 1) dengan isi akumulator. Isi data memori yang ditunjuk oleh register Ri ditambahkan dan hasilnya disimpan di akumulator. |
| ADDC | A,direct | Menambah isi carry falg dengan isi akumulator. Isi dari alamat tertentu ditambahkan dan hasilnya disimpan di akumulator |

### Tabel 2.13. Instruksi Arithmatika Untuk Perintah SUBB

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SUBB | A,@Rn | Mengurangi isi akumulator dengan isi carry flag dan isi lokasi memori yang ditunjuk oleh register Rn, hasilnya disimpan di akumulator. |
| SUBB | A,#data | Mengurangkan isi carry flag dan data langsung dari isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| SUBB | A,@Ri | Mengurangi isi akumulator dengan isi carry flag dan isi lokasi memori yang ditunjuk oleh register Ri, hasilnya disimpan di akumulator. |
| SUBB | A,direct | Mengurangkan isi akumulator dengan isi carry flag dan isi suatu alamat data, hasilnya disimpan di akumulator. |

### Tabel 2.14. Instruksi Arithmatika Untuk Perintah INC

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| INC | A | Menambah isi akumulator dengan 1 dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| INC | Rn | Menambah isi register Rn dengan 1 dan menyimpan hasilnya diregister tersebut. |
| INC | @Ri | Menambahkan isi memori yang alamatnya ditunjuk oleh register Ri dengan 1 dan menyimpan hasilnya pada alamat tersebut. |
| INC | direct | Menambahkan isi alamat data dengan 1 dan menyimpan hasilnya pada alamat tersebut. |

### Tabel 2.15. Instruksi Arithmatika Untuk Perintah DEC

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| DEC | A | Mengurangi isi akumulator dengan 1 dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| DEC | Rn | Mengurangi isi register Rn dengan 1 dan menyimpan hasilnya diregister tersebut. |
| DEC | @Ri | Mengurangi isi memori yang alamatnya ditunjuk oleh register Ri dengan 1 dan menyimpan hasilnya pada alamat tersebut. |
| DEC | direct | Mengurangi isi alamat data dengan 1 dan menyimpan hasilnya pada alamat tersebut. |

2.2.3. Instruksi Logika

Mikrokontroler keluarga MCS-51 memiliki beberapa instruksi logika seperti pada tabel 2.16. Operand-operand yang dimiliki perintah ANL, ORL dan XRL terdapat pada tabel 2.17, 2.18 dan 2.19.

### Tabel 2.16. Instruksi Logika

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ANL | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Meng-AND-kan variable yang ditunjuk dengan hasil yang tersimpan dalam alamat tujuan. |
| ORL | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Meng-OR-kan variable yang ditunjuk dan menyimpan hasilnya dalam alamat tujuan. |
| XRL | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Meng-XOR-kan variable yang ditunjuk dan menyimpan hasilnya dalam alamat tujuan. |
| CLR | A | Mengosongkan atau me-reset akumulator |
| CPL | A | Mengkomplemenkan isi akumulator. |
| RL | A | Memutar setiap bit dalam akumulator satu posisi kekiri. Bit MSB bergerak ke bit LSB. |
| RLC | A | Mengatur bit-bit dalam akumulator satu posisi kekiri. MSB (bit 7) bergerak ke dalam carry flag dan isi carry flag menuju ke LSB |
| RR | A | Memutar setiap bit dalam akumulator satu posisi kekanan. LSB menuju MSB. |
| RRC | A | Memutar setiap bit dalam akumulator satu posisi kekanan. LSB menuju carry flag, sementara isi carry flag masuk MSB (bit-7). |
| SWAP | A | Mempertukarkan isi nibble bawah (0-3) dengan isi nibble atas(4-7). |

### Tabel 2.17. Instruksi Logika Untuk Perintah ANL

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ANL | A,#data | Meng-AND-kan data 8 bit secara langsung dengan isi akumulator. |
| ANL | A,Rn | Meng-AND-kan isi register Rn dengan isi akumulator. |
| ANL | A,@Ri | Meng-AND-kan isi memori yang lokasinya ditunjuk oleh register Ri dengan isi akumulator. |
| ANL | A,direct | Meng-AND-kan data 8 bit secara langsung dengan isi akumulator. |

## Tabel 2.18. Instruksi Logika Untuk Perintah ORL

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ORL | A,#data | Meng-OR-kan data 8 bit secara langsung dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| ORL | A,Rn | Meng-OR-kan isi register Rn dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| ORL | A,@Ri | Meng-OR-kan isi lokasi memori yang ditunjuk oleh register Ri dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| ORL | A,direct | Meng-OR-kan isi suatu alamat data dengan isi akumulator dan hasilnya di simpan dalam akumulator. |

### Tabel 2.19. Instruksi Logika Untuk Perintah XRL

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| XRL | A,#data | Meng-XOR-kan data 8 bit secara langsung dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| XRL | A,Rn | Meng-XOR-kan isi register Rn dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| XRL | A,@Ri | Meng-XOR-kan isi lokasi memori yang ditunjuk oleh register Ri dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| XRL | A,direct | Meng-XOR-kan isi suatu alamat data dengan isi akumulator dan hasilnya disimpan pada akumulator. |

2.2.4. Instruksi Manipulasi Bit

Mikrokontroler keluarga MCS-51 memiliki beberapa instruksi manipulasi bit seperti pada tabel 2.20.

Tabel 2.20. Instruksi Manipulasi Bit

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| CLR | C | Mengosongkan atau me-set carry flag menjadi 0. |
| CLR | Bit | Mengosongkan atau me-set alamat bit menjadi 0. |
| SETB | C | Men-set isi carry flag menjadi 1. |
| SETB | Bit | Men-set isi suatu alamat bit menjadi 1. |
| CPL | C | Mengkomplemenkan isi carry flag. |
| CPL | bit | Mengkomplemenkan suatu alamat bit. |
| ANL | C,bit | Meng-AND-kan isi alamat bit tertentu dengan isi carry flag dan hasilnya ditempatkan pada carry flag. |
| ANL | C,/bit | Meng-AND-kan hasil komplemen isi alamat bit tertentu dengan isi carry flag dan hasilnya ditempatkan pada carry flag. |
| ORL | C,bit | Meng-OR-kan isi suatu alamat dengan isi carry flag dan hasilnya disimpan dalam carry flag. |
| ORL | C,/bit | Meng-OR-kan komplemen dari suatu alamat bit dengan isi carry flag dan hasilnya disimpan dalam carry flag. |
| MOV | C,bit | Memindahkan isi suatu alamat bit ke carry flag. |
| MOV | bit,C | Memindahkan carry flag ke isi suatu alamat bit. |
| JC | rel | Menguji isi carry flag. Jika berisi 1, instruksi akan menuju ke alamat kode. Jika berisi 0, instruksi selanjutnya akan dieksekusi. |
| JNC | rel | Menguji isi carry flag. Jika berisi 0, instruksi akan menuju ke alamat kode. Jika berisi 1, instruksi selanjutnya akan dieksekusi. |
| JB | bit,rel | Menguji suatu alamat bit. Jika berisi 1, eksekusi akan menuju alamat kode. Jika isinya 0, instruksi selanjutnya akan dieksekusi. |
| JNB | bit,rel | Menguji suatu alamat bit. Jika berisi 0, eksekusi akan menuju alamat kode. Jika isinya 1, instruksi selanjutnya akan dieksekusi. |
| JBC | bit,rel | Menguji suatu alamat bit. Jika berisi 1, bit tersebut akan diubah 0 dan eksekusi akan menuju alamat kode. Jika berisi 0, instruksi selanjutnya akan dieksekusi. |

2.2.5. Instruksi Percabangan

Mikrokontroler keluarga MCS-51 memiliki beberapa instruksi percabangan seperti pada tabel 2.21. Instruksi ini untuk mengubah urutan normal pelaksanaan suatu program. Operand-operand yang dimiliki perintah CJNE dan DJNZ terdapat pada tabel 2.22 dan 2.23.

Tabel 2.21. Instruksi Percabangan

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ACALL | addr11 | Menyimpan isi yang telah dinaikkan dari pencacah program pada stack. Byte bawah dari pencacah program selalu ditempatkan pada stack pertama. |
| LCALL | addr16 | Menyimpan pencacah program pada stack dan eksekusi akan menuju ke alamat kode. |
| RET |  | Untuk kembali dari suatu subrutin ke alamat terakhir saat subrutin dipanggil. Mengambil byte tinggi dan byte rendah program counter dari stack dan decrement stack pointer dengan 2. |
| RET1 |  | Untuk kembali dari suatu rutin pelayanan interupsi. Mengambil byte tinggi dan byte rendah program counter dari stack dan menyimpan logika interupsi tambahan pada tingkat prioritas yang sama. |
| AJMP | addr11 | Meletakan bagian bawah 11 bit dari pencacah program dengan 11 bit alamat yang dikodekan. |
| LJMP | addr16 | Untuk menuju ke alamat kode. Digunakan untuk program dengan kapasitas kecil. |
| SJMP | Rel | Instruksi yang menyebabkan operasi meloncat ke alamat kode. Digunakan untuk program dengan kapasitas kecil. |
| JMP | @A+DPTR | Menambahkan isi data pointer dan isi akumulator meloncat ke alamat kode sesuai hasil penjumlahan. |
| JZ | rel | Menguji isi akumulator, jika nilainya 0 maka eksekusi akan menuju alamat kode. Jika nilainya tidak 0 maka instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. |
| JNZ | rel | Menguji isi akumulator, jika nilai tidak 0 maka eksekusi akan menuju alamat kode. Jika nilainya 0 maka instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. |
| CJNE | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Membandingkan nilai 2 buah operand dan meloncat jika nilai kedua operand tersebut tidak sama. |
| DJNZ | <byte>,<rel-addr> | Decrement isi lokasi yang ditunjuk operand pertama dan bercabang ke operand yang kedua jika nilai hasil tidak sama dengan 0. |
| NOP |  | Instruksi ini tidak melakukan apapun selama satu siklus. |

### Tabel 2.22. Instruksi Percabangan Untuk Perintah CJNE

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| CJNE | A,#data,rel | Operand pertama adalah akumulator, kedua adalah konstanta, dan ketiga adalah alamat relatif. Program akan membandingkan dan akan menuju ke alamat yang di tunjuk oleh label jika isi operand pertama dan kedua tidak sama. |
| CJNE | Rn,#data,rel | Program akan membandingkan data dengan lokasi memori yang dialamati oleh register. Apabila tidak sama program akan menuju alamat yang ditunjuk oleh label, tetapi jika sama maka program akan mengeksekusi instruksi berikutnya. |
| CJNE | @Ri,#data,rel | Operand pertama adalah register Ri (R0…R7), kedua adalah konstanta dan ketiga adalah alamat relatif. Program akan menuju alamat yang ditunjuk oleh label jika operand pertama dan kedua yang dibandingkan tidak sama. |
| CJNE | A,direct,rel | Operand pertama adalah akumulator, kedua adalah register, dan ketiga adalah alamat relatif. Program akan membandingkan dan akan menuju alamat yang di tunjuk oleh label jika isi akumulator dan register internal tidak sama. |

### Tabel 2.23. Instruksi Percabangan Untuk Perintah DJNZ

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| DJNZ | Rn.rel | Mengurangi isi register Rn dengan 1 dan menempatkan hasilnya pada register tertentu. Jika hasilnya sudah 0, instruksi selanjutnya akan dikerjakan. Jika belum 0, eksekusi akan menuju ke alamat kode. |
| DJNZ | Direct,rel | Mengurangi alamat data dengan 1 dan menempatkan hasilnya pada register tertentu. Jika hasilnya sudah 0, instruksi selanjutnya yang akan dikerjakan. Jika belum 0, eksekusi akan menuju ke alamat kode. |

# Text boxes

P3.0 – P3.7

P1.0 – P1.7

P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7

ALU

OSC

PSW

INSTRUCTION

REGISTER

TIMING

AND

CONTROL

PORT 3

DRIVERS

PORT 1

DRIVERS

PORT 1

LATCH

PORT 3

LATCH

INTERUPT SERIAL

PORT AND TIMER

BLOCK

DPTR

PROGRAM COUNTER

INCREMENT

BUFFER

PROGRAM

ADDRESS

REGISTER

TMP1

STACK

POINTER

TMP2

ACC

REGISTER

RAM ADDRESS REGISTER

RAM

Port1

SFR

Ruang

Scratch Pad

Ruang bit-teralamati

(alamat bit 0 – 7F)

Bit Pemilih

Bank

Di PSW

11

10

4 Bank

dari 8 Register

R0 – R7

01

Nilai Reset dari penunjuk stack

00

ACC

FFH

80H

FFH

7FH

80H

Tinggi

128 byte

00H

Bawah

128 byte

Port3

Port2

Port0

80H

90H

A0H

B0H

E0H

FFH

FLASH

PORT 2

LATCH

PORT 0

LATCH

PORT 2

DRIVERS

PORT 0

DRIVERS