BAB II

MIKROKONTROLER AT89C51

# 2.1. PERANGKAT KERAS MIKROKONTROLER

# Mikrokomputer terdiri dari mikroprosesor, memori, Input/Output dan piranti pendukung lainnya. Mikroprosesor tidak mampu bekerja tanpa piranti yang lain.

Mikrokontroler merupakan gabungan antara mikroprosesor dengan berbagai piranti pendukung lain yang dikemas dalam satu keping IC. Dengan kata lain mikrokontroler adalah sebuah CPU dengan sistem minimal dalam satu keping IC yang biasa disebut dengan Single Microcomputer(SMC).

2.1.1. Fasilitas Mikrokontroler

Mikrokontroler terdiri dari berbagai komponen pendukung yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 	Central Processing Unit (CPU)

Merupakan unit pengolah pusat yang terdiri dari dua bagian yaitu unit kendali (Control Unit) dan unit aritmatika & logika (Arithmatic & Logic Unit). Unit kendali berfungsi untuk mengambil, mengkodekan dan melaksanakan urutan perintah dalam program yang tersimpan dalam memori.

Unit kendali mengatur urutan operasi seluruh sistem, juga mengendalikan dan mengatur sinyal kendali yang diperlukan untuk menyerempakkan operasi, juga aliran dan instruksi program.

2. 	Alamat (Address)

Semua komponen pendukung dikenali oleh unit pengolah pusat dengan alamat. Hal ini untuk menghindari terjadinya dua atau lebih komponen yang bekerja secara bersamaan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan.

Alamat dalam mikrokontroler berupa 1 byte yang unik (tidak ada alamat kembar). Semua proses yang masuk maupun keluar dari unit pengolah pusat dilakukan dengan menunjuk alamat.

3. 	Data

Unit pengolah pusat dari mikrokontroler AT89C51 adalah sebuah prosesor 8 bit yaitu bus data memiliki lebar 8 bit yang berupa kaki-kai D0…D7. Pena untuk bus data dimultipleks dengan alamat A0…A7 pada port 0, sehingga port 0 sering kali ditulis sebagai AD0…AD7.

4.	Pengendali

Setiap jalur alamat dan jalur data pada mikrokontroler dilengkapi juga dengan jalur kendali (Control Bus) yang berfungsi sebapai penyerempak operasi mikrokontroler dengan operasi rangkaian luar.

5. 	Memory

Memori digunakan untuk menyimpan program dan data. Dalam mikrokontroler memori berupa ROM/EPROM.

Memori terdiri dari beberapa jenis yaitu register internal, memori utama dan memori massal (Mass Memory). Register internal adalah memori didalam ALU. Waktu akses register sangat cepat, umumnya kurang dari 100 ns. Memori utama yaitu memori yang berupa RAM. Memori pada mikrokontroler berkisar antara 4 KB sampai 64 KB. Waktu aksesnya lebih lambat dibanding register internal, yaitu antara 200 - 1000 ns. Memori massal dipakai untuk penyimpanan berkapasitas tinggi, biasanya berbentuk disket, pita magnetik atau kaset.

6. Random Access Memory (RAM)

RAM (Random Access Memory) adalah memori yang dapat dibaca atau ditulis yang memiliki sifat Volatile yaitu data akan hilang bila catu daya mati. Karena sifat RAM yang volatile ini, hanya digunakan untuk menyimpan program dan data sementara. Program mikrokontroler disimpan dalam PEROM.

2.1.2. Arsitektur Mikrokontroler AT89C51

Mikrokontroler AT89C51 memiliki sejumlah keistimewaan sebagai berikut :

1.  	CPU 8 bit dengan register-register A dan B.

2.  	16 bit program counter (PC) dan data pointer (DPTR).

3.  	8 bit program status word (PSW).

4.  	8 bit stack pointer (SP).

5.  	ROM internal atau EPROM internal (8751) mulai dari 0 (8031) sampai 4K (8051).

6.  	128 byte RAM internal, terdiri dari:

- 4 register bank, masing-masing bank terdiri atas 8 register.

- 16 byte yang dapat dipetakan dalam bit level.

- 80 byte general purpose data memori.

7.  	32 pena input/output yang terbagi dalam 4 port 8 bit (P0…P3).

8.  	2 buah timer/counter 16 bit : T0 dan T1.

9.  	Full Duplex serial data receiver/transmitter : SBUF.

10.	Register-register kendali: TCON, TMOD, SCON, PCON, IP dan IE.

11.	2 eksternal dan internal sumber interupsi.

- Oscillator dan rangkaian detak.

Dengan tersedianya berbagai fasilitas dan keistimewaan yang dimiliki oleh AT89C51 tersebut, maka aplikasinya menjadi lebih sederhana dan mudah.

Penjelasan susunan pena mikrokontroler AT89C51 :

1. 	Pena 1 - 8 (PORT 1) terdiri dari 8 bit I/O dengan pull-up internal, keluaran dapat mensuplai 4 gerbang TTL masukan, bila port 1 ditulis dengan FFH (semua bernilai 1), maka impendasi tinggi. Sebagai port masukan internal pull-up, maka secara internal bisa ditarik kebawah dengan arus sumber, port ini dapat menerima alamat orde bawah selama pemrograman dan vertifikasi flash.

2. 	Pena 9 (RESET) adalah masukan reset (aktif tinggi). Pulsa transmisi dari rendah ke tinggi akan mereset mikrokontroler AT89C51. Pena ini dihubungkan dengan rangkaian power on reset.

3. 	Pena 10 - 17 (PORT 3) adalah port parallel 8 bit dua arah yang memiliki fungsi penganti. Fungsi penganti meliputi TxD (Transmisi Data), RxD (Receved Data), INT0 (Interupt 0), INT1 (Interupt 1), T0 (Timer 0), T1 (Timer 1), WR (Write) dan RD (Read). Bila fungsi penganti tidak dipakai, pena-pena ini dapat dipakai sebagai port parallel 8 bit serbaguna.

4.  	Pena 18 (XTAL1) adalah pena masukan ke rangkaian osilator internal. Sebuah osilator kristal atau sumber osilator luar dapat digunakan.

5.  	Pena 19 (XTAL2) adalah pena keluaran ke rangkaian osilator internal. Pena ini dipakai dengan menggunakan osilator kristal.

6. 	Pena 20 (GROUND) dihubungkan ke Vss (Ground).

7. 	Pena 21 - 28 (PORT 2) terdiri 8 bit port masukan/keluaran dua arah I/O dengan internal pull-up, dapat dibebani 4 gerbang TTL, port 2 berfungsi sebagai alamat orde tinggi selama proses pengambilan program dari memori eksternal dan selama mengakses eksternal data memori dengan alamat 16 bit.

- Pena 29 (PSEN) adalah Program Strobe Enable, strobe baca pada eksternal program memori.

- Pena 30 (ALE) adalah Address Latch Enable, prinsip kerja seperti ALE pada beberapa jenis mikroprosesor Intel yaitu digunakan untuk proses demultipleksing alamat dan data. Address Latch Enable dipergunakan untuk menempatkan low byte address selama mengakses memori eksternal (pin bit tinggi). Apabila bit rendah, akan mengfungsikan pulsa program selama flash programming. Pada operasi normal, ALE berjalan konstan pada kecepatan 1/6 frekuensi osilator sehingga dapat pula digunakan untuk eksternal timer atau fungsi-fungsi clock. Catatan: bahwa ada sebuah pulsa ALE yang tidak digunakan selama mengakses data eksternal.

10.	Pena 31 (EA) adalah External Access Enable, aktif rendah digunakan untuk mengambil kode dari eksternal pada program memori mulai alamat 0000H-FFFFH. EA harus diletakkan pada Vpp apabila menggunakan internal program execution.

11. Pena 32 - 39 (PORT 0) tersusun 8 bit Open Drain Bidirectional I/O, apabila semua data pada port ini diset 1, maka pin-pin tersebut dapat digunakan sebagai masukan berimpedansi tinggi, dapat dikonfirmasikan sebagai bus alamat/data orde rendah termultipleks untuk mengakses program/data pada memori eksternal. Pada mode ini port 0 memiliki rangkaian pull-up internal.

12. Pena 40 (Vcc) dihubungkan ke Vcc (+5 volt).

Gambar 2.1. Blok Diagram Mikrokontroler AT89C51

## Gambar 2.2. Susunan Pena Mikrokontroler AT89C51

2.1.3. Organisasi Memori

Mikrokontroler dalam keluarga MCS-51 memiliki pembagian ruang (Address Space) untuk program dan data. Pemisahan memori program dan memori data memperbolehkan memori data untuk diakses oleh alamat 8 bit. Sekalipun demikian alamat data memori 16 bit dapat dihasilkan melalui register DPTR (Data Ponter Register). Memori program hanya dapat dibaca, tidak dapat ditulis (karena tersimpan dalam PEROM). Memori program sebesar 64 K dapat dimasukan dalam PEROM eksternal.

Mikrokontroler AT89C51 memiliki 5 ruang alamat yaitu:

1. 	Ruang alamat kode (Code Address Space) sebanyak 64 K, yang seluruhnya merupakan ruang alamat kode eksternal (off chip).

2. 	Ruang alamat data internal yang dapat dialamati secara langsung, yang terdiri atas RAM sebanyak 128 byte.

3.  	Ruang alamat data internal yang dialamati secara tidak langsung sebanyak 128 byte, seluruhnya dialamati dalam pengalamatan tidak langsung.

4.  	Ruang alamat data eksternal sebanyak 64 Kbyte  yang dapat ditambahkan oleh pemakai.

5.  	Ruang alamat bit. Dapat diakses dengan pengalamatan langsung.

2.1.3.a Memori Program

Setelah direset CPU memulai eksekusi dari lokasi 0000H. Setiap program ditempatkan pada sebuah lokasi tertentu didalam memori  program. Ketika Interupsi dilayani maka menyebabkan CPU melompat ke lokasi tersebut. Lokasi-lokasi layanan interupsi memerlukan interval ruang sebanyak 8 byte 0003H untuk interupsi eksternal 0, 000BH untuk timer 0, 0013H untuk interupsi eksternal 1, 001BH untuk timer 1 dan sebagainya.

Jika sebuah layanan interupsi cukup pendek, maka interupsi dapat menempati seluruh interval sebanyak 8 byte. Routine layanan yang lebih panjang menggunakan sebuah intruksi loncat untuk melewati lokasi interupsi yang berikut jika interupsi lain sedang digunakan.

Tabel 2.1 Memori Program

| Alamat Interupsi | Keterangan |
| --- | --- |
| 0033H | Timer 2 |
| 002BH | Port serial |
| 0023H | Timer 1 |
| 0018H | Interupsi eksternal 1 |
| 0013H | Timer 0 |
| 0008H | Interupsi eksternal 0 |
| 0000H | RST |

2.1.3.b Memori Data

Pembagian memori data terdiri dari 3 bagian yaitu dibawah 128, diatas 128 dan ruang SFR (Special Function Register).

## Gambar 2.4. Memori Data Internal

Bagian bawah dari 128 byte RAM dipetakan seperti terlihat pada gambar 2.5. Tiga puluh dua byte paling bawah dikelompokan dalam 4 bank (8 register), yaitu R0 sampai R7. Dua bit dalam PSW (Program Status Word) memiliki register bank yang digunakan .

7FH 30H

2FH 20H

1FH 18H

17H 10H

0FH 08H

07H 0

Gambar 2.5. Bagian Bawah 128 byte RAM Internal

SFR berisi penahan port (port latch), pewaktu (Timer), pengontrol peripheral dan lain-lain. Register ini hanya dapat diakses oleh pengalamatan langsung.

Gambar 2.6. Ruang SFR (Special Function Memory)

2.1.4. Program Status Word (PSW)

Program status word berisi beberapa bit status yang mencerminkan keadaan mikrokontroler. Definisi dalam PSW dijelaskan dibawah ini:

Alamat PSW = 0D0H

MSB                                                                                                              LSB

| CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | - | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bit   7          6               5             4                 3               2                  1              0

Tabel 2.2. Program Status Word (PSW)

| Bit | Simbol | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 7 | CY | Carry Flag |
| 6 | AC | Auxiliary Carry Flag |
| 5 | F0 | Flag 0 untuk kegunaan umum |
| 4 | RS1 | Bit pemilih bank register |
| 3 | RS0 | Bit pemilih bank register |
| 2 | OV | Overflow Register |
| 1 | - | Dicadangkan, Flag didefinisikan oleh pemakai |
| 0 | P | Parity Flag, Set/Clear oleh perangkat keras setiap siklus intruksi untuk menunjukan jumlah bit 1 dalam akumulator, ganjil atau genap |

RS0 dan RS1 digunakan untuk memilih bank register. Delapan buah register ini merupakan register serbaguna. Lokasinya pada awal 32 byte RAM internal yang memiliki alamat dari 00H sampai 1FH. Register ini dapat diakses melalui symbol Assembler (R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 dan R7). Pemilihan bank register terdapat pada tabel 2.2.

### Tabel 2.3. Pemilihan Bank Register

| RS1 | RS0 | Bank | Lokasi Memory |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 00H – 07H |
| 0 | 1 | 1 | 08H – 0FH |
| 1 | 0 | 2 | 10H – 17H |
| 1 | 1 | 3 | 18H – 1FH |

Register R0 dan R1 dapat digunakan untuk pengalamatan tak langsung pada RAM internal. Sisa register lainnya tidak dapat digunakan untuk pengalamatan tak langsung.

2.1.5. Timer/Counter

Pada mikrokontroler AT89C51 terdapat dua timer/counter 16 bit yang dapat diukur dan diatur melalui perangkat lunak yaitu timer/counter 0 dan timer/counter 1.

Apabila timer/counter pada frekuensi kerja mikrokontroler AT89C51 12 Mhz, timer/counter akan melakukan perhitungan waktu sekali setiap 1 mikrodetik secara independen, tidak tergantung pada eksekusi suatu intruksi.satu siklus pencacah waktu sama dengan satu siklus eksekusi instruksi, sedangkan satu siklus diselenggarakan dalam waktu 1 mikrodetik. Bila dimisalkan suatu urutan instruksi telah selesai dilaksanakan dalam waktu 5 mikrodetik, maka pada saat itu pula timer/counter telah menunjukan perioda waktu 5 mikrodetik.

Apabila periode waktu tertentu telah dilampaui, timer/counter segera mengintrupsi mikrokontroler untuk memberitahukan bahwa perhitungan perioda waktu telah selesai dilaksanakan. Periode waktu timer/counter secara umum ditentukan oleh persamaan berikut ini :

a. Sebagai timer/counter 8 bit

T = (256 – TLx)*1(s

b. Sebagai timer/counter 16 bit

T = (65536 – THxTLx)*1(s

Keterangan : 	THx = isi register TH0 dan TH1

TLx = isi register TL0 dan TL1

Pengontrolan kerja timer/counter adalah register Timer Control (TCON). TCON beralamat 88H, adapun definisi dari bit pada timer control adalah sebagai berikut:

Alamat TCON = 88H

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bit   7            6           5              4                3                 2            1               0

### Tabel 2.4. Timer Control

| Bit | Posisi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 7 | TF1 | Timer / Counter overflow flag. Di-set oleh perangkat keras saat Timer / Counter menghasilkan limpahan (overflow). |
| 6 | TR1 | Bit untuk menjalankan Timer 1. Di-set/clear oleh perangkat lunak untuk membuat Timer on atau off. |
| 5 | TF0 | Timer 0 overflow flag. Di-set oleh perangkat keras. |
| 4 | TR0 | Bit untuk menjalankan Timer 0. Di-set/clear oleh perangkat lunak untuk membuat Timer on atau off. |
| 3 | IE1 | External interrupt 1 edge flag |
| 2 | IT1 | Interrupt 1 type control byte. Set/clear oleh perangkat lunak untuk menspesifikasi sisi turun/level rendah trigger dari interupsi eksternal. |
| 1 | IE0 | External interrupt 0 edge flag |
| 0 | IT0 | Internal 0 type control bit. |

Pengontrolan pemilih mode operasi timer/counter adalah register Timer Mode (TMOD) yang dimana difinisi bit-bitnya adalah sebagai berikut:

Alamat TMOD = 39H

MSB                                                                                                              LSB

| GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bit   7             6                 5              4               3               2           1               0

### Tabel 2.5. Timer Mode

| Bit | Posisi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 7 | GATE | Saat TRx dalam TCON diset 1 dan GATE = 1, timer/counter x akan berjalan ketika TRx = 1 (Timer dikontrol oleh perangkat lunak). |
| 6 | C/T | Pemilih fungsi timer/counter. Clear (0) untuk operasi timer dengan masukan dari system clock internal. Set (1)untuk operasi counter dengan masukan dari pena T0 dan T1. |
| 5 | MI | Bit pemilih mode |
| 4 | M0 | Bit pemilih mode |
| 3 | GATE | Saat TRx dalam TCON diset 1 dan GATE = 1, timer/counter x akan berjalan ketika TRx = 1 (Timer dikontrol oleh perangkat lunak). |
| 2 | C/T | Pemilih fungsi timer/counter. Clear (0) untuk operasi timer dengan masukan dari system clock internal. Set (1)untuk operasi counter dengan masukan dari pena T0 dan T1. |
| 1 | M1 | Bit pemilih mode |
| 0 | MO | Bit pemilih mode |

## Tabel 2.6. Kombinasi M0 dan M1

| M1 | M0 | Mode | Operasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Timer 13 bit |
| 0 | 1 | 1 | Timer / Counter 16 bit |
| 1 | 0 | 2 | Timer auto reload 8 bit (pengisian otomatis |
| 1 | 1 | 3 | TL 0 adalah Timer / Counter 8 bit dan dikontrol oleh kontrol bit Timer 1 |

Mode timer/counter 0 dan 1 :

1. 	Mode 0

Dalam mode 0 register timer disusun sebagai register 13 bit. Setelah semua perhitungan selesai, mikrokontroler akan men-set Timer Interupt Flag (TF1). Dengan membuat GATE = 1, timer dapat dikendalikan oleh masukan luar INT1, untuk fasilitas pengukuran lebar pulsa.

2. 	Mode 1

Dalam mode 1 register timer disusun sebagai register 16 bit, setelah semua perhitungan selesai, mikrokontroler akan men-set Timer Interupt Flag (TF1). Dengan membuat GATE = 1, timer dapat dikendalikan oleh masukan luar INT1, untuk fasilitas pengukuran lebar pulsa.

3. 	Mode 2

Mode 2 menyusun register timer sebagai 8 bit counter. Limpahan (overflow) dari TL1 tidak hanya men-set TF1 tetapi juga mengisi TL1 dengan isi TH1 yang diatur secara software. Pengisian tidak mengubah TH1.

4. 	Mode 3

Timer dalam mode 3 semata-mata memegang hitungan. Mode 3 diperlukan untuk aplikasi yang membutuhkan timer/counter ekstra 8 bit. Saat timer 0 dalam mode 3, timer 1 dapat dihidupkan atau dimatikan atau dapat digunakan oleh port sebagai pembangkit Baud Rate.

2.1.6. Port Paralel Input/Output (I/O)

Mikrokontroler 89C51 mempunyai port I/O 4 buah. Sebuah port digunakan sebagai port keluaran, data yang dikeluarkan diletakkan dalam SFR yang bersesuaian jika dibawa ke sebuah latch yang akan melanjutkannya untuk mengakses sinyal atau tanda setelah operasi ditulis lengkap.

# 2.1.7. Baud Rate

Port serial pada mode 0 mempunyai baud rate yang tetap, yaitu 1/12 frekuensi osilator. Untuk menjalankan mode ini tidak ada timer/counter yang dibutuhkan untuk menyetel register SCON yang diperlukan.

Port serial pada mode 1 memiliki baud rate yang dapat diubah. Baut rate dapat dihasilkan oleh timer 1 dan digunakan dalam mode 2 (auto reload).

Nilai K ditentukan oleh bit SMOD dalam power Control Register (PCON). Bila SMOD = 0 maka K = 1, bila SMOD = 1 maka K = 2. Bila diketahui baud rate, nilai TH dapat dicari melalui persamaan berikut ini:

Nilai TH1 harus dalam bentuk integer. Pembuatan nilai TH1 pada nilai integer terdekat tidak akan menghasilkan baud rate yang dikehendaki. Dalam hal ini pemakai dapat menganti frekuensi kristal. Karena PCON tidak dapat dialamati per bit, untuk men-set PCON dilakukan dengan pengiriman perintah: ORL  PCON,#80H.

Pada port serial mode 2, baud rate memiliki nilai tetap yaitu 1/32 atau 1/64 dari frekuensi oscilator, tergantung pada nilai SMOD dalam register PCON. Pada mode ini tidak ada timer yang digunakan. Bila SMOD = 1 baud rate-nya 1/32 frekuensi oscilator. Pada port serial mode 3, boud rate dapat diatur seperti dalam mode 1.

# 2.1.8. Interupsi

Apabila CPU pada mikrokontroler AT89C51 sedang melaksanakan suatu program maka dapat dihentikan pelaksanaan program tersebut secara sementara dengan meminta interupsi. Apabila CPU mendapat permintaan intrupsi program Counter (PC) akan diisi alamat dari vector interupsi. CPU kemudian melaksanakan rutin pelayanan interupsi mulai dari alamat tersebut. Bila rutin pelayanan interupsi selesai dilaksanakan, Mikrokontroler AT89C51 kembali kepelaksanaan program utama yang ditinggalkan.

Pada mikrokontroler Intel 89C51 terdapat beberapa saluran interupsi. Interupsi ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. 	Interupsi yang tidak dapat dihalangi oleh perangkat lunak(Non Maskable Interrupt).

2. 	Interupsi yang dapat dihalangi oleh perangkat lunak (Maskable Interrupt). Jenis interupsi ini seperti INT0 dan INT1 (eksternal) serta timer/counter 0, timer/counter 1 dan interupsi dari port serial (internal).

### Tabel 2.7. Alamat Awal Layanan Rutin Interrupsi

| Nama | Alamat | Alat Interrupsi |
| --- | --- | --- |
| Reset | 00H | Power on Reset |
| INT0 | 03H | INT0 |
| Timer 0 | 0BH | Timer 0 |
| INT1 | 13H | INT1 |
| Timer 1 | 1BH | Timer 1 |
| Sint | 23H | Port I/O Serial |

# 2.1.9. Untai Pewaktu dan Osilator

Mikrokontroler AT89C51 memiliki osilator internal (on chip osilator) yang dapat digunakan sebagai sumber clock bagi CPU. Untuk menggunakan osilator internal diperlukan sebuah kristal atau kapasitor keramik letak pena XTAL1 dan pena XTAL2 dan sebuah kapasitor ke ground.

Kristal yang digunakan dapat mempunyai frekuensi 12 Hz sampai 12 Mhz. Sedangkan untuk kapasitor dapat bernilai antara 27 pF sampai 33 pF. Kaki XTAL1 merupakan keluaran suatu penguat yang besar, sedangkan kaki XTAL1 adalah masukan sebuah kristal yang dihubungkan pada kaki XTAL1 dan XTAL2 dengan memberikan umpan balik dan penggeseran fase yang diperlukan untuk osilasi. Jika kaki XTAL1 digunakan oleh sumber frekuensi luar maka kaki XTAL2 tidak dihubungkan.

# 2.2. PERANGKAT LUNAK MIKROKONTROLER AT89C51

Himpunan instruksi mikrokontroler AT89C51 sama dengan himpunan instruksi mikrokontroler 8051. Mikrokontroler memiliki 256 perangkat instruksi yang dapat dikelompokan dalam 4 bagian yang meliputi  instruksi 1 - 4 byte.

# 2.2.1. Instruksi Transfer Data

Instruksi transfer data adalah instruksi untuk memindahkan data antara register-register, memori-memori, register-memori, antar muka register dan antarmuka memori.

## Tabel 2.8. Instruksi Transfer Data

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| MOV | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Byte variable yang ditunjuk oleh operand kedua dipindahkan ke lokasi yang dispesifikasi oleh operand pertama. |
| MOVX | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Memindahkan data antara akumulator dan sebuah byte dari memory data eksternal. |
| Push | Direct | Increment stack pointer dan memindahkan byte ke stack pointer. |
| POP | Direct | Decremen stack pointer dan memindahkan dari stack pointer ke byte. |
| XCH | A,<byte> | Menukar isi byte dengan isi akumulator. |
| XCHD | A,@RI | Menukar isi nibble rendah (bit 0-bit 3), dari lokasi memori yang alamatnya ditunjuk oleh isi register Ri dengan isi nibble rendah (bit 0-bit 3) akumulator. |

### Tabel 2.9. Instruksi Transfer Data Untuk Perintah MOV

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| MOV | A,Rn | Memidahkan isi register Rn ke akumulator. |
| MOV | A,direct | Memindahkan isi memori data pada suatu alamat ke akumulator. |
| MOV | A,@Ri | Memindahkan isi data memori yang lokasinya ditunjuk oleh register Ri ke akumulator . |
| MOV | A,#data | Memindahkan data 8 bit secara langsung ke akumulator. |
| MOV | Rn,A | Memindahkan isi akumulator ke suatu register Rn. |
| MOV | Rn,direct | Memindahkan isi memori data ke sebuah register Rn. |
| MOV | Rn,#data | Memindahkan data 8 bit secara langsung ke register Rn. |
| MOV | Direct,A | Memindahkan isi akumulator ke suatu alamat memori data. |
| MOV | Direct,Rn | Memindahkan isi register Rn ke suatu alamat memori data. |
| MOV | Direct,direct | Memindahkan isi memori data ke alamat memori lain. |
| MOV | Direct,@Ri | Memindahkan isi lokasi memori yang ditunjuk oleh isi register Ri ke suatu alamat memori. |
| MOV | Direct,#data | Memindahkan data 8 bit ke suatu alamat memori secara langsung. |
| MOV | @Ri,A | Memindahkan isi akumulator ke lokasi memori yang ditunjukan oleh isi register Ri. |
| MOV | @Ri,direct | Memindahkan isi suatu alamat data ke lokasi memori yang ditunjukan oleh isi register Ri. |
| MOV | @Ri,#data | Memindahkan suatu alamat data 8 bit secara langsung ke lokasi memori yang ditunjukan oleh isi register Ri. |

### Tabel 2.10. Instruksi Transfer Data Untuk Perintah MOVX

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| MOVX | A,@Ri | Memindahkan sisi memori data eksternal yang lokasinya ditunjuk oleh register Ri ke akumulator |
| MOVX | A,@DPTR | Memindahkan isi memori data eksternal yang lokasinya ditunjuk oleh data pointer ke akumulator. |
| MOVX | @RI,A | Memindahkan isi akumulator ke memori data eksternal yang lokasinya ditunjuk oleh register Ri |
| MOVX | @DPTR,A | Memindahkan isi akumulator ke memori data eksternal yang alamatnya ditunjuk oleh isi data pointer. |

2.2.2. Instruksi Arithmatika

Mikrokontroler AT89C51 memiliki instruksi aritmatika ADD, ADDC, SUBB, INC dan DEC.

### Tabel 2.11. Instruksi Arithmatika

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ADD | A,<byte-sumber> | Menambahkan isi byte sumber ke akumulator dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| ADDC | A,<byte-sumber> | Menambah byte sumber beserta carry flag dan isi akumulator secara serentak dan hasilnya disimpan di akumulator. |
| SUBB | A,<byte-sumber> | Mengurangi akumulator dengan carry flag dan isi byte sumber secara bersama dan hasilnya disimpan di akumulator. |
| INC | <byte> | Variabel yang ditunjuk ditambah dengan 1. |
| DEC | Byte | Variabel yang ditunjuk dikurangi 1. |
| MUL | AB | Mengalikan isi akumulator dengan isi register pengali(B). Byte rendah hasil perkalian dimasukkan ke akumulator dan byte tinggi dimasukkan ke register pengali. |
| DIV | AB | Membagi isi akumulator dengan isi register B. Kedua operand bilangan integer tak bertanda. Akumulator berisi hasil bagi, register B berisi sisa pembagian. |
| DA | A | Mengatur isi akumulator ke BCD-nya, setelah penambahan dua angka BCD. Jika auxiliary carry flag 1 atau isi nibble bawah (bit 0-3) dari akumulator lebih tinggi dari 9, isi akumulator akan ditambah 6. Jika carry flag diset sebelum atau sesudah penambahan atau isi nibble atas (bit 4-7) lebih tinggi dari 9, isi akumulator akan ditambah 60H. |

### Tabel 2.12. Instruksi Arithmatika Untuk Perintah ADD

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ADD | A,@Rn | Menambahkan isi data memori yang lokasinya ditunjuk oleh register Rn ke isi akumulator dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| ADD | A,#data | Menambahkan 8 bit data kedalam isi akumulator dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| ADD | A,@RI | Menambah isi data memori yang lokasinya ditunjuk oleh nilai register ke isi akumulator dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| ADD | A,direct | Menambah isi alamat data ke isi akumulator dan menyimpan hasilnya di akumulator |

Tabel 2.13. Instruksi Arithmatika Untuk Perintah ADDC

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ADDC | A,@Rn | Menambahkan isi carry flag (0 atau 1) dengan isi akumulator, Isi register Rn ditambahkan dan hasilnya disimpan di akumulator. |
| ADDC | A,#data | Menambah isi carry flag (0 atau 1) ke dalam isi akumulator. |
| ADDC | A,@RI | Menambahkan isi carry flag (0 atau 1) dengan isi akumulator. Isi data memori yang ditunjuk oleh register Ri ditambahkan dan hasilnya disimpan di akumulator. |
| ADDC | A,direct | Menambah isi carry falg dengan isi akumulator. Isi dari alamat tertentu ditambahkan dan hasilnya disimpan di akumulator |

### Tabel 2.14. Instruksi Arithmatika Untuk Perintah SUBB

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SUBB | A,@Rn | Mengurangi isi akumulator dengan isi carry flag dan isi lokasi memori yang ditunjuk oleh register Rn, hasilnya disimpan di akumulator. |
| SUBB | A,#data | Mengurangkan isi carry flag dan data langsung dari isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| SUBB | A,@Ri | Mengurangi isi akumulator dengan isi carry flag dan isi lokasi memori yang ditunjuk oleh register Ri, hasilnya disimpan di akumulator. |
| SUBB | A,direct | Mengurangkan isi akumulator dengan isi carry flag dan isi suatu alamat data, hasilnya disimpan di akumulator. |

### Tabel 2.15. Instruksi Arithmatika Untuk Perintah INC

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| INC | A | Menambah isi akumulator dengan 1 dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| INC | Rn | Menambah isi register Rn dengan 1 dan menyimpan hasilnya diregister tersebut. |
| INC | @RI | Menambahkan isi memori yang alamatnya ditunjuk oleh register Ri dengan 1 dan menyimpan hasilnya pada alamat tersebut. |
| INC | Direct | Menambahkan isi alamat data dengan 1 dan menyimpan hasilnya pada alamat tersebut. |

### Tabel 2.16. Instruksi Arithmatika Untuk Perintah DEC

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| DEC | A | Mengurangi isi akumulator dengan 1 dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| DEC | Rn | Mengurangi isi register Rn dengan 1 dan menyimpan hasilnya diregister tersebut. |
| DEC | @RI | Mengurangi isi memori yang alamatnya ditunjuk oleh register Ri dengan 1 dan menyimpan hasilnya pada alamat tersebut. |
| DEC | Direct | Mengurangi isi alamat data dengan 1 dan menyimpan hasilnya pada alamat tersebut. |

2.2.3. Instruksi Logika

Mikrokontroler AT 89C51 memiliki instruksi-instruksi logika sebagai berikut :

### Tabel 2.17. Instruksi Logika

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ANL | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Meng-AND-kan variable yang ditunjuk dengan hasil yang tersimpan dalam alamat tujuan. |
| ORL | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Meng-OR-kan variable yang ditunjuk dan menyimpan hasilnya dalam alamat tujuan. |
| XRL | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Meng-XOR-kan variable yang ditunjuk dan menyimpan hasilnya dalam alamat tujuan. |
| CLR | A | Mengosongkan atau me-reset akumulator |
| CPL | A | Mengkomplemenkan isi akumulator. |
| RL | A | Memutar setiap bit dalam akumulator satu posisi kekiri. Bit MSB bergerak ke bit LSB. |
| RLC | A | Mengatur bit-bit dalam akumulator satu posisi kekiri. MSB (bit 7) bergerak ke dalam carry flag dan isi carry flag menuju ke LSB |
| RR | A | Memutar setiap bit dalam akumulator satu posisi kekanan. LSB menuju MSB. |
| RRC | A | Memutar setiap bit dalam akumulator satu posisi kekanan. LSB menuju carry flag, sementara isi carry flag masuk MSB (bit-7). |
| SWAP | A | Mempertukarkan isi nibble bawah (0-3) dengan isi nibble atas(4-7). |

### Tabel 2.18. Instruksi Logika Untuk Perintah ANL

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ANL | A,#data | Meng-AND-kan data 8 bit secara langsung dengan isi akumulator. |
| ANL | A,Rn | Meng-AND-kan isi register Rn dengan isi akumulator. |
| ANL | A,@RI | Meng-AND-kan isi memori yang lokasinya ditunjuk oleh register Ri dengan isi akumulator. |
| ANL | A,direct | Meng-AND-kan data 8 bit secara langsung dengan isi akumulator. |

## Tabel 2.19. Instruksi Logika Untuk Perintah ORL

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ORL | A,#data | Meng-OR-kan data 8 bit secara langsung dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| ORL | A,Rn | Meng-OR-kan isi register Rn dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| ORL | A,@RI | Meng-OR-kan isi lokasi memori yang ditunjuk oleh register Ri dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| ORL | A,direct | Meng-OR-kan isi suatu alamat data dengan isi akumulator dan hasilnya di simpan dalam akumulator. |

### Tabel 2.20. Instruksi Logika Untuk Perintah XRL

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| XRL | A,#data | Meng-XOR-kan data 8 bit secara langsung dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| XRL | A,Rn | Meng-XOR-kan isi register Rn dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| XRL | A,@RI | Meng-XOR-kan isi lokasi memori yang ditunjuk oleh register Ri dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| XRL | A,direct | Meng-XOR-kan isi suatu alamat data dengan isi akumulator dan hasilnya disimpan pada akumulator. |

2.2.4. Instruksi Manipulasi Bit

Mikrokontroler keluarga MCS-51 memiliki beberapa instruksi manipulasi bit seperti pada tabel 2.20.

Tabel 2.21. Instruksi Manipulasi Bit

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| CLR | C | Mengosongkan atau me-set carry flag menjadi 0. |
| CLR | Bit | Mengosongkan atau me-set alamat bit menjadi 0. |
| SETB | C | Men-set isi carry flag menjadi 1. |
| SETB | Bit | Men-set isi suatu alamat bit menjadi 1. |
| CPL | C | Mengkomplemenkan isi carry flag. |
| CPL | Bit | Mengkomplemenkan suatu alamat bit. |
| ANL | C,bit | Meng-AND-kan isi alamat bit tertentu dengan isi carry flag dan hasilnya ditempatkan pada carry flag. |
| ANL | C,/bit | Meng-AND-kan hasil komplemen isi alamat bit tertentu dengan isi carry flag dan hasilnya ditempatkan pada carry flag. |
| ORL | C,bit | Meng-OR-kan isi suatu alamat dengan isi carry flag dan hasilnya disimpan dalam carry flag. |
| ORL | C,/bit | Meng-OR-kan komplemen dari suatu alamat bit dengan isi carry flag dan hasilnya disimpan dalam carry flag. |
| MOV | C,bit | Memindahkan isi suatu alamat bit ke carry flag. |
| MOV | bit,C | Memindahkan carry flag ke isi suatu alamat bit. |
| JC | Rel | Menguji isi carry flag. Jika berisi 1, instruksi akan menuju ke alamat kode. Jika berisi 0, instruksi selanjutnya akan dieksekusi. |
| JNC | Rel | Menguji isi carry flag. Jika berisi 0, instruksi akan menuju ke alamat kode. Jika berisi 1, instruksi selanjutnya akan dieksekusi. |
| JB | bit,rel | Menguji suatu alamat bit. Jika berisi 1, eksekusi akan menuju alamat kode. Jika isinya 0, instruksi selanjutnya akan dieksekusi. |
| JNB | bit,rel | Menguji suatu alamat bit. Jika berisi 0, eksekusi akan menuju alamat kode. Jika isinya 1, instruksi selanjutnya akan dieksekusi. |
| JBC | bit,rel | Menguji suatu alamat bit. Jika berisi 1, bit tersebut akan diubah 0 dan eksekusi akan menuju alamat kode. Jika berisi 0, instruksi selanjutnya akan dieksekusi. |

2.2.5. Instruksi Percabangan

Instruksi pencabangan dalam Mikrokontroler AT89C51 adalah CJNE dan DJNZ.

Tabel 2.22. Instruksi Percabangan

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ACALL | addr11 | Menyimpan isi yang telah dinaikkan dari pencacah program pada stack. Byte bawah dari pencacah program selalu ditempatkan pada stack pertama. |
| LCALL | addr16 | Menyimpan pencacah program pada stack dan eksekusi akan menuju ke alamat kode. |
| RET |  | Untuk kembali dari suatu subrutin ke alamat terakhir saat subrutin dipanggil. Mengambil byte tinggi dan byte rendah program counter dari stack dan decrement stack pointer dengan 2. |
| RET1 |  | Untuk kembali dari suatu rutin pelayanan interupsi. Mengambil byte tinggi dan byte rendah program counter dari stack dan menyimpan logika interupsi tambahan pada tingkat prioritas yang sama. |
| AJMP | addr11 | Meletakan bagian bawah 11 bit dari pencacah program dengan 11 bit alamat yang dikodekan. |
| LJMP | addr16 | Untuk menuju ke alamat kode. Digunakan untuk program dengan kapasitas kecil. |
| SJMP | Rel | Instruksi yang menyebabkan operasi meloncat ke alamat kode. Digunakan untuk program dengan kapasitas kecil. |
| JMP | @A+DPTR | Menambahkan isi data pointer dan isi akumulator meloncat ke alamat kode sesuai hasil penjumlahan. |
| JZ | Rel | Menguji isi akumulator, jika nilainya 0 maka eksekusi akan menuju alamat kode. Jika nilainya tidak 0 maka instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. |
| JNZ | Rel | Menguji isi akumulator, jika nilai tidak 0 maka eksekusi akan menuju alamat kode. Jika nilainya 0 maka instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. |
| CJNE | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Membandingkan nilai 2 buah operand dan meloncat jika nilai kedua operand tersebut tidak sama. |
| DJNZ | <byte>,<rel-addr> | Decrement isi lokasi yang ditunjuk operand pertama dan bercabang ke operand yang kedua jika nilai hasil tidak sama dengan 0. |
| NOP |  | Instruksi ini tidak melakukan apapun selama satu siklus. |

### Tabel 2.23. Instruksi Percabangan Untuk Perintah CJNE

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| CJNE | A,#data,rel | Operand pertama adalah akumulator, kedua adalah konstanta, dan ketiga adalah alamat relatif. Program membandingkan dan menuju ke alamat yang di tunjuk oleh label jika isi operand pertama dan kedua tidak sama. |
| CJNE | Rn,#data,rel | Program akan membandingkan data dengan lokasi memori yang dialamati oleh register. Apabila tidak sama program akan menuju alamat yang ditunjuk oleh label, tetapi jika sama maka program akan mengeksekusi instruksi berikutnya. |
| CJNE | @Ri,#data,rel | Operand pertama adalah register Ri (R0…R7), kedua adalah konstanta dan ketiga adalah alamat relatif. Program akan menuju alamat yang ditunjuk oleh label jika operand pertama dan kedua yang dibandingkan tidak sama. |
| CJNE | A,direct,rel | Operand pertama adalah akumulator, kedua adalah register, dan ketiga adalah alamat relatif. Program akan membandingkan dan akan menuju alamat yang di tunjuk oleh label jika isi akumulator dan register internal tidak sama. |

### Tabel 2.24. Instruksi Percabangan Untuk Perintah DJNZ

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| DJNZ | Rn.rel | Mengurangi isi register Rn dengan 1 dan menempatkan hasilnya pada register tertentu. Jika hasilnya sudah 0, instruksi selanjutnya akan dikerjakan. Jika belum 0, eksekusi akan menuju ke alamat kode. |
| DJNZ | Direct,rel | Mengurangi alamat data dengan 1 dan menempatkan hasilnya pada register tertentu. Jika hasilnya sudah 0, instruksi selanjutnya yang akan dikerjakan. Jika belum 0, eksekusi akan menuju ke alamat kode. |

# Text boxes

P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7

ALU

OSC

PSW

INSTRUCTION

REGISTER

TIMING

AND

CONTROL

PORT 3

DRIVERS

PORT 1

DRIVERS

PORT 1

LATCH

PORT 2

LATCH

INTERUPT SERIAL

PORT AND TIMER

BLOCK

DPTR

PROGRAM COUNTER

INCREMENT

BUFFER

PROGRAM

ADDRESS

REGISTER

TMP1

STACK

POINTER

TMP2

ACC

REGISTER

RAM ADDRESS REGISTER

RAM

FLASH

PORT 2

LATCH

P1.0 – P1.7

P3.0 – P3.7

Ruang

Scratch Pad

Ruang bit-teralamati

(alamat bit 0 – 7F)

Bit Pemilih

Bank

Di PSW

11

10

4 Bank

dari 8 Register

R0 – R7

01

Nilai Reset dari penunjuk stack

00

SFR

FFH

80H

7FH

00H

Tinggi 128 byte

Bawah 128 byte

PORT 0

LATCH

PORT 2

DRIVERS

PORT 0

DRIVERS

FFH

E0H

B0H

A0H

90H

80H

Port0

Port2

Port3

Port1

ACC