BAB II

MIKROKONTROLER AT89C51

# 2.1. PERANGKAT KERAS MIKROKONTROLER

Sebuah mikroprosesor merupakan bagian dari CPU (Central Processing Unit) dari sebuah komputer, tanpa memori, I/O dan antarmuka yang dibutuhkan suatu sistem komputer yang lengkap. Agar mikroprosesor tersebut dapat mengeksekusi semua perintah yang masuk ke dalamnya maka mikroprosesor membutuhkan perangkat pendukung yang berupa memori (RAM dan ROM). Memori digunakan untuk menyimpan data baik secara permanen maupun hanya sementara saja data tersebut disimpan.

Untuk membuat sebuah mikrokontroler dapat dilakukan dengan cara dikombinasikan dengan memori (RAM dan ROM) dan I/O. Dengan cara mengkombinasi antara CPU dengan memori dan I/O yang dapat dibuat dalam sebuah chip atau IC (Intergrated Circuit), yang menghasilkan Single Microcomputer (SCM) untuk membedakan dengan mikrokomputer. Untuk selanjutnya SCM dapat disebut dengan mikrokontroler.

Sehingga akan terlihat perbedaan yang nyata antara mikrokomputer dengan mikrokontroler. Perbedaan tersebut adalah jika pada mikrokomputer masih diperlukan perangkat pendukung lainnya seperti masih membutuhkan memori dan perangkat antarmuka I/O sedangkan pada mikrokontroler sudah terdapat RAM dan peralatan I/O pendukung. Sehingga tidak memerlukan perangkat pendukung lainnya diluar mikrokontroler.

2.1.1. Komponen Dasar Mikrokontroler

Di dalam sebuah mikrokontroler AT89C51 terdapat komponen  dasar yang membentuk sebuah sistem mikrokontroler yang fleksibel. Berikut dapat diuraikan komponen yang merupakan komponen dasar sebuah mikrokontroler. Adapun komponen mikrokontroler AT89C51 yaitu:

1. Central Processing Unit (CPU)

Unit pengolah pusat (Cental processing Unit) merupakan bagian penting untuk memproses dan mengendalikan seluruh kinerja dari mikrokontroler. CPU terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Unit Pengendali (Control Unit) serta Unit Arithmatika dan Logika (Arithmatic Logic Unit). Fungsi utama Unit Pengendali adalah mengambil, mengkode dan mengendalikan serta melaksanakan urutan instruksi sebuah program yang tersimpan dalam memori. Unit ini juga mengendalikan dan mengatur sinyal pengendali yang diperlukan untuk menyerempakkan operasi, juga aliran dan instruksi program. Sedangkan Unit Arithmatika dan Logika berfungsi untuk memproses semua perintah aritmatika dan logika yang masuk ke dalam CPU.

2. Alamat (Address)

Pada mikrokontroler, terdapat alamat yang difungsikan untuk mengalamati setiap alat yang terpasang pada mikrokontroler. Hal ini untuk menghindari terjadinya dua alat yang bekerja secara bersamaan dalam satu waktu sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan atau kerusakan. Memori yang terpasang pada mikrokontroler, baik RAM maupun ROM, juga mempunyai alamat. RAM 8 Kbyte memiliki 8 x 1024 alamat, dimana setiap alamat dapat disi data 1 byte.

3. Data

CPU mikrokontroker AT89C51 adalah prosesor 8 bit. Lebar bus data adalah 8 bit sehingga memerlukan 8 pena (D0…D7). Pena untuk bus data dimultipleks dengan alamat A0…A7 pada port 0. Karena itu port 0 sering kali ditulis sebagai AD0…AD7.

4. Pengendali

Bus alamat dan bus data pada mikrokontroler AT89C51 dilengkapi dengan bus kendali (Control Bus). Guna pengendali ini adalah menyerempakan operasi mikrokontroler dengan operasi rangkaian luar.

5. Read Only Memory (ROM)

Pada mikrokontroler tempat menyimpan program adalah ROM / EPROM. Memori untuk mikrokontroler AT89C51 terbagi menjadi 3 bagian yaitu register internal, memori utama dan memori massal (Mass Memory). Register internal adalah memori yang terdapat di dalam ALU. Waktu akses register sangat cepat, umumnya kurang dari 100 ns. Memori utama adalah memori suatu sistem. Ukurannya berkisar antara 4 Kb sampai 64 Kb. Waktu aksesnya lebih lambat dibanding register internal, yaitu antara 200 sampai 1000 ns. Memori massal dipakai untuk penyimpanan berkapasitas tinggi, biasanya berbentuk disket, pita maknetik atau kaset.

6. Random Access Memory (RAM)

RAM (Random Access Memory) adalah memori yang dapat dibaca atau ditulis. Data dalam RAM akan terhapus (Volatile) bila catu daya dimatikan. Karena sifat RAM yang volatile ini, maka program mikrokontroler tidak disimpan dalam RAM, tapi digunakan untuk menyimpan data sementara.

2.1.2. Arsitektur Mikrokontroler AT89C51

Mikrokontroler AT89C51 adalah mikrokontroler 8 bit menggunakan desain PEROM (Programmable Erasable Read Only Memory) dari keluaran Intel MCS-51. Mikrokontroler AT89C51 memiliki beberapa kelebihan, yaitu :

- CPU 8 bit dengan register-register A dan B.

- Program Counter (PC) dan Data Pointer (DPTR) 16 bit.

- Program Status Word (PSW) 8 bit.

- Stack Pointer (SP) 8 bit.

- ROM internal atau EPROM internal (8751) dengan kapasitas mulai dari 0 (8031) sampai 4K (8051).

- RAM internal dengan kapasistas 128 byte, yang terdiri dari:

- 4 register bank, masing-masing bank terdiri atas 8 register.

- 16 byte yang dapat dipetakan dalam bit level.

- 80 byte general purpuse data memori.

- 32 pena input/output yang terbagi dalam 4 port 8 bit (P0…P3).

- 8 pena P0.0  sampai P0.7

- 8 pena P1.0 sampai P1.7

- 8 pena P2.0 sampai P2.7

- 8 pena P3.0 sampai P3.7

- 2 buah timer /counter 16 bit yaitu Timer 0 dan Timer   timer /counter 16 bit : 1.

- Full Duplex serial data receiver/transmitter : SBUF.

- Register-register kendali: TCON, TMOD, SCON, PCON, IP dan IE.

- Eksternal dan internal sumber interupsi.

- Oscillator dan rangkaian detak.

Adapun diagram blok mikrokontroler AT89C51 diperlihatkan pada gambar 2.1. Untuk konfigurasi kaki-kaki mikrokontroler AT89C51 diperlihatkan pada gambar 2.2. Berikut ini penjelasan tentang kaki-kaki mikrokontroler AT89C51:

- Pena 1 sampai 8 (PORT 1)

Terdiri dari 8 bit I/O dengan pull-up internal, keluaran dapat mensuplai 4 gerbang TTL masukkan, bila port 1 ditulis dengan FFH (1 semua), maka impendasi tinggi. Sebagai port masukan internal pull-up, maka secara internal bisa ditarik ke bawah dengan arus sumber, port ini dapat menerima alamat orde bawah selama pemrograman dan vertifikasi flash.

- Pena 9 (RESET)

Adalah masukan reset (aktif tinggi). Pulsa transmisi dari rendah ke tinggi akan mereset mikrokontroler AT89C51. Pena ini dihubungkan dengan rangkaian power on reset.

- Pena 10 sampai 17 (PORT 3)

Adalah port parallel 8 bit dua arah yang memiliki fungsi pengganti. Fungsi pengganti meliputi TxD (Transmitted Data), RxD (Received Data), INT0 (Interrupt 0), INT1 (Interrupt 1), T0 (Timer 0), T1 (Timer 1), WR (Write) dan RD (Read). Bila fungsi pengganti tidak dipakai, pena-pena ini dapat dipakai sebagai port parallel 8 bit serbaguna.

- Pena 18 (XTAL1)

Adalah pena masukan ke rangkaian osilator internal. Sebuah osilator kristal atau sumber osilator luar dapat digunakan.

- Pena 19 (XTAL2)

Adalah pena keluaran ke rangkaian osilator internal. Pena ini dipakai dengan menggunakan osilator kristal.

- Pena 20 (GROUND) dihubungkan ke Vss (Ground).

- Pena 21 sampai 28 (PORT 2)

Terdiri 8 bit port masukan/keluaran dua arah I/O dengan internal pull-up, dapat dibebani 4 gerbang TTL, port 2 berfungsi sebagai alamat orde tinggi selama proses pengambilan program dari memori eksternal dan selama mengakses eksternal data memori dengan alamat 16 bit.

- Pena 29 (PSEN)

Adalah Program Strobe Enable, strobe baca pada eksternal program memori.

- Pena 30 (ALE)

Adalah Address Latch Enable, prinsip kerja seperti ALE pada beberapa jenis mikroprosesor Intel yaitu digunakan untuk proses demultipleksing alamat dan data. Address Latch Enable dipergunakan untuk menempatkan alamat rendah selama mengakses memori eksternal (pin bit tinggi). Apabila bit rendah, akan mengfungsikan pulsa program selama flash programming. Pada operasi normal, ALE berjalan konstan pada kecepatan 1/6 frekuensi osilator sehingga dapat pula digunakan untuk eksternal timer atau fungsi-fungsi clock. Catatan: bahwa ada sebuah pulsa ALE yang tidak digunakan selama mengakses data eksternal.

- Pena 31 (EA)

Adalah External Access Enable, *EA aktif rendah digunakan untuk mengambil kode dari eksternal pada program memori mulai alamat 0000H-FFFFH. *EA harus diletakkan pada Vpp apabila menggunakan internal program execution.

- Pena 32 sampai 39 (PORT 0)

Tersusun 8 bit Open Drain Bidirectional I/O, apabila semua data pada port ini diset 1, maka pin-pin tersebut dapat digunakan sebagai masukan berimpedansi tinggi, dapat dikonfirmasikan sebagai bus alamat/data orde rendah termultipleks untuk mengakses program/data pada memori eksternal. Pada mode ini port 0 memiliki rangkaian pull-up internal.

- Pena 40 (VCC) dihubungkan ke Vcc (+5 volt).

Gambar 2.1. Blok Diagram Mikrokontroler AT89C51

## Gambar 2.2. Susunan Pena (Kaki) Mikrokontroler AT89C51

2.1.3. Organisasi Memori AT89C51

Memori program hanya dapat dibaca, tidak dapat ditulis (karena tersimpan dalam EPROM). Memori program sebesar 64 K dapat dimasukan dalam EPROM eksternal. Dan semua mikrokontroler yang termasuk dalam jenis MCS-51 memiliki pembagian ruang (Address Space) untuk program dan data. Pemisahan memori program dan memori data memperbolehkan memori data untuk diakses oleh alamat 8 bit. Sekalipun demikian alamat data memori 16 bit dapat dihasilkan melalui register DPTR (Data Ponter Register).

Sinyal PSEN mengijinkan pembacaan data dari program eksternal. Memori data terletak pada ruang alamat yang terpisah dari memori program. RAM eksternal 64 K dapat dialamati dalam ruang memori data eksternal.

Mikrokontroler AT89C51 memiliki 5 ruang alamat yaitu:

- Ruang alamat kode (Code Address Space) sebanyak 64 K, yang seluruhnya merupakan ruang alamat kode eksternal (off chip).

- Ruang alamat data internal yang dapat dialamati secara langsung, yang terdiri atas RAM sebanyak 128 byte dan register perangkat keras (Hardware Register) sebanyak 128 byte.

- Ruang alamat data internal yang dialamati secara tidak langsung sebanyak 128 byte, seluruhnya dialamati dalam pengalamatan tidak langsung.

- Ruang alamat data eksternal sebanyak 64 Kbyte (off chip) yang dapat ditambahkan oleh pemakai.

- Ruang alamat bit. Dapat diakses dengan pengalamatan langsung.

Memori mikrokontroler AT89C51 berdasarkan kegunaannya terbagi 2, yaitu :

  - Memori Program

Setelah direset CPU memulai eksekusi dari lokasi 0000H. Setiap ditempatkan pada sebuah lokasi tertentu didalam program memori. Interupsi menyebabkan CPU melompat ke lokasi tersebut, ketika interupsi mulai mengeksekusi routine layanan. Sebagai contoh interupsi eksternal 0 ditempatkan pada alamat atau lokasi 0003H. Jika interupsi eksternal 0 akan digunakan, routine layanan harus memulai pada alamat 0003H. Lokasi-lokasi layanan interupsi memerlukan interval ruang sebanyak 8 byte : 0003H untuk interupsi eksternal 0, 000BH untuk timer 0, 0013H untuk interupsi eksternal 1, 001BH untuk timer 1 dan sebagainya.

Jika sebuah layanan interupsi cukup pendek, maka interupsi dapat menempati seluruh interval sebanyak 8 byte. Routine layanan yang lebih panjang menggunakan sebuah instruksi loncat untuk melewati lokasi interupsi yang berikut jika interupsi lain sedang digunakan. Gambar 2.3 memperlihatkan bagian bawah dari memori program.

23H

1BH

13H

0BH

03H

00H

Gambar 2.3. Memori Program

  - Memori Data

Ruang memori data terdiri dari tiga blok, yaitu sebagai lower 128, upper 128 dan ruang SFR (Special Function Register), yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.4. Memori Data Internal

Bagian bawah dan bagian atas dari 128 byte RAM dipetakan seperti terlihat pada gambar 2.5 dan pada gambar 2.6. 32 byte paling bawah dikelompokkan dalam 4 bank (yang terdiri dari 8 register), yaitu R0 sampai R7. Dua bit dalam PSW (Program Status Word) memiliki register bank yang digunakan .

7FH

2FH 1FH 17H

0FH 07H

Gambar 2.5. Bagian Bawah 128 byte RAM Internal

Gambar 2.6. Bagian Atas 128 byte RAM Internal

SFR berisi pemegang data port (port latch), pewaktu (Timer), pengontrol peripheral dan lain-lain. Register ini hanya dapat diakses oleh pengalamatan langsung.

Seperti terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.7. Ruang SFR (Special Function Memory)

2.1.4. Program Status Word (PSW)

Program status word berisi beberapa bit status yang mencerminkan keadaan mikrokontroler. PSW beralamat 0D0H. Definisi dalam PSW dijelaskan di bawah ini:

MSB                                                                                                              LSB

| CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gambar 2.8. Bit Status Word

Keterangan dari bit-bit  PSW yaitu pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Program Status Word (PSW)

| Bit | Simbol | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 7 | CY | Carry Flag |
| 6 | AC | Auxiliary Carry Flag |
| 5 | F0 | Flag 0 untuk kegunaan umum |
| 4 | RS1 | Bit pemilih bank register |
| 3 | RS0 | Bit pemilih bank register |
| 2 | OV | Overflow Register |
| 1 | - | Dicadangkan, Flag didefinisikan oleh pemakai |
| 0 | P | Parity Flag, Set / Clear oleh perangkat keras setiap siklus instruksi untuk menunjukan jumlah bit 1 dalam akumulator, ganjil atau genap |

RS0 dan RS1 digunakan untuk memilih bank register. Delapan buah register ini merupakan register serbaguna. Lokasinya pada awal 32 byte RAM internal yang memiliki alamat dari 00H sampai 1FH. Register ini dapat diakses melalui symbol Assembler (R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 dan R7). Pemilihan bank register terdapat pada tabel 2.2.

### Tabel 2.2. Pemilihan Bank Register

| RS1 | RS0 | Bank | Lokasi Memory |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 00H – 07H |
| 0 | 1 | 1 | 08H – 0FH |
| 1 | 0 | 2 | 10H – 17H |
| 1 | 1 | 3 | 18H – 1FH |

Register R0 dan R1 dapat digunakan untuk pengalamatan tak langsung pada RAM internal. Sisa register lainnya tidak dapat digunakan untuk pengalamatan tak langsung.

2.1.5. Timer / Counter

Mikrokontroler AT89C51 mempunyai dua timer/counter 16 bit yang dapat diukur dan diatur melalui perangkat lunak yaitu Timer/Counter 0 dan Timer/Counter 1.

Apabila timer / counter pada frekuensi kerja mikrokontroler AT89C51 12 Mhz, timer / counter akan melakukan perhitungan waktu sekali setiap 1 mikrodetik secara independen, tidak tergantung pada eksekusi suatu intruksi.satu siklus pencacah waktu sama dengan satu siklus eksekusi instruksi, sedangkan satu siklus diselenggarakan dalam waktu 1 mikrodetik. Apabila periode waktu tertentu telah dilampaui, timer / counter segera menginterupsi mikrokontroler untuk memberitahukan bahwa perhitungan perioda waktu telah selesai dilaksanakan.

Periode waktu timer / counter secara umum ditentukan oleh persamaan berikut ini:

a. Sebagai timer / counter 8 bit

T = (255 – TLx)*1(s

b. Sebagai timer / counter 16 bit

T = (65535 – THxTLx)*1(s

Keterangan :

THx = isi register TH0 dan TH1

TLx = isi register TL0 dan TL1

Pengontrolan kerja timer / counter adalah register Timer Control (TCON). TCON beralamat 88H, adapun definisi dari bit pada timer control adalah sebagai berikut:

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gambar 2.9. Bit Timer Control (TCON)

Adapun keterangan dari bit-bit timer kontrol yaitu pada tabel 2.3.

### Tabel 2.3. Timer Control

| Bit | Posisi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 7 | TF1 | Timer / Counter overflow flag. Di-set oleh perangkat keras saat Timer / Counter menghasilkan limpahan (overflow). |
| 6 | TR1 | Bit untuk menjalankan Timer 1. Di-set / clear oleh perangkat lunak untuk membuat Timer on atau off. |
| 5 | TF0 | Timer 0 overflow flag. Di-set oleh perangkat keras. |
| 4 | TR0 | Bit untuk menjalankan Timer 0. Di-set / clear oleh perangkat lunak untuk membuat Timer on atau off. |
| 3 | IE1 | External interrupt 1 edge flag |
| 2 | IT1 | Interrupt 1 type control byte. Set / clear oleh perangkat lunak untuk menspesifikasi sisi turun / level rendah trigger dari interupsi eksternal. |
| 1 | IE0 | External interrupt 0 edge flag |
| 0 | IT0 | Internal 0 type control bit. |

Pengontrolan pemilih mode operasi timer/counter adalah Register Timer Mode (TMOD) yang beralamat  39H difinisi bit-bitnya adalah sebagai berikut:

MSB                                                                                                              LSB

| GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gambar 2.10. Bit Register Timer Mode (TMOD)

Keterangan dari bit-bit TMOD dapat dilihat pada tabel 2.4.

### Tabel 2.4. Timer Mode

| Bit | Posisi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 7 | GATE | Saat TRx dalam TCON diset 1 dan GATE = 1, timer/counter x akan berjalan ketika TRx = 1 (Timer dikontrol oleh perangkat lunak). |
| 6 | C/T | Pemilih fungsi timer/counter. Clear (0) untuk operasi timer dengan masukan dari system clock internal. Set (1) untuk operasi counter dengan masukan dari pena T0 dan T1. |
| 5 | MI | Bit pemilih mode |
| 4 | M0 | Bit pemilih mode |
| 3 | GATE | Saat TRx dalam TCON diset 1 dan GATE = 1, timer/counter x akan berjalan ketika TRx = 1 (Timer dikontrol oleh perangkat lunak). |
| 2 | C/T | Pemilih fungsi timer/counter. Clear (0) untuk operasi timer dengan masukan dari system clock internal. Set (1)untuk operasi counter dengan masukan dari pena T0 dan T1. |
| 1 | M1 | Bit pemilih mode |
| 0 | MO | Bit pemilih mode |

Kombinasi M0 dan M1 terdapat pada tabel 2.5.

## Tabel 2.5. Kombinasi M0 dan M1

| M1 | M0 | Mode | Operasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Timer 13 bit |
| 0 | 1 | 1 | Timer / Counter 16 bit |
| 1 | 0 | 2 | Timer auto reload 8 bit (pengisian otomatis |
| 1 | 1 | 3 | TL 0 adalah Timer / Counter 8 bit dan dikontrol oleh kontrol bit Timer 1 |

Timer/counter 0 dan 1 memiliki empat mode yaitu:

      - Mode 0

Dalam mode 0 register timer disusun sebagai register 13 bit. Setelah semua perhitungan selesai, mikrokontroler akan men-set Timer Interupt Flag (TF1). Dengan membuat GATE = 1, timer dapat dikendalikan oleh masukan luar INT1, untuk fasilitas pengukuran lebar pulsa.

      - Mode 1

Dalam mode 1 register timer disusun sebagai register 16 bit, setelah semua perhitungan selesai, mikrokontroler akan men-set Timer Interrupt Flag (TF1). Dengan membuat GATE = 1, timer dapat dikendalikan oleh masukan luar INT1, untuk fasilitas pengukuran lebar pulsa.

      - Mode 2

Mode 2 menyusun register timer sebagai 8 bit counter. Limpahan (overflow) dari TL1 tidak hanya men-set TF1 tetapi juga mengisi TL1dengan isi TH1 yang diatur secara software. Pengisian tidak mengubah TH1.

      - Mode 3

Timer dalam mode 3 semata-mata memegang hitungan. Mode 3 diperlukan untuk aplikasi yang membutuhkan timer/counter ekstra 8 bit. Saat timer 0 dalam mode 3, timer 1 dapat dihidupkan atau dimatikan atau dapat digunakan oleh port sebagai pembangkit Baud Rate.

2.1.6. Port Paralel Input/Output (I/O)

Mikrokontroler AT89C51 mempunyai port I/O 4 buah. Sebuah port digunakan sebagai port keluaran, data yang dikeluarkan diletakkan dalam SFR yang bersesuaian jika dibawa ke sebuah latch yang akan melanjutkannya untuk mengakses sinyal atau tanda setelah operasi ditulis lengkap.

# 2.1.7. Baud Rate

Port serial pada mode 0 mempunyai baud rate yang tetap, yaitu 1/12 frekuensi osilator. Untuk menjalankan mode ini tidak ada timer/counter yang dibutuhkan untuk menyetel register SCON yang diperlukan.

Port serial pada mode 1 memiliki baut rate yang dapat diubah. Baut rate dapat dihasilkan oleh timer 1 dan digunakan dalam mode 2 (auto reload).

(K x Frekuensi Oscilator)

Baud Rate      =

(32x12[256 – TH1])

Nilai K ditentukan oleh bit SMOD dalam power Control Register (PCON). Bila SMOD = 0 maka K = 1, bila SMOD = 1 maka K = 2. Bila diketahui baud rate, nilai TH dapat dicari melalui persamaan berikut ini:

256 – (F x Frekuensi Oscilator)

TH   =

(384 x Baud Rate)

Nilai TH1 harus dalam bentuk integer. Pembuatan nilai TH1 pada nilai integer terdekat tidak akan menghasilkan baud rate yang dikehendaki. Dalam hal ini pemakai dapat mengganti frekuensi kristal. Karena PCON tidak dapat dialamati per bit, untuk men-set PCON dilakukan dengan pengiriman perintah: ORL  PCON,#80H.

Pada port serial mode 2, baud rate memiliki nilai tetap yaitu 1/32 atau 1/64 dari frekuensi osilator, tergantung pada nilai SMOD dalam register PCON. Pada mode ini tidak ada timer yang digunakan. Bila SMOD = 1 baud rate-nya 1/32 frekuensi osilator. Pada port serial mode 3, baud rate dapat diatur seperti dalam mode 1.

# 2.1.8. Interupsi

Apabila CPU pada mikrokontroler AT89C51 sedang melaksanakan suatu program maka dapat dihentikan pelaksanaan program tersebut secara sementara dengan meminta interupsi. Apabila CPU mendapat permintaan intrupsi program Counter (PC) akan diisi alamat dari vector interupsi. CPU kemudian melaksanakan rutin pelayanan interupsi mulai dari alamat tersebut. Bila rutin pelayanan interupsi selesai dilaksanakan, Mikrokontroler AT89C51 kembali kepelaksanaan program utama yang ditinggalkan.

Pada mikrokontroler Intel 89C51 terdapat beberapa saluran interupsi. Interupsi ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

            - Interupsi yang tidak dapat dihalangi oleh perangkat lunak (Non Maskable Interrupt).

            - Interupsi yang dapat dihalangi oleh perangkat lunak (Maskable Interrupt). Jenis interupsi ini seperti INT0 dan INT1 (eksternal) serta timer/counter 0, timer/counter 1 dan interupsi dari port serial (internal).

Alamat awal layanan rutin interupsi dari setiap sumber interupsi, dapat dilihat dalam tabel 2.6.

### Tabel 2.6. Alamat Awal Layanan Rutin Interupsi

| Nama | Alamat | Alat Interupsi |
| --- | --- | --- |
| Reset | 00H | Power on Reset |
| INT0 | 03H | INT0 |
| Timer 0 | 0BH | Timer 0 |
| INT1 | 13H | INT1 |
| Timer 1 | 1BH | Timer 1 |
| Sint | 23H | Port I/O Serial |

# 2.1.9. Untai Pewaktu dan Osilator

Mikrokontroler AT89C51 memiliki osilator internal (on chip oscilator) yang dapat digunakan sebagai sumber clock bagi CPU. Untuk menggunakan osilator internal diperlukan sebuah kristal atau kapasitor keramik letak pena XTAL1 dan pena XTAL2 dan sebuah kapasitor ke ground. Kristal dengan frekuensi 12 Hz sampai 12 Mhz dan kapasitor dapat bernilai antara 27 pF sampai 33 pF. Kaki XTAL1 merupakan keluaran suatu penguat yang besar sebagai masukan sebuah kristal dan XTAL2 dengan memberikan umpan balik dan penggeseran fase yang diperlukan untuk osilasi. Jika kaki XTAL1 digunakan oleh sumber frekuensi luar maka kaki XTAL2 tidak dihubungkan.

# 2.2. PERANGKAT LUNAK MIKROKONTROLER AT89C51

Himpunan instruksi mikrokontroler AT89C51 sama dengan himpunan instruksi mikrokontroler 8051. Mikrokontroler memiliki 256 perangkat instruksi. Seluruh instruksi dapat dikelompokan dalam 4 bagian yang meliputi  instruksi 1 sampai 4 byte. Apabila frekuensi clock mikrokontroler yang digunakan adalah 12 Mhz maka kecepatan pelaksanaan instruksi akan bervariasi dari 1 hingga 12 mikrodetik.

Perangkat instruksi mikrokontroler AT89C51 dapat dibagi menjadi beberapa kelompok instruksi yaitu:

# 2.2.1. Instruksi Transfer Data

Mikrokontroler keluarga  MCS-51 memiliki beberapa himpunan instruksi transfer data seperti pada tabel 2.7. Instruksi ini untuk memindahkan data antara register-register, memori-memori, register-memori, antar muka register dan antar muka-memori. Operand-operand untuk perintah MOV dan MOVX terdapat pada tabel 2.8 dan 2.9

## Tabel 2.7. Instruksi Transfer Data

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| MOV | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Byte variable yang ditunjuk oleh operand kedua dipindahkan ke lokasi yang dispesifikasi oleh operand pertama. |
| MOVX | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Memindahkan data antara akumulator dan sebuah byte dari memory data eksternal. |
| Push | Direct | Increment stack pointer dan memindahkan byte ke stack pointer. |
| POP | Direct | Decremen stack pointer dan memindahkan dari stack pointer ke byte. |
| XCH | A,<byte> | Menukar isi byte dengan isi akumulator. |
| XCHD | A,@Ri | Menukar isi nibble rendah (bit 0-bit 3), dari lokasi memori yang alamatnya ditunjuk oleh isi register Ri dengan isi nibble rendah (bit 0-bit 3) akumulator. |

### Tabel 2.8. Instruksi Transfer Data Untuk Perintah MOV

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| MOV | A,Rn | Memidahkan isi register Rn ke akumulator. |
| MOV | A,direct | Memindahkan isi memori data pada suatu alamat ke akumulator. |
| MOV | A,@Ri | Memindahkan isi data memori yang lokasinya ditunjuk oleh register Ri ke akumulator . |
| MOV | A,#data | Memindahkan data 8 bit secara langsung ke akumulator. |
| MOV | Rn,A | Memindahkan isi akumulator ke suatu register Rn. |
| MOV | Rn,direct | Memindahkan isi memori data ke sebuah register Rn. |
| MOV | Rn,#data | Memindahkan data 8 bit secara langsung ke register Rn. |
| MOV | Direct,A | Memindahkan isi akumulator ke suatu alamat memori data. |
| MOV | Direct,Rn | Memindahkan isi register Rn ke suatu alamat memori data. |
| MOV | Direct,direct | Memindahkan isi memori data ke alamat memori lain. |
| MOV | Direct,@Ri | Memindahkan isi lokasi memori yang ditunjuk oleh isi register Ri ke suatu alamat memori. |
| MOV | Direct,#data | Memindahkan data 8 bit ke suatu alamat memori secara langsung. |
| MOV | @Ri,A | Memindahkan isi akumulator ke lokasi memori yang ditunjukan oleh isi register Ri. |
| MOV | @Ri,direct | Memindahkan isi suatu alamat data ke lokasi memori yang ditunjukan oleh isi register Ri. |
| MOV | @Ri,#data | Memindahkan suatu alamat data 8 bit secara langsung ke lokasi memori yang ditunjukan oleh isi register Ri. |

### Tabel 2.9. Instruksi Transfer Data Untuk Perintah MOVX

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| MOVX | A,@Ri | Memindahkan sisi memori data eksternal yang lokasinya ditunjuk oleh register Ri ke akumulator |
| MOVX | A,@DPTR | Memindahkan isi memori data eksternal yang lokasinya ditunjuk oleh data pointer ke akumulator. |
| MOVX | @Ri,A | Memindahkan isi akumulator ke memori data eksternal yang lokasinya ditunjuk oleh register Ri |
| MOVX | @DPTR,A | Memindahkan isi akumulator ke memori data eksternal yang alamatnya ditunjuk oleh isi data pointer. |

2.2.2. Instruksi Arithmatika

Operasi aritmatika dalam mikrokontroler keluarga MCS-51 meliputi penjumlahan, pengurangan, penambahan satu (inkremen), pengurangan satu (dekremen), perkalian dan pembagian, instruksi arithmatika seperti pada tabel 2.10. Instruksi ini untuk melaksanakan operasi aritmatika yang Operand-operand untuk perintah ADD, ADDC, SUBB, INC dan DEC dapat dilihat pada tabel 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 dan 2.15.

### Tabel 2.10. Instruksi Arithmatika

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ADD | A,<byte-sumber> | Menambahkan isi byte sumber ke akumulator dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| ADDC | A,<byte-sumber> | Menambah byte sumber beserta carry flag dan isi akumulator secara serentak dan hasilnya disimpan di akumulator. |
| SUBB | A,<byte-sumber> | Mengurangi akumulator dengan carry flag dan isi byte sumber secara bersama dan hasilnya disimpan di akumulator. |
| INC | <byte> | Variabel yang ditunjuk ditambah dengan 1. |
| DEC | byte | Variabel yang ditunjuk dikurangi 1. |
| MUL | AB | Mengalikan isi akumulator dengan isi register pengali(B). Byte rendah hasil perkalian dimasukkan ke akumulator dan byte tinggi dimasukkan ke register pengali. |
| DIV | AB | Membagi isi akumulator dengan isi register B. Kedua operand bilangan integer tak bertanda. Akumulator berisi hasil bagi, register B berisi sisa pembagian. |
| DA | A | Mengatur isi akumulator ke BCD-nya, setelah penambahan dua angka BCD. Jika auxiliary carry flag 1 atau isi nibble bawah (bit 0-3) dari akumulator lebih tinggi dari 9, isi akumulator akan ditambah 6. Jika carry flag diset sebelum atau sesudah penambahan atau isi nibble atas (bit 4-7) lebih tinggi dari 9, isi akumulator akan ditambah 60H. |

### Tabel 2.11. Instruksi Arithmatika Untuk Perintah ADD

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ADD | A,@Rn | Menambahkan isi data memori yang lokasinya ditunjuk oleh register Rn ke isi akumulator dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| ADD | A,#data | Menambahkan 8 bit data langsung kedalam isi akumulator dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| ADD | A,@Ri | Menambah isi data memori yang lokasinya ditunjuk oleh nilai register ke isi akumulator dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| ADD | A,direct | Menambah isi alamat data ke isi akumulator dan menyimpan hasilnya di akumulator |

Tabel 2.12. Instruksi Arithmatika Untuk Perintah ADDC

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ADDC | A,@Rn | Menambahkan isi carry flag (0 atau 1) dengan isi akumulator, Isi register Rn ditambahkan dan hasilnya disimpan di akumulator. |
| ADDC | A,#data | Menambah isi carry flag (0 atau 1) ke dalam isi akumulator. |
| ADDC | A,@Ri | Menambahkan isi carry flag (0 atau 1) dengan isi akumulator. Isi data memori yang ditunjuk oleh register Ri ditambahkan dan hasilnya disimpan di akumulator. |
| ADDC | A,direct | Menambah isi carry falg dengan isi akumulator. Isi dari alamat tertentu ditambahkan dan hasilnya disimpan di akumulator |

### Tabel 2.13. Instruksi Arithmatika Untuk Perintah SUBB

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SUBB | A,@Rn | Mengurangi isi akumulator dengan isi carry flag dan isi lokasi memori yang ditunjuk oleh register Rn, hasilnya disimpan di akumulator. |
| SUBB | A,#data | Mengurangkan isi carry flag dan data langsung dari isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| SUBB | A,@Ri | Mengurangi isi akumulator dengan isi carry flag dan isi lokasi memori yang ditunjuk oleh register Ri, hasilnya disimpan di akumulator. |
| SUBB | A,direct | Mengurangkan isi akumulator dengan isi carry flag dan isi suatu alamat data, hasilnya disimpan di akumulator. |

### Tabel 2.14. Instruksi Arithmatika Untuk Perintah INC

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| INC | A | Menambah isi akumulator dengan 1 dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| INC | Rn | Menambah isi register Rn dengan 1 dan menyimpan hasilnya diregister tersebut. |
| INC | @Ri | Menambahkan isi memori yang alamatnya ditunjuk oleh register Ri dengan 1 dan menyimpan hasilnya pada alamat tersebut. |
| INC | direct | Menambahkan isi alamat data dengan 1 dan menyimpan hasilnya pada alamat tersebut. |

### Tabel 2.15. Instruksi Arithmatika Untuk Perintah DEC

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| DEC | A | Mengurangi isi akumulator dengan 1 dan menyimpan hasilnya di akumulator. |
| DEC | Rn | Mengurangi isi register Rn dengan 1 dan menyimpan hasilnya diregister tersebut. |
| DEC | @Ri | Mengurangi isi memori yang alamatnya ditunjuk oleh register Ri dengan 1 dan menyimpan hasilnya pada alamat tersebut. |
| DEC | direct | Mengurangi isi alamat data dengan 1 dan menyimpan hasilnya pada alamat tersebut. |

2.2.3. Instruksi Logika

Mikrokontroler keluarga MCS-51 memiliki beberapa instruksi logika seperti pada tabel 2.16. Operand-operand yang dimiliki perintah ANL, ORL dan XRL terdapat pada tabel 2.17, 2.18 dan 2.19.

### Tabel 2.16. Instruksi Logika

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ANL | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Meng-AND-kan variable yang ditunjuk dengan hasil yang tersimpan dalam alamat tujuan. |
| ORL | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Meng-OR-kan variable yang ditunjuk dan menyimpan hasilnya dalam alamat tujuan. |
| XRL | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Meng-XOR-kan variable yang ditunjuk dan menyimpan hasilnya dalam alamat tujuan. |
| CLR | A | Mengosongkan atau me-reset akumulator menjadi 0. |
| CPL | A | Mengkomplemenkan isi akumulator. |
| RL | A | Memutar setiap bit dalam akumulator satu posisi kekiri. Bit MSB bergerak ke bit LSB. |
| RLC | A | Mengatur bit-bit dalam akumulator satu posisi kekiri. MSB (bit 7) bergerak ke dalam carry flag dan isi carry flag menuju ke LSB (bit 0). |
| RR | A | Memutar setiap bit dalam akumulator satu posisi kekanan. LSB menuju MSB. |
| RRC | A | Memutar setiap bit dalam akumulator satu posisi kekanan. LSB (bit-0) menuju carry flag, sementara isi carry flag masuk MSB (bit-7). |
| SWAP | A | Mempertukarkan isi nibble bawah (0-3) dengan isi nibble atas(4-7). |

### Tabel 2.17. Instruksi Logika Untuk Perintah ANL

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ANL | A,#data | Meng-AND-kan data 8 bit secara langsung dengan isi akumulator. |
| ANL | A,Rn | Meng-AND-kan isi register Rn dengan isi akumulator. |
| ANL | A,@Ri | Meng-AND-kan isi memori yang lokasinya ditunjuk oleh register Ri dengan isi akumulator. |
| ANL | A,direct | Meng-AND-kan data 8 bit secara langsung dengan isi akumulator. |

### Tabel 2.18. Instruksi Logika Untuk Perintah ORL

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ORL | A,#data | Meng-OR-kan data 8 bit secara langsung dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| ORL | A,Rn | Meng-OR-kan isi register Rn dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| ORL | A,@Ri | Meng-OR-kan isi lokasi memori yang ditunjuk oleh register Ri dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| ORL | A,direct | Meng-OR-kan isi suatu alamat data dengan isi akumulator dan hasilnya di simpan dalam akumulator. |

### Tabel 2.19. Instruksi Logika Untuk Perintah XRL

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| XRL | A,#data | Meng-XOR-kan data 8 bit secara langsung dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| XRL | A,Rn | Meng-XOR-kan isi register Rn dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| XRL | A,@RI | Meng-XOR-kan isi lokasi memori yang ditunjuk oleh register Ri dengan isi akumulator, hasilnya disimpan di akumulator. |
| XRL | A,direct | Meng-XOR-kan isi suatu alamat data dengan isi akumulator dan hasilnya disimpan pada akumulator. |

2.2.4. Instruksi Manipulasi Bit

Mikrokontroler keluarga MCS-51 memiliki beberapa instruksi manipulasi bit seperti pada tabel 2.20.

Tabel 2.20. Instruksi Manipulasi Bit

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| CLR | C | Mengosongkan atau me-set carry flag menjadi 0. |
| CLR | Bit | Mengosongkan atau me-set alamat bit menjadi 0. |
| SETB | C | Men-set isi carry flag menjadi 1. |
| SETB | Bit | Men-set isi suatu alamat bit menjadi 1. |
| CPL | C | Mengkomplemenkan isi carry flag. |
| CPL | bit | Mengkomplemenkan suatu alamat bit. |
| ANL | C,bit | Meng-AND-kan isi alamat bit tertentu dengan isi carry flag dan hasilnya ditempatkan pada carry flag. |
| ANL | C,/bit | Meng-AND-kan hasil komplemen isi alamat bit tertentu dengan isi carry flag dan hasilnya ditempatkan pada carry flag. |
| ORL | C,bit | Meng-OR-kan isi suatu alamat dengan isi carry flag dan hasilnya disimpan dalam carry flag. |
| ORL | C,/bit | Meng-OR-kan komplemen dari suatu alamat bit dengan isi carry flag dan hasilnya disimpan dalam carry flag. |
| MOV | C,bit | Memindahkan isi suatu alamat bit ke carry flag. |
| MOV | bit,C | Memindahkan carry flag ke isi suatu alamat bit. |
| JC | rel | Menguji isi carry flag. Jika berisi 1, instruksi akan menuju ke alamat kode. Jika berisi 0, instruksi selanjutnya akan dieksekusi. |
| JNC | rel | Menguji isi carry flag. Jika berisi 0, instruksi akan menuju ke alamat kode. Jika berisi 1, instruksi selanjutnya akan dieksekusi. |
| JB | bit,rel | Menguji suatu alamat bit. Jika berisi 1, eksekusi akan menuju alamat kode. Jika isinya 0, instruksi selanjutnya akan dieksekusi. |
| JNB | bit,rel | Menguji suatu alamat bit. Jika berisi 0, eksekusi akan menuju alamat kode. Jika isinya 1, instruksi selanjutnya akan dieksekusi. |
| JBC | bit,rel | Menguji suatu alamat bit. Jika berisi 1, bit tersebut akan diubah 0 dan eksekusi akan menuju alamat kode. Jika berisi 0, instruksi selanjutnya akan dieksekusi. |

2.2.5. Instruksi Percabangan

Mikrokontroler keluarga MCS-51 memiliki beberapa instruksi percabangan seperti pada tabel 2.21. Instruksi ini untuk mengubah urutan normal pelaksanaan suatu program. Operand-operand yang dimiliki perintah CJNE dan DJNZ terdapat pada tabel 2.22 dan 2.23.

Tabel 2.21. Instruksi Percabangan

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ACALL | addr11 | Menyimpan isi yang telah dinaikkan dari pencacah program pada stack. Byte bawah dari pencacah program selalu ditempatkan pada stack pertama. |
| LCALL | addr16 | Menyimpan pencacah program pada stack dan eksekusi akan menuju ke alamat kode. |
| RET |  | Untuk kembali dari suatu subrutin ke alamat terakhir saat subrutin dipanggil. Mengambil byte tinggi dan byte rendah program counter dari stack dan decrement stack pointer dengan 2. |
| RET1 |  | Untuk kembali dari suatu rutin pelayanan interupsi. Mengambil byte tinggi dan byte rendah program counter dari stack dan menyimpan logika interupsi tambahan pada tingkat prioritas yang sama. |
| AJMP | addr11 | Meletakan bagian bawah 11 bit dari pencacah program dengan 11 bit alamat yang dikodekan. |
| LJMP | addr16 | Untuk menuju ke alamat kode. Digunakan untuk program dengan kapasitas kecil, kapasitas untuk instruksi ini sekitar 128 byte. |
| SJMP | Rel | Instruksi yang menyebabkan operasi meloncat ke alamat kode. Digunakan untuk program dengan kapasitas kecil, kapasitas untuk instruksi ini sekitar 128 byte. |
| JMP | @A+DPTR | Menambahkan isi data pointer dan isi akumulator meloncat ke alamat kode sesuai hasil penjumlahan. |
| JZ | rel | Menguji isi akumulator, jika nilainya 0 maka eksekusi akan menuju alamat kode. Jika nilainya tidak 0 maka instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. |
| JNZ | rel | Menguji isi akumulator, jika nilai tidak 0 maka eksekusi akan menuju alamat kode. Jika nilainya 0 maka instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. |
| CJNE | <byte-tujuan>, <byte-sumber> | Membandingkan nilai 2 buah operand dan meloncat jika nilai kedua operand tersebut tidak sama. |
| DJNZ | <byte>,<rel-addr> | Decrement isi lokasi yang ditunjuk oleh operand pertama dan bercabang ke operand yang kedua jika nilai hasil tidak sama dengan 0. |
| NOP |  | Instruksi ini tidak melakukan apapun selama satu siklus. |

### Tabel 2.22. Instruksi Percabangan Untuk Perintah CJNE

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| CJNE | A,#data,rel | Operand pertama adalah akumulator, kedua adalah konstanta, dan ketiga adalah alamat relatif. Program akan membandingkan dan akan menuju ke alamat yang di tunjuk oleh label jika isi operand pertama dan kedua tidak sama. |
| CJNE | Rn,#data,rel | Program akan membandingkan data dengan lokasi memori yang dialamati oleh register. Apabila tidak sama program akan menuju alamat yang ditunjuk oleh label, tetapi jika sama maka program akan mengeksekusi instruksi berikutnya. |
| CJNE | @Ri,#data,rel | Operand pertama adalah register Ri (R0…R7), kedua adalah konstanta dan ketiga adalah alamat relatif. Program akan menuju alamat yang ditunjuk oleh label jika operand pertama dan kedua yang dibandingkan tidak sama. |
| CJNE | A,direct,rel | Operand pertama adalah akumulator, kedua adalah register, dan ketiga adalah alamat relatif. Program akan membandingkan dan akan menuju alamat yang di tunjuk oleh label jika isi akumulator dan register internal tidak sama. |

### Tabel 2.23. Instruksi Percabangan Untuk Perintah DJNZ

| Mnemonic | Operand | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| DJNZ | Rn.rel | Mengurangi isi register Rn dengan 1 dan menempatkan hasilnya pada register tertentu. Jika hasilnya sudah 0, instruksi selanjutnya akan dikerjakan. Jika belum 0, eksekusi akan menuju ke alamat kode. |
| DJNZ | Direct,rel | Mengurangi alamat data dengan 1 dan menempatkan hasilnya pada register tertentu. Jika hasilnya sudah 0, instruksi selanjutnya yang akan dikerjakan. Jika belum 0, eksekusi akan menuju ke alamat kode. |

# Text boxes

PORT 2

DRIVERS

PORT 0

DRIVERS

FLASH

PORT 2

LATCH

PORT 0

LATCH

RAM

RAM ADDRESS REGISTER

PROGRAM

ADDRESS

REGISTER

STACK

POINTER

ACC

REGISTER

BUFFER

TMP1

TMP2

INCREMENT

INTERUPT SERIAL

PORT AND TIMER

BLOCK

PROGRAM COUNTER

PSW

TIMING

AND

CONTROL

INSTRUCTION

REGISTER

DPTR

PORT 1

LATCH

PORT 3

LATCH

PORT 1

DRIVERS

PORT 3

DRIVERS

OSC

ALU

P0.0 – P0.7

P2.0 – P2.7

P1.0 – P1.7

P3.0 – P3.7