Intisari Karya tulis ini.

Perangkat keras yang mendukung dalam pembuatan rangkaian terdiri dari sensor arus yang digunakan untuk mengetahui besarnya penggunaan beban. Sensor arus yang digunakan yaitu transformator, resistor, rangkaian penyearah presisi yang digunakan untuk menyearahkan tegangan. Tegangan keluaran penyearah diubah menjadi data digital oleh ADC. Port yang digunakan untuk menghubungkan alat dengan komputer yaitu port parallel, bahasa pemprograman yang saya gunakan adalah bahasa pemprograman Borland Delhpi.

Sensor akan menyensor arus yang terdapat pada kumparan sekunder jika lampu beban menyala. Arus tersebut diubah oleh resistor yang terpasang parallel pada kumparan primer tansformator. Penyearah presisi menyearahkan tegangan tersebut, yang terlebih dahulu dikuatkan, dengan ½ penguatan. Tegangan yang sudah disearahkan tersebut diterima oleh ADC yang kemudian akan dikonversikan menjadi digital. Proses pengkonversian tegangan tersebut mula-mula memilih alamat analog input yang akan dikonversi, kemudian menyulut kaki Start dan ALE pada ADC. Jika pada kaki EOC berlogika satu yang menandakan konversi selesai, maka data siap dibaca yang terlebih dahulu dengan menyulut kaki OE. Setelah data dibaca, program melakukan proses yang sehingga akan menampilakan hasil berapa watt lampu yang menyala.