BAB V

PENUTUP

  - KESIMPULAN.

Setelah melewati tahap-tahap dalam penyelesaian proyek Tugas Akhir, dari mulai penemuan ide, perancangan perangkat keras (Hardware) dan perancangan perangkat lunak (Software), maka dapat disimpulkan bahwa :

- Rangkaian Phone Password dapat diaplikasikan kedalam dua mode proteksi, yaitu mode proteksi password dan mode Proteksi Call.

- Perancangan perangkat keras dari Phone Password terdiri dari 6 bagian, yaitu papan tombol 4x4 yang berfungsi sebagai media masukan, mikrokontroler AT89C51 berfungsi sebagai pengendali keseluruhan rangkaian, MT8870 berfungsi sebagai DTMF decoder, LCD HITACHI type HD44780 sebagai penampil, EEPROM 24CL08 sebagai media penyimpan, dan yang terakhir adalah rangkaian phone line interface yang berfungsi sebagai rangkaian antar muka antara alat dengan jaringan telepon

- Mikrokontroler smemiliki keunggulan-keunggulan, antara lain pengaplikasiannya yang tidak terlalu rumit, kompatibel terhadap komponen-komponen pendukung yang ada di pasaran, memiliki kemampuan yang memadai untuk menyimpan data, pengisian dan penghapusan 1000 siklus, dan harganya relatif terjangkau di banding mikrokontroler lain.

- Kelemahan dari alat ini yaitu sistem proteksi tidak akan berfungsi jika tombol hands free pada telepon ditekan, jika power dimatikan telepon dapat langsung digunakan untuk menghubungi serta pada saat penggunaan telepon berlangsung jika salah satu lawan bicara menekan salah satu tombol teleponnya maka jalur akan dimatikan dan tak dapat dipakai.

- Dengan mode pulsa alat tidak berfungsi sehingga dapat diterobos.

- Pasword yang telah dimasukan belum dihapus sehingga dapat dipakai berulang-ulang.

  - SARAN-SARAN

Mengingat beberapa kekurangan dari Tugas akhir ini, berikut beberapa kemungkinan yang harus diperhatikan untuk mengembangkan dan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kesempatan perangkat keras maupun perangkat lunak alat ini diantaranya :

- Alat Phone Password ini masih sangat sederhana, bagi yang berminat dengan alat ini, bisa dikembangkan lebih jauh lagi yaitu dengan menambahkan rutin program untuk menyimpan password pada EEPROM sehingga password bisa dihapus dan diganti secara mudah.

- Mengingat alat Phone Password ini masih menggunakan catu daya dari luar, bagi yang berminat dapat mengembangkan alat ini dengan memanfaatkan daya  yang ada pada jalur telepon sehingga alat Phone Password ini bisa lebih berdaya guna.

- Media masukan yang digunakan pada alat Phone Password ini masih menggunakan media masukan bantu yaitu papan tombol 4x4, bagi yang berminat dapat langsung mengembangkan alat ini sehingga tidak perlu melakukan penambahan papan tombol bantu (cukup menggunakan papan tombol telepon saja).