# INTISARI  KARYA TULIS

Karya tulis ini berjudul Watt meter dengan menggunakan PC, adapun gambara prinsip kerja dari alat Watt meter dengan menggunakan PC ini yaitu, mula-mula beban menggunakan daya listrik PLN yang terdiri dari tegangan dan arus, kemudian tegangan dan arus yang terpakai ini akan dideteksi oleh unit rangkaian detektor arus dan tegangan. Kemudian komputer memberikan isyarat konversi kepada ADC melalui rangkaian interface PPI 8255 agar data tegangan dan arus yang terdeteksi dan masih berupa data analog tersebut dikonversi menjadi data digital.

Setelah komputer menerima sinyal dari pin INTR ADC yang menandakan bahwa konversi data telah selesai, maka selanjutnya komputer akan melakukan proses pembacaan data arus dan tegangan. Kemudian setelah itu komputer akan melakukan perhitungan nilai arus, nilai tegangan, dan menghitung nilai daya yang terpakai  dengan menggunakan rumus yang tersedia, serta menampilkan hasilnya pada layar monitor. Adapun tampilan hasil pada sistem ini ada dua yaitu pertama menampilkan pemakaian daya selama 1 detik dan yang kedua menampilkan pemakaian daya selama beberapa detik. Untuk mempermudah dalam memahami cara kerja sistem Watt Meter dengan menggunakan PC tersebut, secara umum dapat dilihat pada gambar skema blok sistem dibawah ini.

Gambar  Skema Blok Sistem

Keterangan gambar :

1. Unit Detektor Arus dan Tegangan

2. Unit Konversi Data

3. Unit Antar Muka PPI  8255

4. Unit Pengendali, Pengukur dan Penampil dengan Mikrokomputer AT

5. Unit Catu Daya

# Text boxes

Jalur Data I  8 bit

Jalur Data V 8 bit

(

(

(

(

(

Catu Daya

(Power Supply)

PPI

8255

ADC

0804

ADC

0804

Detektor

Arus

Detektor

Tegangan

AC

PLN

Beban