BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan.

- Sistem Pengukuran Berat Surat Pos menggunakan PC yang dirancang dalam tugas akhir ini telah dibuat dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

- Pengoperasian peralatan yang dibuat dalam tugas akhir ini menggunakan komputer sebagai pusat pengendali proses.

- Bahasa pemrograman yang dipakai didalam tugas akhir ini adalah bahasa pemrograman visual Delphi. Yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipahami karena statement yang digunakan bersifat komunikatif jika dibandingkan dengan bahasa tingkat rendah ( assembly )

- Didalam penggunaan LDR, LDR harus ditempatkan pada ruang tertutup, sehingga tidak terkena cahaya lain selain cahaya yang diberikan melalui led. Ldr ditempatkan pada ruang tertutup dikarenakan jika terkena cahaya lain selain cahaya dari led maka akan mempengaruhi pengukuran berat yang sedang dilalukan, sebab LDR merupakan sensor cahaya yang peka terhadap cahaya.

- Media penghubung antara pelatan dengan komputer sebagai media input dan output yang digunakan antara peralatan dengan komputer adalah port printer. Alat pengukuran berat surat pos dihubungan dengan komputer melalui konektor DB 25. Kaki-kaki pada konektor DB 25 terdiri dari 3 jenis yaitu port data, port kontrol dan port status. Dengan port printer ini, perancangan perangkat keras (hardwere) menjadi lebih sederhana karena tidak diperlukan tambahan antar muka ( interface).

- Dengan menggunakan komputer, besar berat suatu benda dalam Sistem Pengukuran Berat Surat Pos Menggunakan PC dapat diketahui. Dalam betuk simulasi tampilan pada layar monitor.

- Peralatan yang dibuat dalam Tugas Akhir ini cukup sederhana dan mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diterapkan dalam keadaan yang sebenarnya.

- Sistem Pengukuran Berat Surat Pos yang dibuat dalam Tugas Akhir ini hanya untuk empat macam ukuran berat yang sebenarnya masih dapat ditingkatkan.

- Agar port data pada port printer berfugsi sebagai masukkan inisialisasi port printer menggunakan alamat $378 yaitu 8 bit.

5.2.	Saran.

Karena yang diukur hanya sedikit saja, maka menggunakan ADC 0804 adalah paling cocok.