BAB V

P E N U T U P

V.1   Kesimpulan

Dari hasil pengamatan, pengujian dan pengkajian dari Pengendalian Lampu Panggung Mengunakan Komputer PC dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- Sistem Pengendalian Lampu Panggung Menggunakan Komputer PC yang dirancang dalam tugas akhir ini menggunakan komputer sebagai pusat pengendali proses dan telah dibuat sesuai dengan yang diharapkan.

- Bahasa pemrograman yang dipakai dalam tugas akhir ini adalah bahasa pemrograman Visual Basic yang merupakan salah satu bahasa tingkat tinggi sehingga mudah dipahami karena statemen yang digunakan bersifat komunikatif jika dibandingkan dengan bahasa tingkat rendah.

- Dalam mengeluarkan data dan kontrol ke port parallel, program Visual Basic masih dibantu dengan bahasa QBasic.

- Media keluaran yang digunakan antara peralatan dengan komputer adalah port printer. Dengan port printer ini, perancangan perangkat keras menjadi lebih sederhana karena tidak menggunakan kartu interface yang dipasang pada slot ekspansi pada motherboard.

- Dengan menggunakan komputer mode nyala lampu Pengendalian Lampu Panggung Menggunakan Komputer PC dapat dipilih melalui pilihan jenis nyala lampu yang tersedia pada program.

- Solid State Relay (SSR) adalah suatu komponen elektronika daya yang fungsinya sama dengan relay magnetis. Yaitu penggerak peralatan listrik dengan level tegangan yang sama atau bahkan lebih besar. Tetapi ada perbedaan diantara relay magnetis dan SSR. Yaitu dalam cara kerja maupun struktur komponen.

- Dalam SSR ini terdapat IC 6 pin Optoisolator, Triac, kapasitor dan resistor. input masukannya diperoleh dari PPI yang mempunyai tegangan dan arus kecil sedangkan keluarannya digunakan untuk memicu Gate dari Triac.

V.2   Saran

Mengingat beberapa kekurangan dari karya tulis ini, ada beberapa kemungkinan yang harus diperhatikan untuk mengembangkan dan untuk kesempurnaan perangkat keras maupun perangkat lunak, diantaranya :

- Jenis pola nyala lampu masih bisa dimodifikasi, sehingga lebih banyak pilihan pola nyala lampunya.

- Program pengendali lampu panggung yang digunakan dapat diganti dengan bahasa pemrograman yang lain.

- Modul PPI8255 juga bisa langsung di hubungkan dengan modul-modul lain keluaran Haline Elektronik, misalnya dengan motor stepper driever, 1 channel ADC, 8 channel ADC, DTMF transceiver, LCD 2 x 16 character, display 8 x 7 segment dan lain-lain.