BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan sistem dan perangkat keras terdapat beberapa hal yang perlu dicatat antara lain :

- PLC K7M DR30S memiliki masukan dari P00 sampai P11 dan memiliki keluaran dari P40 sampai P4B jika masukan atau keluaran kurang dapat melakukan perluasan I/O.

- Pemrograman simulasi kontrol otomatis pintu dengan PLC ini membuka kedua daun pintu dengan masukan data dari Photoelectric A atau B, sedangkan menutup pintu berdasarkan waktu yang ditentukan dalam program selama 50 detik, jika ingin merubah lamanya pintu terbuka tingal mengubah timer yang ada di dalam program.

- Dalam simulasi kontrol pintu otomatis dengan PLC di lengkapi tombol manual, tombol otomatis beserta tampilan buka dan tutup guna memudahkan dalam service rel pintu,  sensor LSO dan sensor LSC.

- Proses eksperimen menunjukkan bahwa mengimplementasikan teknik kendali pada PLC relatif mudah dilakukan dengan bantuan modul-modul relay. Dengan tersedianya modul internal relay ini sangat membantu dalam mempersingkat waktu perancangan sistem kendali.

5.2. SARAN

Pengembangan dari tugas akhir ini sangat luas dan perancangan alat pada tugas akhir ini hanya berupa miniatur saja. Untuk dapat mengembangkan alat ini lebih luas dapat dilakukan perubahan-perubahan pada rancangan alat ini misalnya :

- Rancangan alat ini dapat digunakan untuk berbagai macam pintu. Lebih cocok digunakan pada pintu Mall, Supermarket, Bank dan Instansi pemerintah.

- Penggerak pintu masih mengunakan motor DC dengan tegangan yang kecil, maka kekuatan dan kecepatan yang diperoleh juga kecil dan untuk mendapatkan kekuatan dan kecepatan lebih besar bisa digunakan motor yang mempunyai kekuatan yang besar dengan daya yang dibutuhkan besar pula.

# DAFTAR PUSTAKA

Irank D.Petruzella. Electronika industri, Andi Offset, yogyakarta 2001

OMRON INDONESIA FRESENTATIVE OFFICE. PLC intermediate

LG Industrial systems. LG programmable logic controller MASTER-K Series

PENGENALAN PLC. PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL, PT MANDALA ADHIPERKASA SEJATI Jl.MT.Haryono 213 semarang

PLC INTERMEDIATE. OMRON INDONESIA REPRESTATIVE OFFICE 1998

DATA PRAKTIS ELECTRONIKA. PT Elex Media Komputindo

HTTP :/// WWW.Google.com mesin pencari : user’s manual PLC