BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan.

- Sistem Pengendalian Dan Pemantauan Peralatan Listrik Melalui Internet yang dirancang dalam tugas akhir ini telah dibuat dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

- Pengoperasian peralatan yang dibuat dalam tugas akhir ini menggunakan komputer lokal,  jaringan internet dan saklar manual sebagai pengendali proses.

- Bahasa pemrograman yang dipakai didalam tugas akhir ini adalah bahasa pemrograman visual Delphi versi 6. Yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipahami karena statement yang digunakan bersifat komunikatif jika dibandingkan dengan bahasa tingkat rendah ( assembler ).

Pemrograman skrip sisi server PHP untuk koneksi dari internet ke komputer lokal juga pada komputer lokal dengan bantuan standalone server Apache.

Sebagai penghubung antara Delphi dan PHP digunakan sistem database MySQL. Dan untuk tampilan interface program digunakan Macromedia Flash versi MX.

- Pengendalian ke peralatan yang menggunakan rele dilaksanakan oleh komputer melalui bus data port parallel.

- Pemantauan kerja peralatan menggunakan sensor arus yang dibaca oleh komputer melalui jalur-jalur status port parallel atau printer.

- Peralatan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini cukup sederhana dan mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diterapkan dalam keadaan yang sebenarnya.

- Agar port data pada port printer berfugsi sebagai keluaran inisialisasi port printer menggunakan alamat $378 yaitu 8 bit.

- Aplikasi pengendalian ini tidak dapat di jalankan dua aplikasi dalam satu komputer.

5.2.	Saran.

- Sebagai pengganti transformator sebagai sensor arus, akan lebih baik jika menggunakan sensor jenis yang lain misalnya sensor medan magnet menggunakan sensor Hall.

- Untuk jumlah rangkaian yang banyak diperlukan jalur I / O yang banyak pula, sehingga diperlukan penambahan antarmuka ( interface ) baru, misalnya menggunakan antarmuka PPI 8255, yang mempunyai 3 port keluaran yang masing – masing port 8 bit sehingga bisa dipakai untuk 12 ruang.

- Dalam penggunaan yang kompleks maka sebaiknya diberikan tambahan software  timer yang bisa di seting untuk pengunaan pengaturan waktu yang diatur berdasarkan tahun, bulan, tanggal, dan waktu.