BAB II

TINJAUAN UMUM MIKROKONTROLER AT 89C51

2.1.  MIKROKONTROLER AT89C51

Mikrokontroler merupakan suatu terobosan teknologi mikroprosesor dan mikrokomputer, yang hadir sebagai teknologi baru. Mikrokontroler hadir untuk memenuhi kebutuhan industri dan selera para konsumen akan kebutuhan dan keinginan alat-alat bantu dan mainan yang lebih baik dan canggih.

Mikrokontroler hanya bisa digunakan untuk suatu aplikasi tertentu saja (hanya satu program saja yang bisa disimpan). Mikrokontroler dapat digunakan dengan program assembly yaitu suatu program yang dapat menterjemahkan program bahasa assembly ke program bahasa mesin.

Bahasa assembly menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan “mnemonik” yang mudah diingat. Misalnya, sebuah instruksi penambahan dalam bahasa mesin disajikan dengan kode “1011011” yang dalam bahasa assembler dapat disajikan dalam mnemonik ADD, sehingga mudah diingat dibanding sederet angka 0 dan 1.

Tidak hanya itu, perintah penambahan membutuhkan suatu operan baik berupa data langsung maupun suatu lokasi memori yang menyimpan data yang bersangkutan. Dengan demikian kode untuk ADD bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan atau jenis operannya. Instruksi lainnya rata-rata juga membutuhkan operan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bagian ini ada baiknya diawali dengan beberapa definisi.

- Program Bahasa Assembly adalah sebuah program yang terdiri atas label, mnemonik dan lain sebagainya. Masing-masing pernyataan berhubungan dengan suatu instruksi mesin. Bahasa Assembly, sering juga disebut kode sumber (Source code) atau kode simbolik (Symbolic code) tidak dapat dijalankan oleh prosesor.

- Program Bahasa Mesin adalah sebuah program yang mengandung kode-kode biner yang merupakan instruksi-instruksi yang bisa dipahami prosesor. Program bahasa mesin, sering disebut sebagai kode objek, dapat dijalankan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (dikerjakan) oleh prosesor.

- Linker adalah suatu program yang dapat menggabungkan program-program objek relocatable (modul-modul) dan menghasilkan suatu program objek absolut yang dapat dijalankan oleh prosesor.

- Segmen adalah suatu unit memori kode atau data. Sebuah segmen dapat direlokasi atau absolut (lokasi tidak dapat dirubah). Sebuah segmen yang dapat direlokasi (relocatable) memiliki nama, tipe dan atribut-atribut lain yang memperbolehkan linker untuk menggabungkan dengan bagian-bagian segmen yang lain, jika dibutuhkan, juga akan menempatkan segmen dengan benar. Sedangkan segmen absolut tidak memiliki nama dan tidak bisa digabung dengan segmen lain.

- Modul mengandung satu atau lebih segmen atau sebagian segmen. Sebuah modul memiliki nama yang ditentukan oleh pengguna. Definisi modul menentukan jangkauan simbol-simbol lokal. Sebuah berkas objek dapat berisi lebih dan satu modul.

- Assembler adalah suatu program yang dapat menerjemahkan program bahasa assembly ke program bahasa mesin. Program dalam bahasa mesin ini dapat berbentuk “absolut” atau “relocatable”. Berikutnya dilakukan “linking” untuk menset alamat absolut agar program dapat dijalankan (oleh prosesor yang bersangkutan).

- Program merupakan modul absolut tunggal, menyatakan semua segmen absolut dan relocatable dari modul-modul yang terlibat. Sebuah program hanya mengandung kode-kode biner instruksi-instruksi (dengan alamat-alamat konstanta-konstanta data) yang dapat dipahami komputer.

Mikrokontroler dapat digunakan sebagai sistem yang mengarah ke digital terutama yang menggunakan komputer. Suatu komputer terdiri atas unit pemrosesan pusat atau CPU (Central Procesing Unit), RAM (Random Acces Memory), ROM (Read Only Memory), dan I/O (Input/Output). Pada kenyataanya CPU, RAM, ROM, dan I/O dapat diintegrasikan dalam level serpih (Chip). Mikrokontroler adalah komputer sesungguhnya dalam satu chip, terdiri atas mikroprosesor yang terdiri CPU (Arithmetic Logic Unit, Program Counter, Stack Pointer, register-register lain) kemudian ditambah RAM, ROM, I/O, penghitung, dan rangkaian detak (clock).

Mikrokontroler AT89C51 merupakan salah satu seri dari keluarga mikrokontroler AT89C buatan ATMEL, seperti diperlihatkan dalam tabel 2.1. Mikrokontroler seri AT89C51 sendiri kompatibel dengan keluarga mikrokontroler MCS-51 buatan Intel. Mikrokontroler AT89C51 mempunyai 32 jalur I/O, ROM 4Kbyte, 128 byte RAM, 2 buah pewaktu (timer), 6 buah sumber interupsi seperti pada tabel  2.1. berikut ini.

#### Tabel 2.1. Seri AT89C

| Nama | Memori Program | Memori Data | 16-bit Timer | Teknologi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT89C1051 | 1 K Flash | 64 RAM | 1 | CMOS |
| AT89C2051 | 2 K Flash | 128 RAM | 2 | CMOS |
| AT89C51 | 4 K Flash | 128 RAM | 2 | CMOS |
| AT89C52 | 8 K Flash | 256 RAM | 3 | CMOS |
| AT89C55 | 20 K Flash | 256 RAM | 3 | CMOS |
| AT89S8252 | 8 K Flash | 256 RAM 2 K EEPROM | 3 | CMOS |
| AT89S53 | 12 K Flash | 256 RAM | 3 | CMOS |

2. 2.  ARSITEKTUR MIKROKONTROLER AT89C51

Mikrokontroler AT89C51/52/55/S53 (keluarga 51) mempunyai 40 kaki, 32 kaki di antaranya adalah kaki untuk keperluan Port paralel. Satu Port paralel dari 8 kaki, dengan demikian 32 kaki tersebut membentuk 4 buah Port paralel, yang masing-masing dikenal sebagai Port 0, Port 1, Port 2 dan Port 3. Nomor dari masing-masing jalur (kaki) dari Port paralel mulai dari 0 sampai 7, jalur (kaki) pertama Port 0 disebut sebagai P0. 0 dan jalur terakhir untuk Port 3 adalah P3.7. Perhatikan pada gambar 2.2. dibawah ini

#### Gambar 2.2.2. diagram pin AT89C51

  - Fungsi-Fungsi Kaki (Pin) AT89C51

      - VCC

Merupakan masukan sumber tegangan.

      - GND

Sebagai Ground atau pentanahan

      - RST

Masukan sinyal transisi rendah ke tinggi dari kaki ini  akan mereset AT89 C51. Masukan reset, kondisi ‘1’ selama 2 siklus mesin selama osilator berkerja akan mereset mikrokontroler yang bersangkutan.

      - ALE / PROG

Keluaran ALE atau Adreess Latch Enable menghasilkan pulsa-pulsa untuk memancing byte rendah (low byte) alamat selama mengakses memori eksternal. Kaki ini juga berfungsi sebagai masukan pulsa program (the program pulse input) atau  selama pemrograman flash. Pada operasi normal, Ale akan berpulsa dengan laju 1/6 dari frekuensi kristal dan dapat digunakan sebagai pewaktuan (timing) atau pendetakan (clocking) rangkaian eksternal. Catatan, ada satu pulsa yang dilompati selama pengaksesan memori data eksternal.

Jika dikehendaki, operasi ALE bisa dimatikan dengan cara mengatur bit 0 dari SFR lokasi 8Eh. Jika isinya ‘1’, ALE hanya akan aktif selama dijumpai instruksi MOVX atau MOVC. Selain itu, kaki ini akan secara lemah di-pulled high. Mematikan bit ALE tidak akan ada efeknya jika mikrokontroler mengeksekusi program secara eksternal.

      - PSEN

Program Store Enable merupakan sinyal baca untuk memori program eksternal. Saat mikrokontroler keluarga 51 menjalankan program dari memori eksternal,  akan diaktifkan dua kali per siklus mesin, kecuali dua aktivasi  dilompati (diabaikan) saat menggakses memori data eksternal.

      - EA/Vpp

External Access Enable.  harus selalu dihubungkan ke ground, jika mikrokontroler akan mengkseksusi program dari memori eksternal lokasi 0000h hingga FFFFh. Selain dari itu,  harus dihubungkan ke Vcc agar mikrokontroler mengakses program secara internal. Kaki ini juga berfungsi menerima tegangan 12 volt (Vpp) selama pemrograma flash, khususnya untuk tipe mikrokontroler 12 volt Vpp (yaitu dengan kode IC AT89C51/52 xxxx, sedangkan yang berkode AT89C51/52 xxxx-5, menggunakan tegangan 5 volt Vpp).

      - P1.0-P1.7

Merupakan port I/O 8 bit dua arah. Port I ini juga dipakai untuk alamat rendah selama pemrograman flash dan pengujian.

      - P3.0-P3.7

Merupakan port masukan/keluaran 8 bit dua arah. Port I ini juga dipakai untuk alat rendah selama pemograman flash dan pengujian. Port in juga sebagai port spesial seperti ditunjukan dalam tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2 Fungsi alternatif port 3

| Kaki | Fungsi Alternatif |
| --- | --- |
| P3.0 | RXD (Port masukan serial) |
| P3.1 | TXD (Port keluaran serial) |
| P3.2 | INT0 (Interupsi eksternal 0) |
| P3.3 | INT1 (Interupsi eksternal 1) |
| P3.4 | T0 (Masukan pewaktu/pencacah 0 eksternal |
| P3.5 | T1 (Masukan pewaktu/pencacah 1 eksternal) |
| P3.6 | WR (Sinyal tanda baca memori data eksternal) |
| P3.7 | RD (Sinyal tanda tulis memori data eksternal) |

      - P2.0-P2.7

Fungsi port ini adalah sebagai port I/O 8 bit dua arah, kemudian port ini juga dipakai untuk alamat tinggi selama pengambilan/pengaksesan memori data atau memori program eksternal. Dalam pemrograman flash dan pengujian, sebagian port 2 ini dipakai sebagai alamat tinggi dan pengendali sinyal.

      - P0.0-P0.7

Fungsi port ini adalah sebagai port pararel 8 bit dua arah. Port ini dapat juga digunakan untuk memultipleks alamat/data bus rendah selama pengaksesan program eksternal dan data eksternal. Dalam pemrograman flash dan pengujian, port ini dipakai untuk masukan dan keluaran kode byte.

      - Xtal 1

Masukan ke pembalik penguat osilator dan masukan ke rangkaian clock internal.

      - Xtal 2

Keluaran dari pembalik penguat osilator.

2. 3.  ORGANISASI MEMORI

Mikrokontroler AT89C51 mempunyai ruang alamat memori program dan memori data yang terpisah. Pemisahan ini memperbolehkan memori data diakses dengan alamat 8 bit, dengan demikian dapat disimpan dan dimanipulsi oleh CPU 8 bit. Namun demikian alamat memori data 16-bit bisa juga dihasilkan melalui register DPTR (Data Pointer) seperti gambar 2.3. berikut ini.

PSEN							          WR  RD

###### Gambar 2.3. Pemetaan memori

Gambar 2.3 memperlihatkan struktrur memori AT89C51. dalam memori program setelah reset, CPU memulai eksekusi dari lokasi 0000H. Berdasar gambar 2.2, memori program dapat berada dalam flash ROM atau dalam memori eksternal. Bila  dihubungkan ke VCC akses dimulai dari memori internal 4 Kbyte (0000H sampai OFFFH) kemudian mulai alamat 1000H sampi FFFFH pada memori eksternal. Bila  dihubungkan ke ground maka intruksi langsung dari memori.

Gambar 2.2. menampilkan ruang memori data internal dan eksternal yang tersedia dalam AT89C51. berdasar gambar tersebut dapat menentukan RAM eksternal hingga 64 Kbyte. Alamat memori data internal selalu 8 bit, jadi hanya mampu mengalamati sampai 256 byte saja, tetapi dengan mode pengalamatan dapat mengakomodasi sampai 384 byte. Untuk AT89C51 hanya bisa mengalamati 128 byte RAM internal, dan 128 byte register fungsi khusus (Special Function Register, SFR), seperti diperlihatkan tabel 2.3 tentang denah memori data.

Tabel 2.3.  Denah memori data

| R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| Bit No $00..$07 | Bit No $08..$4F | Bit No $10..$17 | Bit No $18..$1F | Bit No $20..$27 | Bit No $28..$2F | Bit No $30..$37 | Bit No $38..$3F |
| Bit No $40..$47 | Bit No $48..$4F | Bit No $50..$57 | Bit No $58..$5F | Bit No $60..$67 | Bit No $68..$6F | Bit No $70..$77 | Bit No $78..$7F |
| Memori untuk keperluan umum sebanyak $50 (80) byte Dengan nomor memori $30..$7F |
| Special Function Register (SFR) Dengan nomor memori $80..$FF |

Tabel 2.3 memperlihatkan peta SFR mikrokontroler AT89C51. SFR adalah salah satu daerah RAM didalam AT89C51, seperti diperlihatkan dalam tabel 2.4 pada area tersebut tidak semuanya dipakai, apabila dilakukan usaha pembacaan akan menghasilkan data acak, maka sebaiknya tidak memakai alamat SFR yang tidak dipakai tersebut untuk menghindari hal-hal yang tak terduga. Berikut ini di bahas secara singkat fungsi dari masing-masing register dalam SFR seperti pada tabel 2.4. berikut ini.

### Tabel 2.4. Peta register khusus

| $80 $88 $90 $98 $A0 $A8 $B0 $B8 $C0 $C8 $D0 $D8 $E0 $E8 $F0 $F8 |  | SP | DPL | DPH |  |  |  | PCON | $87 $8F $97 $9F $A7 $AF $B7 $BF $C7 $CF $D7 $DF $E7 $EF $F7 $FF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TCON | TMOD | TLD | TL1 | TH0 | TH1 |  |  |  |
|  | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCON | SBUF |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dapat di nomori dengan nomor bit

  - ACC (Accumulator). Register ini digunakan sebagai penyimpan data sementara, di dalam pemograman intruksinya mengacu sebagai register A.

  - B Register ini digunakan selama operasi perkalian, pembagian, dan untuk membantu accumulator.

  - IP (Interupt Priority). Merupakan register untuk memilih prioritas interupsi yang diutamakan, register ini dibahas dibagian sistem interupsi pada bab ini.

  - PSW (Program Status Word). Berisi bit-bit status yang berkaitan dengan kondisi CPU pada saat itu.

  - P0,P P1, P2, dan P3. Merupakan register pengunci-pengunci (Latches) yang digunakan untuk menyimpan data yang akan dibaca atau ditulis dari/ke port, untuk masing-masing port 0, 1, 2 dan 3.

  - IE (Interupt Enable). Merupakan register 8 bit untuk mengaktifkan atau menonaktifkan interupsi, register ini dibahas dibagaian sistem intrupsi pada bab ini.

  - TH0, TH1, TL0, dan TL1. Pasangan register TH0, TL0 dan TH1, TL1 merupakan register pencacah dalam pewaktuan, register ini dibahas di bagian timer dan counter pada bab ini.

  - SBUF (Serial Data Buffer). Register ini sebenarnya merupakan 2 register yang terpisah, yaitu penyangga pengirim (transmit buffer) dan penyangga penerima (recever buffer). Pada saat data disalin ke SBUF, maka data sesungguhnya dikirimkan ke penyangga pengirim dan sekaligus mengawali transmisi data serial, dan pada saat data disalin dari SBUF, maka sebenarnya data tersebut berasal dari penyangga penerima.

  - TMOD (Timer Mode) dan TCON (Timer Control). Merupakan register yang digunakan untuk mengatur timer 0 dan timer 1, register ini dibahas leibh lanjut pada bagian timer dan counter dalam bab ini.

  - SP (Stack Pointer). Merupakan register dengan panjang 8-bit digunakan untuk proses simpan dan ambil. Walau stack (tumpukan) bisa menempati lokasi dimana saja dalam RAM, register SP akan diinisialisasikan di 07H setelah RESET, hal ini menyebabkan stack berada pada lokasi 08H.

  - DPL dan DPH (Data Pointer). Merupakan register yang mampu menyimpan alamat 16-bit. Dapat dimanipulasi sebagai register 16-bit atau 2 register 8-bit.

  - SCON (Serial Port Control). Register ini mengandung bit-bit pemilihan mode kerja port serial.

  - PCON (Power Control). Register ini dipakai untuk mengatur pemakaian daya mikrokontroler dengan cara menidurkan (idle) mikrokontroler tersebut, sehingga memerlukan arus kerja yang sangat kecil. Salah satu bit dalam PCON digunakan untuk mengatur laju transmisi (baud rate).

2. 4.  PENGENALAN PERANGKAT LUNAK PEMROGRAMAN MIKROKONTROLER

Pada pasal ini akan dijelaskan bagaimana cara menjalankan perangkat lunak dasar untuk membuat program aplikasi mikrokontroler yang meliputi compiler ASM51, mengubah berkas objek ke heksa dengan OH serta menjalankan emulator TS Controls Emulator 8051 untuk pengujian/simulasi program.

Tata-cara Membuat Program Mikrokontorler AT89C51

1.	Program dibuat dalam bahasa assembler mikrokontroler yang bersangkutan, dalam hal ini bahasa dari keluarga AT89C51/52 diketik menggunakan sembarang editor teks (misalnya program EDIT pada MSDOS prompt), serta simpanlah dengan ekstensi “*.asm”;

2.	Lakukan kompilasi program yang telah anda ketik tadi dengan perintah

asm51 <nama_file.asm>

- jika terjadi kesalahan akan ditunjukan dan Anda harus memperbaikinya sebelum meneruskan ke tahap berikutnya, jika Anda kesulitan dalam menemukan letak kesalahan tersebut. Cobalah membuka berkas dengan nama yang sama hanya saja yang berekstensi “*.lst”. bila tidak terjadi kesalahan maka akan dihasilkan berkas object yang kemudian dapat diubah ke format heksa pada langkah berikut;

- Program yang telah kompilasi kemudian diubah ke format heksa dengan perintah oh <nama_file.obj>

- sampai disini, Anda sudah memperoleh berkas dengan ekstensi “*.hex” yang bisa Anda manfaatkan dalam simulator TS Control Emulator 8051 atau alat pemrogram AT89C51 (yang mengenal format heksa), jika diperlukan berkas heksa ini bisa diubah keformat biner (misalnya intel Binary) dengan perintah:

h <nma_file.hex> <nama_file.bin> i 0

- Untuk pemrogram Easy Programmer yang dibutuhkan adalah berkas dalam format Intel Heksa, sehingga Anda cukup melakukan langkah hanya sampai berkas format heksa saja. Untuk pemrograman tipe lain ada yang membutuhkan berkas dengan format biner, sehingga Andapun harus melakukan proses hingga langkah yang terakhir sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

2. 5.  IC ISD 1420

Intergated Circuit (IC) ISD 1420 adalah seri dari ISD 1400 yang digunakan sebagai penyimpan suara dengan durasi 20 detik. Gambar 2.4. merupakan blok diagram ISD 1420. deskripsi masing-masing kaki pada ISD 1420 adalah sebagai berikut.

Gambar 2. 4. Diagram ISD 1420

- VCCD, VCCA. Merupakan tegangan masukan untuk rangkaian analog dan digital didalam chip ISD 1420, tujuan membagi jalur masukan tegangan adalah untuk meminimalisir noise.

- VSSD, VSSA. Merupakan fround untuk rangkain analog dan digital di dalam chip.

- REC (Record). Disaat sinyal pada kaki ini rendah akan dimulai proses perekaman sampai REC menjadi tinggi atau seluruh memori telah terisi. Waktu REC berubah menjadi tinggi lagi, terjadi pembuatan tanda akhir pesan (end of message marker, EOM).

- PLAYE (Playback Edge-Actibated). disaat sinyal pada kaki ini transisi ke rendah siklus putar-ulang (playback) dimulai. Playback berlangsung sampai menjumpai EOM atau sampai akhir ruang memori.

- PLAYL (Playback Level-Actibated). Apabila sinyal pada kaki ini rendah siklus playback dimulai. Playback akan berhenti jika sinyal pada kaki ini tinggi, menjumpai EOM, atau sampai akhir ruang memori.

- RECLED (Record Led Output). Keluaran RECLED akan rendah jika proses perekaman terjadi.

- MIC (Microphone input). Digunakan sebagai masukan mikropon.

- MICREF (Microphone Referensi). sebagai masukan pembalik ke preamplifier untuk menahan noise, atau masukan penolak pengikut dalam rangakaian jika digunakan bersama MIC.

- AGC (Automatic Gain Control). AGC secara dinamis mengatur gain preamplifier untuk menjaga lebar tingkat masukan mikropon sehingga meminimalisir distorsi.

- ANA IN (Analog Input). Kaki ini mengirimkan sinyal masukan ke chip untuk perekaman

- ANA OUT (Analog Out). Kaki ini menyiapkan keluaran preampilfier.

- XCLK (External Clock). Digunakan sebagai masukan sumber sinyal detak jika menggunakan pewaktu dari luar.

- SP+, SP- (Speaker). Untuk keluaran ke speaker.

- A0-A7 (Address Input) merupakan masukan alamat yang mempunyai dua fungsi, sebagai alamat bit atau mode operasi. Pada saat dua bit teratas yaitu A6 dan A7 dalam kondisi rendah, masukan dianggap sebagai alamat bit dan digunakan sebagai alamat awal selama perekaman atau siklus playback. Sewaktu 2 bit teratas kondisi tinggi, masukan diartikan sebagai mode operasi.

Seri ISD1400 dibuat dengan beberapa mode operasi, mode operasi menggunakan pengalamatan kaki pada ISD1400 akan tetapi dipetakan diluar batas alamat. Ada 2 hal yan perlu diperhatikan untuk menggunakan mode operasi. Yang pertama, semua operasi dimulai dari alamat awal, operasi selanjutnya dapat mulai dari alamat yang lain. Sebagai tambahan, penunjuk alamat di reset ke 0 sewaktu divais diubah dari proses perekaman ke playback tetapi tidak sebaliknya di saat mode operasi A4. adapun yang kedua adalah mode operasi akan dieksekusi ketika kontrol masukan (, , ) transisi ke rendah dan 2 bit tertinggi kondisi “1”. Mode operasi terjadi di dalamnya sampai kondisi transisi ke rendah dari kontrol masukan. Adapun mode-mode operasi dalam ISD1420 adalah sebagai berikut.

- A0 (Message Cueing). Memaksa untuk melewati pesan tanpa menghiraukan alamat pesan, sewaktu salah satu sinyal kontrol rendah maka penunjuk alamat internal melewati pesan tersebut dan menuju ke pesan selanjutnya. Digunakan hanya pada siklus playback, biasanya digunakan bersama mode A4.

- A1 (Delete EOM markers). A1 menjadikan beberapa pesan untuk dikombinasikan menjadi pesan tunggal dengan hanya membuat 1 EOM pada akhir pesan. Sewaktu mode ini terjadi, rekaman pesan di playback seperti sebuah pesan.

- A3 (Message looping). Mode operasi A3 digunakan untuk otomatisasi playback secara kontinyu dari alamat awal sampai EOM. Sinyal rendah pada  untuk memulai playback, dan memberi pulsa Pada  untuk mengakhirinya.

- A4 (Consecutibe Addressing). Selama operasi normal penunjuk alamat mereset ke alamat awal ketika sebuah pesan sampai pada EOM. Mode A4 ini menghalangi reset penunjuk alamat dan membawa pesan untuk direkam atau di playback secara beruntun. Pada kondisi statis (tanpa perekaman atau playback) jika kondisi kaki ini rendah maka penunjuk alamat mereset ke alamat awal “0”.

Pengguna mode-mode operasi ISD 1420 dapat disimpulkan dalam tabel 2.5.

Tabel 2. 5.  Mode Operasi ISD 1400

| Kontrol Alamat | Fungsi | Dasar Penggunaan | Digunakan bersama |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | Melompati pesan | Maju secara cepat melawati pesan | A4 |
| A1 | Hapus batas akhir pesan (EOM) | Menempatkan EOM pada akhir ruang pesan | A3, A4 |
| A2 | Tidak dipakai | - | - |
| A3 | Playback otomatis | Playback secara kontinyu dari alamat 0 | A1 |
| A4 | Pengalamatan beruntun | Perekaman/ palyback pesan secara beruntun | A0, A1 |
| A5 | Tidak dipakai | - | - |

# Text boxes

PORT 0 DRIVER

PORT 2 DRIVERS

RAM ADDR

REGISTER

RAM

PORT 0

LATCH

PORT  2

LATCH

FLASH

8 REGISTER

ACC

STACK

POINTER

TMP2

TMP1

BUFFER

PROGRAM

ADDRESS

REGISTER

REGISTER

PC

INCREMENTER

| PCON | SCON | TMOD | TCON |
| --- | --- | --- | --- |
| - | THQ | TLQ | TH1 |
| TL1 |  |  |  |
| - | SBUF | E | P |
| INTERUPT, SERIAL PORT, AND TIMER BLOCKS |

PSW

PORT 1

LATCH

PORT 1 DRIVERS

DPTR

PROGRAM

COUNTER

ALU

PORT 3

LATCH

PORT 3 DRIVERS

OSC

TIMING

AND

CONTROL

INTRUCTION

REGISTER

0000

EA = 0

Eksternal

EA = 1

Eksternal

0FFFH

a

Eksternal

0FFH

000H

FFFFH

Internal

b

$00

$08

$10

$18

$20

$28

$30

$7F

$80

$FF

5

Gambar 2.2.1. Blok Diagram Pin AT89C51