BAB II

PERANGKAT KERAS KOMPUTER

# II.1	Struktur Dasar dan Komputer Pembentuk

Komputer merupakan alat yang dapat melakukan proses pengolahan informasi atau data. Dalam melaksanakan proses pengolahan data, komputer melibatkan beberapa komponen yang mempunyai tugas dan fungsi masing–masing tetapi saling membutuhkan dan melengkapi. Struktur dasar dari sistem komputer digambarkan seperti pada gambar 2.1. sistem komputer dibuat atas tiga bagian penting. Tiga bagian tersebut adalah CPU (Central Processing Unit), pengingat (Memory), masukan/keluaran (Input /Output). Dari tiga bagian penting diatas sebagai otak/pusat pemrosesan terletak pada bagian CPU sendiri. Pada bagian CPU sendiri terdapat tiga bagian penting yaitu unit kendali (CU = Control Unit), unit matematika logika (ALU = Arithmetic Logical Unit) dan register-register aritmatika. Untuk menghubungkan masing-masing bagian digunakan penghubung parallel atau dikenal dengan istilah “Bus”. Ada 3 macam bus yaitu bua alamat (Address Bus), bus data (Data Bus) dan bus kendali (Control Bus).

C P U

Gambar 2.1. Struktur dasar system komputer

  - Unit Masukan / Keluaran ( Input / Output )

Perangkat atau unit masukan adalah perangkat yang digunakan untuk menerima masukan. Masukan itu akan diproses dalam system pemroses (CPU). Adapun macam–macam dari unit masukan ini adalah keyboard, mouse, dan lain–lain.

Sedangkan perangkat keluaran adalah perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil data atau keluaran. Jadi dalam hal ini data yang diproses dalam CPU akan ditampil keperangkat keluaran sebagai hasil olahan. Selain itu unit masukan/keluaran digunakan untuk berhubungan dengan pengguna (user).

Piranti ini dihubungkan dengan komputer atau CPU melalui piranti antar muka masukan/keluaran (I/O Interface Unit) atau disebut juga dengan I/O port yang berupa kartu. Port adalah tempat untuk menghubungkan perangkat standar seperti keyboard, monitor, dan disk drive. Port dalam PC dibagi menjadi dua macam yaitu port parallel dan port serial. Slot perluasan adalah alat untuk menambah perangkat tambahan atau periferal. Sesuai dengan perkembangan perangkat keras baik dari segi memori, prosesor dan perangkat I/Onya, slot perluasan tersebut mengalami perluasan slot dari 8-bit menjadi 16-bit, 32-bit dan 64-bit.

2.2      Unit Pemroses ( CPU )

CPU merupakan unit pemroses dari komputer, yaitu pusat pengolahan dan pusat pengontrolan serta keseluruhan system komputer yang akan melakukan pengolahan data atau instruksi. CPU membaca instruksi program yang disimpan dalam memori dan melaksanakannya secara cepat. CPU juga mempunyai sebuah rangkaian terpadu yang disebut mikroprosesor. CPU terutama tersusun dari enam komponen utama, yaitu :

- ALU (Aritmatic Logic Unit)

Dengan adanya ALU maka perintah–perintah misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian serta perintah–perintah nalar seperti OR, XOR, AND dan INVERTER dapat dilaksanakan.

- Register

Merupakan bagian memori yang menampung sementara hasil hitungan proses aritmatika dan logika.

- Clock

Bertugas menyesuaikan kecepatan CPU dengan perangkat lainnya agar sinkron. Kecepatan ini diukur dengan satuan MHz (Jutaan siklus per detik). Semakin tinggi MHz, semakin cepat proses dan semakin baik pula komputer tersebut. Mikrokomputer XT mempunyai kecepatan 4,77MHz untuk prosesor 8088, mikrokomputer AT10MHz untuk prosesor 80486, 80386 mempunyai kecepatan sekitar 16 hingga 33MHz. 80486 dan 80486px2 mempunyai kecepatan sekitar 33 hingga 66MHz dan pentium mempunyai kecepatan proses sekitar 66 hingga 1GHz.

- Pencacah Program

Bertugas menghitung dan mengingat alamat (lokasi) instruksi yang sedang digunakan.

- Dekoder Alamat

Bertugas mengubah alamat numerik dan diletakkan pada lokasi alamat yang ditunjuk.

- Dekoder Instruksi

Bertugas menerjemahkan instruksi yang harus dijalankan oleh CPU. Secara umum system operasi memerintahkan CPU untuk memindahkan data dari lokasi memori yang satu ke lokasi memori yang lain. Untuk memuat ke memori lokal atau register juga mengolahnya melalui operasi–operasi aritmatika dan logika.

CPU yang digunakan pada mikrokomputer merupakan CPU berjenis CISC (Complex Instruction Set Chip), maksudnya adalah prosesor yang mempunyai berbagai jenis instruksi  dalam berbagai jenis chip. Akibatnya proses kerja prosesor menjadi terhambat. CPU jenis lain adalah RISC (Reduced Instruction Set Chip) yang mempunyai instruksi yang lebih sederhana (kira–kira hanya seperempat CISC) sehingga dapat memproses data lebih cepat. RISC biasanya banyak digunakan dalam komputer mini, meskipun kini kemampuan mikrokomputer, misalnya komputer yang menggunakan prosesor Pentium dan power PC sah mendekati kemampuan komputer berbasis RISC.

2.3      Memori

Unit memori berfungsi untuk menampung atau menyimpan data. Memori mempunyai dua macam kegunaan yaitu sebagai penyimpan kode biner urutan instruksi pada saat menuliskan program dan untuk menyimpan data hasil kerja CPU atau data yang dimasukkan dari luar. Memori dibagi menjadi dua macam yaitu ROM (Read Only Memory) dan RAM (Random Accsess Memory).

  - ROM (Read Only Memory)

ROM merupakan memory yang hanya dapat dibaca. Semua program atau instruksi yang ada pada ROM tidak akan hilang walaupun catu daya komputer dimatikan. Oleh karena itu ROM dikatakan memori yang bersifat non-volatile (tidak terhapus). Program atau instruksi yang tersimpan dalam ROM akan langsung tersedia ketika catu daya dinyalakan. ROM tersebut berisi program khusus yang secara permanen tersimpan didalamnya.

Sebuah Chip ROM berisi basic input/output system (BIOS) yaitu satu set program yang mengontrol transformasi yang berlaku antara CPU dan alat masukan/keluaran. BIOS akan mengontrol semua peralatan didalam komputer kecuali disk drive. Sedangkan chip yang lain berisikan bahasa tingkat tinggi.

  - RAM (Random Access Memory)

RAM merupakan memori yang dapat dibaca dan ditulisi program atau instruksi. Program atau instruksi yang terdapat dalam RAM akan hilang jika catu daya komputer dimatikan, oleh karena itu RAM dikatakan bersifat volatile (mudah terhapus). Karena sifatnya yang demikian maka RAM hanya digunakan untuk menyimpan data sementara. Perluasan kapasitas RAM yang ada dapat memungkinkan dengan menyimpan kartu memori kesalah satu slot yang ada.

Ada beberapa jenis RAM yaitu SRAM, DRAM, VRAM. DRAM (Dinamic Random Access Memory) banyak digunakan untuk menambah memori komputer. Bentuk DRAM yang sakarang ini popular adalah DIMM (Dual In-ine Memory Modul) 168 pin. SRAM (Static Random Access Memory). VRAM (Video Random Access Memory) digunakan untuk menambah memori monitor terutama untuk menampilkan grafik.

  - Penghubung Paralel atau Bus

- Bus Alamat

Bus alamat dapat digunakan untuk menentukan lokasi yang dituju. Bus alamat berupa saluran parallel yang biasanya mempunyai jumlah 20, 24, 32-bit dan bus alamat yang menyambungkan isyarat dalam satu arah yaitu dari CPU kebagian–bagian yang lain, misalnya kebagian memori dan peralatan masukan/keluaran (I/O).

- Bus Data

Komputer menggunakan bus data untuk mengadakan pertukaran data antara CPU dengan bagian–bagian lainnya. Bus data mempunyai jumlah saluran 8, 16, 32, dan 64-bit. Aliran isyarat dalam bus data terjadi dalam dua arah (bi-directional) yaitu dari CPU keperalatan lainnya dan sebaliknya.

- Bus Kendali

Bus kendali digunakan untuk mengkoordinasi kerja masing-masing bagian atau dengan kata lain bus kendali digunakan oleh komputer untuk mengendalikan kerja. Bus kendali mempunyai suatu aliran isyarat satu arah. Misalnya pada slot mikrokomputer terdapat bus kendali IOR. Bus kendali ini digunakan oleh CPU untuk memberikan perintah menghidupkan peralatan masukan atau keluaran. Aliran arahnya selalu keluar kearah CPU.

# II.2. 	Hubungan Antar Muka (Interface)

Komputer dirancang sebagai suatu system yang fleksibel, artinya selain berhubungan dengan dirinya (komponen–komponen yang berada pada system komputer) supaya dapat berhubungan dengan peralatan luar (Peripheral), sehingga peralatan tersebut dapat berkomunikasi atau bahkan dapat dikendalikan oleh komputer. Kemampuan ini ditujukkan dengan adanya slot perluasan (Expansion Slot) yang terpasang pada motherboard yang berhubungan dengan CPU komputer. Slot perluasan itu dihubungan secara parallel satu dengan yang lainnya. Agar komputer dapat berkomuikasi dan berhubungan dengan perlatan luar maka diperlukan suatu perantara atau antar muka (Interface). Perantara dalam hal ini berupa kartu interface yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dihubungkan secara langsung dengan slot perluasan komputer. Pada dasarnya data yang dapat diakses komputer adalah data digital, maka data masukan perlu diubah dari data analog menjadi data digital dengan bantuan ADC (Analog to Digital Converter). Sebaliknya apabila keluaran memerlukan data analog maka data digital yang dikeluarkan oleh komputer perlu diubah menjadi data analog dengan bantuan DAC (Digital to Analog Converter). Tetapi apabila data yang dikirim atau yang dibutuhkan oleh komputer sudah berbentuk data digital maka tidak diperlukan lagi ADC maupun DAC.

Mengenai interface maka ada dua hal yang saling berhubungan yaitu rangkaian interface itu sendiri dan program atau perangkat lunak. Kedua hal itu tidak dapat dipisahkan karena program merupakan perangkat lunak untuk mengendalikan interface, sehingga dapat berfungsi kalau tidak ada interface. Dalam pembuatan kartu interface, harus mengetahui terlebih dahulu pin–pin yang ada pada slot perluasan dan ruang memori yang belum digunakan oleh peripheral yang behubungan dengan komputer, disamping dengan pengetahuan komputer itu sendiri.

Dalam perancangan kartu interface tidak semua pin–pin yang ada pada slot perluasan digunakan. Pin–pin yang sering digunakan pada perancangan perluasan kartu interface antara lain adalah Bus Data, Bus Alamat, AEN, IOR,IOW, catu daya dan ground. Agar transfer data dapat terjadi dua arah, maka dalam perancangan kartu interface bus data harus dihubungkan dengan pin–pin diatas dengna komputer tertentu sehingga memungkinkan terjadinya transfer data yang diinginkan.

# Text boxes

REGISTER

CONTROL UNIT

A L U

PENYANGGA

BUS KENDALI

I/O

BUS DATA

BUS ALAMAT