BAB V

PENUTUP

# 5.1. KESIMPULAN

Setelah melewati tahap-tahap dalam proses penyelesaian proyek Tugas Akhir, dari mulai penemuan ide, perancangan perangkat keras (Hardware) dan perancangan perangkat lunak (Software), maka dapat disimpulkan bahwa:

- Dengan menggunakan mikrokontroler AT89C51 rangkaian ‘Lampu Hias Terprogram’ menjadi lebih sederhana dan ringkas karena tidak banyak dibutuhkan komponen lain, hal ini disebabkan oleh kemampuan mikrokontroler AT89C51 untuk menangani proses dari mulai masukan data, pengolahan data dan keluaran untuk ditampilkan.

- Mikrokontroler memiliki keunggulan-keunggulan, antara lain pengaplikasiannya yang tidak terlalu rumit, kompatibel terhadap komponen-komponen pendukung yang ada dipasaran, memiliki kemampuan yang memadai untuk menyimpan data, hanya memerlukan daya yang kecil, pengisian dan penghapusan program dapat dengan mudah dilakukan dengan siklus pengisian dan penghapusan 1000 siklus, dan harganya relatif terjangkau dibanding mikrokontroler lain.

- Mikrokontroler AT89C51 berfungsi sebagai pengendali dan pemroses dalam rangkaian ‘Lampu Hias Terprogram’.

- Jumlah saklar biner ada 3 buah sehingga jumlah maksimal mode yang dapat dibuat ada 8, tetapi pada tugas akhir ini hanya dibuat 4 mode.

- Lampu yang digunakan pada tugas akhir ini hanya berupa led dengan jumlah 84 buah sehingga kelihatan kecil dan cahaya kurang cerah.

- Walaupun alat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, tetapi dari segi teori rangkaian kurang benar, karena untuk menyalakan Led tidak perlu catudaya Vcc = 12 Volt, cukup 5 Volt.

- Dengan menggunakan catudaya 5 volt nyala Led redup, karena keluaran MCU yang menuju Led ULN2004 belum menggunakan resistor Pull up.

# 5.2. SARAN-SARAN

Mengingat beberapa kekurangan dari karya tulis ini, berikut ini beberapa kemungkinan yang harus diperhatikan untuk mengembangkan dan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kesempurnaan perangkat keras maupun perangkat lunak alat ini diantaranya:

- Led diganti dengan lampu yang membutuhkan tegangan lebih besar dan jumlahnya diperbanyak sehingga akan terlihat lebih besar dan cahaya lebih terang.

- Jumlah mode diperbanyak sehingga lebih bervariasi.

- Rangkaian yang baik atau benar yaitu dengan catudaya 5 volt untuk menyalakan Led dan dengan memasang resitor Pull up.

- Program yang ada didalam mikrokontroler sebaiknya dapat diedit kembali tanpa harus menghapus keseluruhan program didalamnya, karena penghapusan program juga dapat memperpendek umur mikrokontroler.