INTISARI

Lampu Hias Terprogram dengan Mikrokontroler memiliki 5 mode lampu hias. Ke empat mode tersebut dipilih dengan menggunakan saklar biner yang terhubung ke port P3.0 – P3.2 pada mikrokontroler.  Dalam prosesnya Mikrokontroler membaca port P3 dan dibandingkan dengan nilai FEh, FDh, FCh, FBh dan FAh. Jika data dari port P3 sama dengan FEh maka mikrokontroler akan mengeluarkan data ke P0, P1 dan P2 untuk membentuk lampu hias mode 1, jika sama dengan FDh maka mikrokontroler akan membentuk lampu hias mode 2, jika sama dengan FCh maka mikrokontroler akan membentuk lampu hias mode 3, jika sama dengan FBh maka mikrokontroler akan membentuk lampu hias mode 4 dan jika sama dengan FAh maka mikrokontroler akan membentuk lampu hias mode 5. Setiap proses pembentukan mode 1, 2, 3, 4 maupun 5 dilakukan secara berulang-ulang.