Cara Kerja Rangkaian

Perencanaan alat ini bekerja pada dua tempat atau ruang, dimana rangkaian 1 dan rangkaian 2 ditempatkan pada tempat yang berbeda. Rangkaian 1 dan 2 mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai pengirim (transmiter) dan penerima (receiver). Data inputan rangkaian 1 berasal dari keyboard yang mana nantinya akan diolah oleh AT89C51 untuk ditampilkan pada display 1 dan dikirim kerangkaian 2, begitupun sebaliknya pada rangkaian 2 dapat mengirim data inputan dari keyboard untuk dikirim kerangkaian 1

Melihat keterbatasan pada alat dan komponen maka pelaksanaannya disesuaikan pada prototype dimana tidak akan mengurangi fungsi dan tujuan. Diasumsikan data masukkan dari keyboard yang kemudian diolah mikrokontroler untuk dikirim ke mikrokontroler yang lain berjarak sekitar 25 cm. Kemudian oleh mikrokontroler tersebut diolah untuk ditampilkan ke display, jika pada mikrokontroler yang mendapat masukan yang lain, maka oleh mikrokontroler tersebut dikirm ke mikrokontroler semula.

Blok Diagram :

Keterangan :

    - Keyboard

Berfungsi untuk inputan data teks yang akan dikirm ke mikrokontroler AT89C51

    - Mikrokontroler

Berfungsi untuk pengolah data masukan dari keyboard untuk ditampilkan ke display

    - Display

Berfungsi untuk menampilkan teks yang dikirm dan teks yang diterima.

# Text boxes

Mikrokontroler

AT89C51

Mikrokontroler

AT89C51