BAB V

PENUTUP

  - Kesimpulan

Setelah penulis selesai merancang dan merakit semua komponen untuk menyusun perangkat Penangkap Isyarat Digital 40 Bit baik perangkat keras yang berupa komponen-komponen elektronika dan juga perangkat lunak, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain :

- Perangkat Penangkap Isyarat Digital 40 Bit berfungsi untuk mengamati pulsa  dari komponen atau untai dengan keluaran beraras TTL. Pulsa yang diamati ditampilkan ke layar monitor komputer dalam berbagai bentuk yaitu bentuk Grafik, Heksadesimal, Desimal dan Biner.

- Penangkap Isyarat Digital 40 Bit ini dibuat sebagai pengembangan dari Penangkap Isyarat Digital sebelumnya yang dibuat dalam bentuk kartu yang dipasang pada slot pengembangan ISA yang dimiliki oleh komputer, yang selanjutnya dikembangkan menjadi Penangkap Isyarat Digital external yang dihubungkan dengan komputer melalui port komunikasi, yaitu port parallel. Dengan penambahan alat tersebut diharapkan komputer akan lebih berdaya guna.

- Program untuk mengendalikan Penangkap Isyarat Digital 40-Bit  ini menggunakan program DELPHI 6.0 karena kemudahan dalam pembentukan tampilan pada layar monitor juga memiliki fasilitas untuk akses perangkat keras menggunakan bahasa assembly.

- Bentuk tampilan data pada layar monitor komputer, saat dilakukan proses pembesaran dan pengecilan gambar terjadi cacat (tampilan kurang jelas )

- Dikarenakan kecepatan detak antara komputer, AFG, dan alat uji tidak sama maka akan ditangkap data tangkap yang sama untuk beberapa periode detak.

  - Saran

Perangkat lunak maupun perangkat keras dari Logic  Analyzer masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penyusun. Oleh karena itu apabila akan  mengembangkan dan menyempurnakan rangkaian Penangkap Isyarat Digital , maka penyusun sarankan sebagai berikut :

- Penangkap Isyarat Digital dapat ditambah dengan pengingat  (memory) berkecepatan tinggi untuk menampung data tangkap sementara sebelum masuk ke komputer.

- Perangkat lunak Penangkap Isyarat Digital, perlu ditambah fasilitas cetak baik cetak data tangkap maupun cetak grafik.

- Bentuk tampilan di layar komputer dapat dibuat dengan lebih menarik.

- Proses pembesaran dan pengecilan tampilan data pada monitor komputer dibuat lebih baik agar tidak terjadi cacat atau tampilan menjadi lebih jelas dan bagus.

- Dibuat submenu yang bisa memberikan pilihan untuk menangkap data dan menampilkan secara berulang-ulang dengan tunda waktu yang dapat diatur.

- Dibuat delay yang tepat agar data tangkapan yang sama dapat diminimalkan.