BAB V

PENUTUP

  - Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah ditulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

  - Port printer pada komputer dapat dimanfaatkan sebagai interface komputer untuk mengendalikan bunyi bel-bel sekolah berdasarkan jadwal yang ada.

  - Komputer dapat digunakan untuk mengendalikan waktu bunyi bel sekolah melalui port printer. Adapun cara mengakses atau memanfaatkan port printer yaitu dengan membuat prosedur (procedure kirim_data) yang digunakan untuk mengirimkan data kepada port printer, kemudian bit-bit high (logika 1) akan mengaktifkan relay yang disambungkan dengan rangkaian sound yang ada.

Dalam bahasa pemrograman Borland Delphi, terlebih dahulu harus memberikan sintak asm, sehingga untuk perintah selanjutnya dapat menggunakan bahasa mesin (assembly).

  - Kelemahan Sistem dan Saran-saran

Sistem pengendali waktu bunyi bel di SMK ini mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

- Dalam mengimplementasikan system ini memerlukan biaya yang cukup mahal karena sistem menggunakan PC dalam implementasinya, sehingga untuk menghemat biaya bisa dikembangkan hanya menggunakan mikrokontroller sehingga biaya lebih hemat.

- Sistem bekerja berdasarkan waktu komputer, sehingga ketika terjadi pada waktu (jam) komputer, maka berdampak ketidak akuratnya pada sistem pengendali waktu bunyi bel, sehingga perlu modifikasi program lebih lanjut agar sistem tidak bergantung secara penuh pada waktu komputer.

  - Pada saat sistem sedang mengendalikan salah satu bel maka, sistem tidak dapat dihentikan secara langsung dan harus menunggu selama bel berbunyi.

  - Rangkaian sound bel pada sistem pengendali ini sangat sederhana hanya menggunakan jenis melodi yang sedikit berbeda, dan bunyi sirene sehingga diperlukan rangkaian sound lain yang lebih baik dalam segi kualitas dan jenis  suara yang dihasilkan.

  - Sistem pengendali hanya bekerja pada port printer untuk LPT1 (378h), dan  LPT2 (278h), untuk peneliti yang lebih lanjut, yang ingin mengembangkan sistem ini penulis sarankan agar sistem bisa bekerja secara fleksibel pada port-port yang lain.