BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dibidang komunikasi terutama dalam hal hand phone berkembang sangat pesat dalam beberapa dekade belakangan ini. Semula hanphone hanya digunakan untuk komunikasi suara atau SMS (Short Message Service). Belakangan ini berkembang juga teknologi untuk mengirim gambar atau video. Akan tetapi, perkembangan yang begitu pesat tersebut hanya digunakan sebatas untuk berkonunikasi saja. Untuk itu penulis mencoba untuk membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan handphone.

Frekuensi nada dalam tombol handphone atau sering kita sebut dengan DTMF, setiap tombolnya mempunyai frekuensi nada yang berbeda-beda.. DTMF merupakan salah satu dasar sistem dial dalam komunikasi dengan pesawat telepon baik itu melalui Standart DTMF Phone maupun Mobilephone. Proses pembentukan sinyal DTMF tersebut ditentukan berdasarkan mode pembagian matrik 3 x 4 pada keypad dial. Dengan demikian, setiap tombol keypad dial pesawat telepon memiliki dua buah nilai identifikasi yang berbeda (kolom dan baris). Pada saat keypad digabungkan dengan DTMF Generator, setiap jalur kolom dan baris akan diidentifikasi kembali dengan frekuensi yang berbeda sehingga setiap penekanan tombol keypad dial akan menghasilkan dua buah nada identifikasi (ID) disaluran keluaran DTMF Generator. Sinyal hasil pembangkitan inilah yang disebut dengan sinyal DTMF (Dual Tone Multi Frequency).

Sinyal DTMF merupakan sinyal dalam bentuk gelombang sinus. Sinyal DTMF bersifat audible atau dapat didengar dengan frekuensi antara 20Hz sampai dengan 20KHz, atau berada dalam jangkah spektrum 20Hz-20KHz. Dengan demikian sinyal DTMF mudah untuk digunakan sebagai sinyal pemodulasi dalam sistem transmisi dengan kabel maupun nir-kabel. Setiap angka maupun tanda * dan # dalam bentuk sinyal DTMF dapat dikonfersi menjadi bentuk data biner 4 bit menggunakan DTMF Dekoder selama sinyal DTMF tersebut bernilai valid. Dengan demikian, jika data biner 4 bit dan sinyal validitas DTMF tersebut diinisialisasi sebagai bentuk perintah tertentu, sinyal tersebut dapat digunakan sebagai data entry dalam proses kerja mikrokontroller.

ISD merupakan suatu IC yang dapat digunakan untuk menyimpan suara. ISD ini mempunyai daya tampung (lamanya untuk merekam suara) yang bermacam-macam, sesuai dengan jenis dan nomor serinya

Berdasar kondisi dan sistem pengaturan diatas, penulis ingin merancang dan membuat suatu bentuk aplikasi pemanfaatan sinyal DTMF dalam sistem kontrol berbasis mikrokontroller. Dan untuk mengetahui alat itu sudah berhasil dikendalikan atau belum. Sebagai umpan balik yang memberikan laporan bahwa alat sudah berjalan atau belum, kami menggunakan ISD.

Untuk itu penulis memilih judul :

“PENGENDALIAN PERALATAN ELEKTRONIK MELALUI AKSES TELEPON DENGAN LAPORAN SUARA”

  - Maksud

Dengan dibuatnya alat pengendali jarak jauh ini diharapkan masyarakat atau pemakai alat ini dapat menikmati kemudahan-kemudahan ataupun keuntungan seperti berikut :

- Kemudahan dalam mengendalikan lampu, yaitu dapat menghidupkan dan mematikan lampu dari jarak jauh pada saat beraktifitas diluar rumah. Misalnya pada saat sore hari saat kondisi mulai gelap dan berada diluar rumah, maka pemilik rumah dapat menyalakan lampu dari jarak jauh.

- Alat ini selain untuk mengendalikan lampu dapat juga berfungsii sebagai saklar jarak jauh, sehingga memudahkan pemakai untuk mengendalikan perangkat elektronik yang ada di rumah maupun di gedung. Misalnya : Televisi, AC, pemanas, dan alat elektronik lainnya.

  - Tujuan

Tujuan yang diharapkan dalam perancangan dan pembuatan apilkasi pemanfaatan sinyal DTMF ini adalah

- Dapat mengaplikasikan sinyal DTMF dan ISD sebagai umpan balik kedalam sistem kontrol berbasis mikrokontroller AT89C51.

- Dapat mengendalikan aktifasi lampu dari jarak jauh melalui mobilephone sebagai bagian penerimanya.

- Dapat mengendalikan aktifasi lampu maupun perangkat elektronik lainnya dari jarak jauh.

  - Batasan Masalah

Untuk menyederhanakan masalah, menghindari kerancuan pembahasan yang terlalu luas dan untuk memudahkan perancangan sistem, maka batasan masalah dalam perancangan tugas akhir ini difokuskan pada pembacaan sinyal DTMF dan pengaturan penyimpanan suara pada ISD.

  - Sistematika

BAB I	: Pendahuluan.

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang, maksud, tujuan, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II	: Landasan Teori.

Bab ini berisi pemaparan teori dasar sistem, tinjauan obyek yang diteliti,bahasa pemrograman yang dipakai dan komponen yang digunakan dalam perancangan alat.

BAB III: Analisis dan Perancangan.

Bab ini berisi analisis dari obyek yang diteliti,algoritma flow chart (structured) atau Design diagram (OOD), perancangan sistem dan proses perancangannya.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan.

Bab ini khusus memaparkan hasil aplikasi/output yang dibuat dan hasil pengamatan, serta manfaat dari output.

BAB V	: Kesimpulan dan Saran.

Bab ini berisi kesimpulan hasil dari penelitian yang menjawab batasan dan tujuan. Selain kesimpulan juga berisi saran untuk mengatasi kelemahan hasil uji coba, agar dapat dikembangkan dikemudian hari.