BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

  - Kesimpulan

Pintu otomatis dengan menggunakan password telah dikerjakan dari langkah-langkah perancangan perangkat keras, perakitan, pemrograman dan penyusunan naskah pembahasan. Maka berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari langkah-langkah berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada alat yang telah dibuat, yaitu sebagai berikut:

- Masing-masing tombol pada keypad memiliki kode tombol heksa yang berbeda – beda, Tombol – tombol yang digunakan pada program di atas adalah tombol 0 sampai 9, tombol (*) digunakan untuk menghapus password dan tombol (#) digunakan untuk enter

- Alat ini menggunakan program yang dibuat untuk mengenali 4 digit password, sehingga untuk 4 digit password jenis yang lain tidak akan dapat dikenali.

- Penggunaan indicator LED dan Buzzer sebagai keluaran.

- Untuk mengerakkan buka kunci, buka pintu, tutup pintu, dan kunci pintu di gunakan motor DC dengan tegangan 12V dibantu dengan driver motor DC yaitu IC L293D.

- System yang dibuat hanya berupa miniatur dengan sebuah pintu berukuran panjang 45 cm dan lebar 45 cm yang digerakkan oleh motor DC 12V.

- Jika Password yang dimasukkan melebihi 4 digit maka, password gagal indicator LED merah menyala dan buzzer bunyi.

  - Saran

Penyusunan peralatan ini masih sangat sederhana, maka saran berikut ini ingin penyusun tujukan kepada para pembaca yang tertarik untuk mengembangkan peralatan ini guna menjadi peralatan yang lebih berguna daripada yang telah ada.

Alat ini menerima kode-kode dari keypad 3x4 untuk mengetahui apakah 4 digit password yang kita isikan sama dengan 4 digit password yang terdapat dalam program mikrokontroller. Jadi alat ini hanya untuk mengendalikan satu user password saja, sehingga untuk program pintu otomatis dengan password berbasis mikrokontroller masih terdapat banyak kekurangan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan unjuk kerja yang lebih baik.

Alat ini juga masih ada kelemahannya antara lain yaitu jika saat pintu menutup, ada orang atau barang yang akan masuk terjepit (bergerak menutup). Jadi alat ini dapat dikembangkan supaya pada saat pintu menutup, sebelum rapat memeriksa keadaan terlebih dahulu dengan cara dipasang sensor supaya alat ini dapat berhenti.

.