BAB II

LANDASAN TEORI

  - Mikrokontroller AT89S51

Untuk mengetahui perbedaan antara mikrokomputer, mikroprosesor dan mikrokontroler adalah hal yang sangat penting. Mikroprosesor adalah bagian Central Processing Unit (CPU) yang terdiri dari ALU, program counter, stack pointer, register – register, sebuah rangkaian pewaktu dan rangkaian penyela dari sebuah computer, tanpa memori, I/O dan peripheral yang dibutuhkan oleh suatu sistem lengkap. Untuk dapat bekerja mikroprosesor memerlukan perangkat pendukung yang berupa memori (RAM/ROM) dan I/O. Bila sebuah mikroprosesor dikombinasikan dengan I/O dan memori (RAM/ROM) akan dihasilkan sebuah mikrokomputer.

Untuk membuat sebuah sistem mikrokomputer yang lengkap, maka mikroprosesor harus bekerja sama dengan ROM (Read Only Memori), RAM (Random Acces Memory), decoder, port komunikasi serial dan pararel, juga beberapa peralatan tambahan khusus seperti interrupt handler dan pencacah (counter).

Perbedaan pokok antara mikroprosesor dengan mikrokontroller adalah mikroprosesor untuk membentuk computer dengan tujuan umum, sedangkan mikrokontroller untuk tujuan khusus atau untuk mengendalikan peralatan digital tertentu. Selain itu perbedaan yang lain adalah masalah bentuk fisiknya. Mikroprosessor adalah peralatan yang mengacu pada sebuah CPU dalam satu keeping sedangkan mikrokontroller adalah bentuk khusus gabungan CPU dengan peralatan lain dalam susunan rangkaian minimal dalam satu keeping.

Susunan bagian dalam mikrokontroler dapat diamati pada gambar 2.1

Gambar 2.1 Blok Diagram AT89S51

    - Keluarga MCS- 51

Mcs-51 merupakan salah satu dari beberapa jenis mikrokontroller yang masih dapat digolongkan lagi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang dipakai untuk menggolongkan mikrokontroller ini adalah dari segi keberadaan EPROM.

Mikrokontroller dengan jenis ber EPROM sudah mempunyai EPROM yang terletak didalam kepingnya. Eprom ini disebut jenis internal. Sedangkan jenis yang lain adalah mikrokontroller yang tidak ber EPROM, sehingga jika mikrokotroller tersebut dipergunakan harus disertai dengan pemakaian EPROM dari luar keeping, EPROM ini disebut jenis external. EPROM internal mempunyai kapasitas yang lebih kecil dibandingkan dari EPROM eksternal.

Tabel 2.1. Perbandingan Mikrokontroler Keluarga MCS-51

| Device | Tipe | Memori Internal | Timer (16bit) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROM | EPROM | RAM | PEROM |  |
| 8031AH | NMOS | - | - | 128 | - | 2 |
| 8051AH | NMOS | 4K | - | 128 | - | 2 |
| 80C31BH | CMOS | - | - | 128 | - | 2 |
| 80C51BH | CMOS | 4K | - | 128 | - | 2 |
| 87C51 | CMOS | - | 4K | 128 | - | 2 |
| 89C51 | CMOS | - | - | 128 | 4K | 2 |

AT89S51 merupakan salah satu mikrokontroller yang digunakan dalam sistem mikrokotroller untuk pintu otomatis dengan password, mikrokontroller ini adalah termasuk berjenis ber EPROM internal, sehingga lebih memudahkan dalam pemrogramannya. Jenis EPROM di dalam AT89S51 adalah jenis flash memori yang dapat dipergunakan ulang maksimal sampai 1000 kali penghapusan. Di dalam jenis EPROM, penghapusan program dilakukan secara elektris, yakni memberikan tegangan dengan besar tertentu yang dialirkan ke salah satu kaki pada mikrokontroller.

2.1.2	Perlengkapan Dasar Mikrokontroller Jenis MCS-51

Di dalam sebuah mikrokontroller terdapat bagian-bagian pokok yang harus ada agar dapat melaksanakan serangkaian proses pengendalian. Bagian tersebut diantaranya adalah central processing unit, memori dan masukan atau keluaran.

  - CPU (Central Processing Unit)

Di dalam setiap sistem baik mikrokontroller atau mikrokomputer bagian pokok yang terpenting adalah sebuah bagian yang merupakan pusat dari seluruh proses yang berjalan pada sistem secara keseluruhan, yang mana bagian tersebut disebut dengan control processing unit (CPU)

CPU mempunyai dua bagian pokok, yaitu control unit atau unit kendali dan alu (arithmetic and logical unit) atau bagian arithmatika dan logika. Unit kendali berfungsi untuk menjalankan proses pengambilan (fetching) atau intruksi pengkodean (coding) dan melaksanakannya sesuai dengan urutan.

Fungsi lain dari unit adalah mengendalikan aliran informasi pada bus data dan bus alamat kemudian menerjemahkan dan mengatur sinyal yang dikeluarkan oleh bus kendali.

Sedangkan bagian ALU atau bagian aritmatica dan logika berfungsi untuk menjalankan proses-proses yang memerlukan operasi aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, operasi AND, OR dan sebagainya.

  - Memori

Di dalam sistem mikrokontroler harus dilengkapi dengan bagian yang disebut dengan memori. Memori berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan kode-kode, baik program maupun data. Memori dibagi menjadi 3 jenis yang utama, yaitu register internal, memori utama dan memori massal.

Register internal adalah bentuk memori yang paling kecil. Register berfungsi untuk menyimpan sebuah data dalam bentuk biner. Register internal terletak pada bagian ALU untuk meyimpan data yang akan dioperasikan dalam ALU. Kecepatan akses register internal kurang dari 100ns.

Jenis memori yang kedua adalah memori utama. Memori utama berfungsi untuk menyimpan sementara data yang akan, dan sudah diolah oleh bagian CPU.

Jenis memori yang ketiga adalah memori massal. Memori massal digunakan sebagai tempat penyimpan data yang sifatnya lebih permanen. Hal tersebut dikarenakan sifat kapasitasnya yang paling besar daripada jenis memori yang lainya.

  - Masukkan atau keluaran (I/O)

Piranti I/O atau input atau output harus ada didalam sistem mikrokontroller. Piranti I/O atau peripheral merupakan jalur-jalur yang tersedia untuk digunakan sebagai penghubung antara sistem mikrokontroller dengan dunia nyata. Pada mikrokontroller terdapat dua macam I/O yaitu jenis serial dan pararel.

2.1.3	Karakteristik AT89S51

Karakteristik dari AT89S51 adalah sebagai berikut :

- kompatibel dengan produksi MCS-51,

- mempunyai kapasitas memori flash yang dapat diprogram kembali dalam sistem sebesar 4 Kbyte,

- ketahanan sampai 1000 kali pengulangan dalam penulisan atau penghapusan,

- operasi statis secara penuh 0 Hz sampai dengan 24 Mhz,

- mempunyai tiga tingkat penguncian memori program,

- RAM internal adalah sebesar 128 X 8-bit,

- jalur I/O yang dapat diprogram sejumlah 32-bit,

- dua buah timer atau counter 16-bit,

- lima buah sumber interupsi,

- port serial dan parallel yang dapat diprogram.

Dengan karakteristik yang menguntungkan di atas, maka pembuatan sistem pintu otomatis dengan menggunakan password berbasis mikrokontroller dapat lebih efisien, baik dalam proses pembuatan rancangan perangkat keras maupun dalam perancangan perangkat lunak. Salah satu unsur yang menguntungkan dari segi karakteristik di atas adalah kompatibilitas AT89S51 dengan keluarga MCS-51.

Gambar 2.2 Kaki-kaki pada mikrokontroller AT89S51.

Berikut ini dipaparkan tentang kaki-kaki pada mikrokontroller AT89S51 dan juga fungsi masing-masing kaki-kaki tesebut, yang secara jelas susunannya dapat dilihat pada Gambar 2.2.

- RST

apabila isyarat tinggi dikenakan pada jalur RST selama paling sedikit 2 siklus mesin, maka register internal mikrokontroller akan memuat suatu nilai agar sistem melakukan reset.

- ALE / PROG

prinsip kerja seperti ALE pada beberapa jenis mikroprosessor intel, yaitu digunakan untuk proses demultipleksing alamat dan data. Jika kaki pada ALE berlogika 1, maka addres latch dipergunakan untuk menempatkan alamat byte rendah selama mengakses memori eksternal. Dan apabila berlogika 0, maka akan memfungsikan pulsa program selama flash programming. Pada operasi normal, ALE berjalan konstan pada kecepatan 1/6 frekuensi osilator, sehingga dapat pula dipergunakan untuk timer eksternal atau fungsi clock, dengan catatan pulsa ALE tersebut diloncati pada setiap mengakses memori data eksternal.

- PSEN

program strobe enable adalah pembacaan strobe pada memori program eksternal. Pada saat mikrokontroller mengeksekusi kode dari memori program eksternal, PSEN diaktifkan dua kali setiap siklus mesin, kecuali bahwa aktivitas PSEN diloncati selama tiap mengakses ke memori data internal.

- EA/Vpp

adalah eksternal access enable. EA aktif rendah digunakan untuk mengambil kode dari memori program eksternal mulai dari alamat 0000H – FFFFH. EA harus diletakkan pada Vpp apabila menggunakan eksekusi program internal. Kaki ini juga menerima tegangan 12 volt untuk pemrograman flash tipe 12 volt.

- XTAL1

masukan ke penguat osilator dan masukan ke rangkaian clock internal.

- XTAL2

keluaran dari penguat osilator.

- PORT 0

port 0 adalah sejumlah susunan 8-bit port I/O yang bersifat drain terbuka dua arah. Sebagai port keluaran setiap kaki mampu memberikan masukan arus kepada 8 buah masukan TTL. Jika kaki-kaki port 0 diset 1, maka kaki-kaki tersebut dapat digunakan sebagai masukan dengan impedansi tinggi. Port 0 juga dapat dikonfigurasi sebagai bus data alamat orde rendah termultipleks untuk mengakses program atau data pada memori eksternal. Pada mode ini port 0 memiliki rangkaian pull-up internal. Selama pemrograman EPROM, port 0 mampu menerima kode byte dan mengeluarkan byte kode selama verifikasi program. Resistor pull-up eksternal perlu ditambahkan selama verifikasi program. Port 0 ini juga dapat digunakan dalam dua macam penerapan. Penerapan pertama adalah apabila port 0 didesain untuk meminimalkan komponen yang dilibatkan maka bisa digunakan sebagai I/O serbaguna. Penerapan kedua adalah jika port 0 dikehendaki untuk desain yang lebih besar  dengan memori eksternal, maka port 0 akan berguna sebagai jalur multipleks alamat dan data.

- PORT 1

port 1 adalah sebuah port I/O 8-bit dua arah dengan pull-up internal. Buffer keluaran port 1 dapat mensuplai empat buah masukan TTL. Jika kaki-kaki port 1 diset 1 semua, maka kaki-kaki tersebut akan tertarik ke atas oleh pull-up internal, sehingga dapat digunakan sebagai masukan karena berimpedansi tinggi. Sebagai masukan, kaki-kaki port 1 yang ditarik ke bawah secara eksternal akan mensuplai arus (IIL) yang disebabkan oleh pull-up internal. Port ini juga dapat menerima alamat orde rendah selama pemrograman dan verifikasi flash.

- PORT 2

port 2 ini terdiri dari 8-bit port I/O dua arah dengan pull-up internal. Buffer keluaran port 2 dapat mensuplai arus kepada empat masukan TTL. Jika kaki-kaki port 2 di-set 1 maka akan ditarik ke atas oleh pull-up internal dan dapat dipakai sebagai port masukan. Port 2 berfungsi sebagai alamat orde tinggi selama proses pengambilan instruksi dari memori eksternal dan selama mengakses memori eksternal dengan alamat 16-bit.

- PORT 3

port 3 adalah port I/O dua arah 8-bit dengan pull-up internal. Buffer keluaran port 3 dapat mensuplai empat buah masukan TTL. Jika kaki-kaki port 3 di-set 1 maka kaki-kaki tersebut akan ditarik ke ataas oleh pull-up internal dan dapat digunakan sebagai kaki-kaki masukan. Sebagai masukan, kaki-kaki port 3 yang ditarik ke bawah secara eksternal akan menyuplai arus (IIL) yang disebabkan oleh pull-up.

Port 3 juga melayani fungsi alternative dengan karakteristik khusus yang beragam pada MCS-51. Fungsi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Fungsi alternative kaki-kaki port 3

| Kaki-Kaki Port | Fungsi Alternatif |
| --- | --- |
| P3.0 | RXD (port masukan serial) |
| P3.1 | TXD (port keluaran serial) |
| P3.2 | INT0 (Interupsi 0 eksternal) |
| P3.3 | INT1 (Interupsi 1 eksternal) |
| P3.4 | T0 (masukkan eksternal timer 0) |
| P3.5 | T1 (masukkan eksternal timer 1) |
| P3.6 | WR (Strobe baca memori data eksternal) |
| P3.7 | RD (Strobe baca memori data eksternal) |

2.1.4   Organisasi Memori AT89S51

Hampir semua mikroprosessor menerapkan pembagian ruang alamat untuk memori data dan memori program. Karena program bisa disimpan dalam disk dan akan dikeluarkan ke dalam RAM untuk dieksekusi. Tetapi yang terjadi dalam mikrokontroller adalah sebaliknya, karena mikrokontroller didesain sebagai komponen yang mengacu pada proses pengendalian, maka memori yang dimiliki oleh mikrokontroller hanya terbatas. Program kendali dalam mikrokontroller harus disimpan di dalam ROM.

MCS-51 menerapkan sistem pemisahan ruang alamat untuk program (code) dengan data. Pemisahan ini akan membolehkan memori data untuk diakses oleh alamat 8-bit. Akan tetapi alamat data memori 16-bit dapat dihasilkan lewat register DPTR.

AT89S51 memiliki RAM atau memori internal sebesar 128-bytes dan secara keseluruhan ruang memori terbagai menjadi dua blok. Yaitu blok dari alamat 00H sampai dengan 7FH sebagai lower 128 dan blok alamat 80H sampai dengan FF sebagai blok SFR (special function register).

Blok lower 128 digunakan untuk mengakses pengalamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Blok ini secara umum terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian register bank yang mempunyai 4 buah bank. Bank tersebut adalah bank 0 sampai dengan bank 3. Bagian bank tersebut menempati alamat mulai dari 00H sampai dengan 1FH. Register yang dapat dipakai adalah yang terletak pada bank aktif. Untuk mengaktifkan masing-masing bank digunakan 2 buah bit pada blok SFR yang disebut juga sebagai bit pemilih bank register. Bagian yang kedua adalah ruang pengalamatan bit. Bagian ini dapat dialamati secara independen atau mandiri sebagai sebuah bit. Pada bagian ini menempati alamat dari 20H sampai dengan 2FH. Sedangkan bagian yang terakhir adalah RAM serbaguna yang menempati alamat 30H sampai dengan 7FH. Susunan blok yang dimaksud dapat di lihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Blok Lower 128 byte RAM Internal.

Blok SFR menempati alamat 80H sampai dengan FFH dan mempunyai fungsi yang khusus. SFR berisi status port, timer, register, bit pengendali, register B, PSW, dan yang lain. Di dalam blok SFR ini pengalamatan dapat dilakukan secara langsung.

Register Fungsi khusus (Special Function Register) merupakan register khusus yang digunakan sebagai kendali, buffer atau fungsi khusus lainnya. Tidak seluruh ruang alamat diimplementasikan dengan suatu register. Beberapa register dapat dialamati perbit, tetapi sebagian SFR yang lain tidak dapat mengakses pengalamatan bit. Secara lengkap SFR pada ATMEL 51 adalah seperti pada gambar 2.4.

Gambar 2.4 Blok Ruang SFR (Special Function Register)

Berikut ini adalah susunan bit-bit PSW yang ada pada blok SFR dan keterangannya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Keterangan bit-bit di dalam PSW

| CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | Ov | - | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Simbol | Posisi | Arti |
| --- | --- | --- |
| CY | PSW.7 | Carry flag |
| AC | PSW.6 | Auxiliary carry flag |
| F0 | PSW.5 | Flag 0 untuk kegunaan umum |
| RS1 | PSW.4 | Bit 1 pemilih bank register |
| RS0 | PSW.3 | Bit 0 pemilih bank register |
| OV | PSW.2 | Overflow flag |
| - | PSW.1 | Dicadangkan |
| P | PSW.0 | Parity flag |

2.1.5    Pewaktu Xtal 1 dan Xtal 2

Xtal 1 dan Xtal 2 berturut-turut adalah masukan dan keluaran yang merupakan penguat pembalik yang dapat dikonfigurasi untuk digunakan sebagai sebuah osilator internal. Ada dua jenis bahan kristal yang dapat dipakai. Bahan tersebut yakni terbuat dari kwarsa dan keramik peresonasi. Untuk menjalankan peralatan dari sumber clock eksternal, maka Xtal 2 harus dibiarkan tidak terhubung, dan jika Xtal 1 di jalankan maka akan seperti gambar 2.4

Gambar 2.5 Konfigurasi kendali clock eksternal.

Duty cycle dari masukan sinyal clock eksternal tidak harus tepat 50 % karena di dalam mikrokontroller terdapat flip-flop pembagi dua bagi sinyal clock yang masuk, sehingga berapapun duty cyclenya akan diubah menjadi 50 %.

    - Port I/O Parallel

Mikrokontroller AT89S51 mempunyai port I/O parallel sebanyak 4 buah, yang keseluruhanya dapat digunakan sebagai port keluaran atau masukan yang dapat diprogram.

Jika sebuah port digunakan sebagai port keluaran maka mikrokontroller akan melakukan penulisan data yang akan dikeluarkan ke dalam SFR, yaitu di alamat port yang sesuai. Data di dalam SFR tersebut akan dikirim ke sebuah latch untuk ditampung sementara sampai operasi penulisan data sudah lengkap. Jika sudah tertulis lengkap maka data tersebut siap dikeluarkan ke port.

Pada port yang digunakan sebagai port masukan, mikrokontroller akan melakukan inisialisasi, yaitu dengan menuliskan data FFH ke port tersebut. Selanjutnya jika ada masukan data bertegangan rendah dari luar ke kaki port tersebut maka akan dibaca sebagai data berlogika 0 dan jika bertegangan tinggi maka akan dibaca sebagai data berlogika 1. Data yang terbaca lewat kaki port tersebut dituliskan ke dalam SFR dan oleh mikrokontroller siap untuk dibaca.

Tabel 2.4 Posisi alamat port I/O parallel pada SFR.

| Nama Port | Alamat |
| --- | --- |
| PORT 0 | 80H |
| PORT 1 | 90H |
| PORT 2 | A0H |
| PORT 3 | B0H |

    - Port Serial

Akses perangkat keras ke port serial adalah melalui kaki-kaki TXD dan RXD. Port serial adalah fungsi alternative dari port 3.1 (untuk TXD) dan port 3.0 (untuk RXD).

Port serial dalam mikrokontroller bersifat full duplex, yaitu proses pengiriman data dan penerimaan berjalan secara bersamaan waktunya. Penyangga penerimaan mengijinkan sebuah karakter yang diterima dan memegangnya untuk sementara di buffer pada saat karakter kedua diterima.

Dua buah SFR menyediakan akses perangkat lunak untuk port serial, yaitu Serial Port Buffer (SBUF) dan Serial Port Control (SCON). Ada dua macam SBUF, yaitu SBUF penulisan dan SBUF pembacaan. Penulisan ke buffer maksudnya mengisikan data untuk dikirimkan, dan membaca buffer maksudnya adalah mengakses data yang diterima.

SCON adalah register yang dapat dialamati secara bit, juga berisi bit-bit status dan bit-bit kendali. Bit kendali membentuk mode operasi untuk serial port. Sedangkan bit status menunjukkan akhir dari suatu pengiriman atau penerimaan karakter.

Susunan dari register kendali port serial adalah sebagai berikut :

| SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RD8 | T1 | R1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabel 2.5 Keterangan bit-bit kendali port serial

| BIT | SIMBO | ALAMAT | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| SCON.7 | SM0 | 9FH | Bit mode 0 port serial |
| SCON.6 | SM1 | 9EH | Bit mode 1 port serial |
| SCON.5 | SM2 | 9DH | Bit mode 2 port serial. Mengenable komunikasi multi prosessor dalam mode 2 dan 3. R1 dilumpuhkan jika bit ke 9 yang diterima 0. |
| SCON.4 | REN | 9CH | Receiver Enable. Harus di-set untuk menerima karakter |
| SCON.3 | TB8 | 9BH | Transmitter bit 8, bit dikirimkan dalam ode 2 dan 3. di-set dan cleared oleh perangkat lunak. |
| SCON2 | RB8 | 9AH | Receive bit 8, bit 9 diterima |
| SCON.1 | T1 | 99H | Transmit Interupt Flag di-set pada akhir pengiriman karakter dan di-cleared oleh perangkat lunak |
| SCON.0 | R1 | 98H | Receive Interupt Flag Di-set pada akhir pengiriman karakter. Di-ceared leh perangkat lunak |

Tabel 2.6 Pemilihan mode dalam port serial

| SM0 | SM1 | Mode | Keerangan | Baud rate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Shift Register | Frekwensi ocilator/12 |
| 0 | 1 | 1 | 8-bit UART | Variabel |
| 1 | 0 | 2 | 9-bit UART | Frek. Osc/64 atau Frek. Osc/32 |

    - Timer / Counter

Pada mikrokontroller jenis MCS-51 mempunyai dua buah timer / counter 16-bit yang dapat diatur  melalui perangkat lunak, yaitu timer / counter 0 dan timer / counter 1.

Timer / counter diaktifkan pada frekuensi kerja mikrokontroller 12 Mhz dan akan melakukan penghitungan waktu setiap 1 mikro detik secara mandiri dan tidak tergantung pada eksekusi suatu perintah. Satu siklus pencacahan waktu bersamaan dengan siklus eksekusi perintah, sedangkan satu siklus diselenggarakan dalam waktu 1 mikro detik.

Apabila periode waktu tertentu telah dilampaui, maka timer / counter akan segera menginterupsi mikrokontroller untuk memberitahukan bahwa perhitungan periode waktu telah selesai dilaksanakan. Periode waktu timer / counter secara umum ditentukan oleh persamaan sebagai berikut :

- sebagai timer / counter 8-bit

T = (255 – TLx)*1(s

dimana TLx adalah menunjukkan register TL0 atau TL1,

- sebagai timer / counter 16-bit

T = (255 – THx TLx)*1(s

THx = isi register TH0 atau TH1

TLx = isi register TL0 atau TL1.

Pengontrol kerja dari Timer / Counter tersebut adalah sebuah register bernama register Timer Control (TCON) yang keterangan bit-bitnya dapat dilihat pada Tabel 2.7. Susunan bit-bit register kendalinya adalah sebagai berikut :

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabel 2.7 Keterangan bit-bit dalam timer control

| BIT | SIMBOL | ALAMAT | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| TCON.7 | TF1 | 8FH | Timer 1 overflow flag. Di-set oeh perangkat keras saat tmer menghasilkan overflow. Di-clear oeh perangat luna atau perangkat keras ketika prossesor menunjuk ke ISR. |
| TCON.6 | TR1 | 8EH | Timer 1 run control bit. Di-set/cear oleh perangkat lunak untuk menghidupan/ mematikannya. |
| TCON.5 | TF0 | 8DH | Timer 0 verflow flag |
| TCON.4 | TR0 | 8CH | Timer 0 run control bit |
| TCON.3 | IE1 | 8BH | Eksternal interrupt 1 type flag. Di-set oleh perangkat keras jika ada transisi turun yang terdeteksi pada INT1. |
| TCON.2 | IT1 | 8AH | Eksternal interrupt 1 type flag. Di-set /clear oleh perangat unak untuk transisi turun atau interupsi eksternal aktif rendah. |
| TCON.1 | IE0 | 89H | Eksternal interrupt 0 edge flag |
| TCON.0 | IT0 | 88H | Eksternal interrupt 0 type flag |

Pengontrol pemilihan mode operasi timer / counter adalah register timer mode (TMOD), yang definisi bit-bitnya adalah sebagai berikut :

| GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C.T | M1 | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gate

Saat TRx dalam TCON di-set 1 dan gate = 1, timer / counter x akan  berjalan ketika TRx = 1 (timer dikontrol perangkat lunak).

C/T

Pemilihan fungsi timer / counter, Clear ( 0 ) untuk operasi timer dengan masukan dari sistem clock internal.

Jika di set ( 1 ) untuk operasi counter dengan masukan dari kaki T1 dan T0.

M1 dan MO

adalah bit pemilih mode. Kombinasi M0 dan M1 dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Bit-bit pemilih timer mode

| M1 | M0 | Mode | Operasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Timer 13-bit |
| 0 | 1 | 1 | Timer/Counter 16-bit |
| 1 | 0 | 2 | Timer auto reload 8-bit (pengisian otomatis) |
| 1 | 1 | 3 | TL0 adalah Timer/Counter 8-bit yang dikontrol bit standar timer 0. TH0 adalah timer 8-bit dan dikontrol oleh bit timer 1. |

  - Papan Kunci (Keypad 4x3)

Apabila sebuah papan kunci dihubungkan, pada umumnya hubungan secara matriks dalam bentuk baris dan kolom. Papan kunci yang dihubungkan dengan rangkaian mikrokontroller adalah jenis papan kunci kontak mekanis dengan konfigurasi matriks 4x3 (4 baris dan 3 kolom). Papan kunci ini sebagai piranti masukkan data password yang diinginkan.

  - LED dan Buzzer

Untuk keluaran atau output pada sistem pintu otomatis dengan menggunakan password berbasis mikrokontroller AT89S51 digunakan tiga buah indikator LED dan buzzer. LED yang digunakan dalam pintu otomatis dengan menggunakan password berbasis mikrokontroller ini mempunyai warna merah, hijau, kuning yang masing-masing warna mempunyai arti dalam sistem pintu otomatis menggunakan password berbasis mikrokontroller AT89S51. Indikator LED warna merah menyala jika password yang kita isikan salah diiringi dengan bunyi buzzer terus-menerus. Indikator LED warna hijau menyala jika password yang kita isikan benar diiringi bunyi buzzer dua kali. Indikator LED warna kuning menyala jika tombol keypad ditekan diiringi bunyi buzzer dan untuk mengetahui sistem sedang berjalan atau tidak maka tinggal melihat apakah warna led kuning menyala atau tidak.

  - Saklar Pembatas

Pada rangkaian Pintu Otomatis Dengan Menggunakan Pasword berbasis mikrokontroller AT89S51 ini membutuhkan dua saklar pembatas yang berfungsi untuk menghentikan putaran motor DC. Saklar pembatas yang satu untuk menghentikan motor DC pada saat membuka pintu penuh dan saklar pembatas yang lainnya untuk menghentikan putaran motor DC pada saat menutup pintu penuh.

  - Penggerak Motor DC (driver)

Rangkaian penggerak motor DC ini berupa IC L293D yang berisi dua buah rangkaian jembatan yang dapat digunakan untuk menggerakkan dua buah motor DC.

  - Motor DC

Motor yang digunakan ialah motor DC dengan tegangan kerja 12 volt dan motor DC ini termasuk jenis permanent magnet. Motor DC 1 ini untuk dioperasikan putar kanan dan putar kiri pada penggerak pintu serta motor DC 2  untuk buka kunci dan mengunci pintu.

Prinsip kerja motor DC berdasarkan pada penghantar pada rotor yang membawa arus ditempatkan dalam suatu medan magnet maka penghantar tersebut mengalami gaya. Gaya ini mengakibatkan rotor berputar.

# Text boxes

MSB

LSB

MSB

LSB

MSB

LSB

MSB

LSB