BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melalui berbagai tahapan dalam proses penyelesaian proyek tugas akhir, mulai dari penggalian ide, perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Mikrokontroller AT89S51 dihubungkan dengan komputer dapat saling menunjang fungsi masing-masing. Komputer berfungsi sebagai pengolah gambar dan mirokontroller berfungsi sebagai pengatur tampilan pada alat.

- Konfigurasi port serial dilakukan dengan menentukan baudrate, menentukan data bit dan stop bit, menentukan interupsi serta menentukan start bit.

- Gambar yang dapat ditampilkan pada LED Matrix 32 X 32 harus dibuat pola gambar atau tulisan terlebih dahulu dengan menggunakan angka biner yang kemudian diubah menjadi angka hexa agar dapat dibaca oleh mikrokontroler.

- Data yang dikirimkan dari komputer ke alat harus dibalik, karena nilai 1 pada komputer berarti LED hidup sedangkan nilai 1 pada alat berarti LED mati.

5.2 Saran-saran

Untuk melakukan berbagai pengembangan lebih lanjut terhadap alat tersebut maka penulis menyarankan sebagai berikut.

- Ukuran sel matrix sebaiknya dibuat lebih besar sehingga gambar yang dapat ditampilkan lebih besar.

- Sebaiknya gambar dan tulisan dapat ditampilkan secara statis maupun secara animasi.

- Penampil sebaiknya dibuat dengan lampu yang lebih besar sehingga dapat ditampilkan sebagai space iklan diluar ruangan.

- Agar tampilan menjadi lebih terang sebaiknya untuk mengaktifkan kolom (men-“drive”kolom) perlu diperkuat dengan transistor darlington (ULN2004)

- Untuk mengaktifkan tiap baris, pada setiap emitor transistor PNP type BC557 sebaiknya ditambah resistor yang lebih kecil dari 100Ω untuk membatasi arus dan memperbaiki kondisi “Off”.

- Untuk pengembangan perangkat lunak (software), sebaiknya ditambah aplikasi pendukung untuk mempermudah dalam menampilkan gambar. Aplikasi tersebut dapat dibuat dengan menggunakan Delphi.