KILO WATT HOUR DIGITAL

(RELASI OPERASI PERANGKAT KERAS)

LAPORAN TUGAS AKHIR

Disusun Oleh :

HERI SURYANTO

No. Mhs	: 033310033

Jurusan	: Teknik Komputer

Jenjang	: Diploma Tiga

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

AKAKOM

YOGYAKARTA

2006

LAPORAN TUGAS AKHIR

KILO WATT HOUR DIGITAL

(RELASI OPERASI PERANGKAT KERAS)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Jenjang Diploma III di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta

Disusun oleh :

HERI SURYANTO

No.MHS	: 033310033

Jurusan 	: Teknik Komputer

Jenjang	: Diploma III

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER STMIK AKAKOM

YOGYAKARTA

2006

HALAMAN PENGESAHAN

KILO WATT HOUR DIGITAL

(RELASI OPERASI PERANGKAT KERAS)

Telah diujikan dan disahkan di hadapan Tim Penguji Sekolah Tinggi Manajemen informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta

Pada Hari	:

Tanggal	:

Mengetahui

Ketua Jurusan				            Dosen Pembimbing

Bidang Akademik

Berta Bednar, S. Si., M.T			           Berta Bednar, S. Si, M.T

Persembahan

Karya ini aku persembahkan kepada :

Allah Subhanahuwata’ala.

Sebagai wujud rasa syukurku atas segala nikmat, hidayah dan pertolonganNya.

Juga ku perunntukan kepada :

Bapak dan Ibu, yang telah membesarkan

Dan senantiasa mendoakan  saya

Serta Sigit Wijayanto yang menyelesaikan perangkat lunak

Tugas akhir ini.

Saudara-saudara  seperjuangan Jurusan Teknik Komputer,

makasih atas do’a dan motivasinya

Serta pihak – pihak lain yang tak bisa saya sebutkan satu- persatu, yang telah banyak membantu dan menolong saya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Diploma-III pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penyusun juga menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan yang tak ternilai harganya kepada :

- Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.SC., Selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.

- Bapak Ir. M. Guntara, M.T., Selaku Puket I STMIK AKAKOM Yogyakarta.

- Bapak Berta Bednar, S. Si., M.T., Selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer Sekolah Tinggi Informatika Dan Komputer Akakom Yogyakarta.

- Bapak Berta Bednar, S. Si., M.T., Selaku Dosen Pembimbing atas kesabaran dan bimbingannya selama ini.

- Yang terhormat seluruh Dosen STMIK AKAKOM Yogyakarta yang telah banyak menyumbangkan ilmunya kepada penyusun.

- “Ayahanda” dan “Ibunda” tercinta yang telah memberikan dorongan semangat atas doa restu, bimbingannya serta pengorbanannya yang tidak pernah mengenal lelah.

- Keluarga besar Bapak. Tukidjan.SE dan Ibu Jumirah yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan dan tempat berteduh dari panas dan hujan dengan Ikhlas.

- Charlie yang senantiasa memberikan doa dan semangatnya untukku.

- Sigit Wijayanto, partner bekerja dalam menyelesaikan Tugas akhir dan Laporan Tugas Akhir ini.

- Teman-teman jurusan Teknik Komputer angkatan 2003 STMIK AKAKOM Yogyakarta, terimakasih atas kebersamaan dan hari-hari cerianya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangannya, oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis hargai. Dan semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan pembaca pada umumnya serta penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta,   Oktober 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i

Halaman Pengesahan	iii

Halaman Persembahan	iv

Halaman Kata Pengantar	v

Halaman Daftar Isi 	vii

Halaman Daftar Tabel	x

Halaman Daftar Gambar	xi

BAB.I. PENDAHULUAN1

  - Latar Belakang Masalah 	1

  - Pokok Masalah	 2

  - Batasan Masalah 	3

  - Maksud dan Tujuan 	4

  - Metodologi Penulisan 	4

  - Sistematika Penulisan 	5

BAB.II. LANDASAN TEORI	7

II.1. Pendahuluan	7

II.2. Mikrokontroler AT89S52	7

II.2.1  Arsitektur Mikrokontroler AT89S52	8

II.2.2  Organisasi Memori	12

  - Memori Program	13

  - Memori Data	14

II.2.3.  Program Status Word (PSW) 	16

II.2.4.  Timer / Counter	17

II.2.5.  Port Parallel Input / Output (I/O) 	20

II.2.6.  Baud Rate	21

II.2.7.  Interupsi	22

II.2.8.  Untai Pewaktu dan Oscilator	22

II.3.  LDC (Liquid Cristal Display) M1632	23

II.4.  ADC (Analog to Digital Converter)	26

II.4.1.  Mode Operasi ADC	29

BAB.III. PERANCANGAN HARDWARE	31

III.1. Organsiasi Umum Sistem Kilo Watt Hour Digital	31

III.2. Pheriperal Sistem Kilo Watt Hour Digital	33

III.2.1. Unit Detektor Arus dan Tegangan	33

III.2.2. Unit Konversi data Analog ke Digital	38

III.2.3. Unit Pengendali Mikrokontroler AT89S52 dan LCD	42

III.2.4. Unit Catu Daya	45

III.3. Daftar Komponen	47

III.3.1. Unit Detektor Arus dan Tegangan	47

III.3.2. Unit Konversi data Analog ke Digital	47

III.3.3. Unit Pengendali (interface) AT89S52	48

III.3.4. Unit Penampil LCD	48

BAB.IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	49

IV.1.     Hasil Output dari Sensor	49

IV.2.    Hasil Output dari OPamp Lm358	49

IV.3.    Hasil Output dari ADC 0804	50

IV. 4.    Hasil Output dari Mikrokontroler AT98S52 ke LCD	50

BAB.V. PENUTUP	53

5.1. Kesimpulan	53

5.2. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Program Status Word (PSW)

Tabel II.2. Pemilihan Bank Register

Tabel II.3. Kombinasi M0 dan M1

Tabel II.4. Konfigurasi LCD M1632

Tabel III.2. Hasil Percobaan

Tabel III.2. Spesifikasi ADC   0804

Tabel III.3. Daftar  komponen unit detektor arus dan tegangan

Tabel III.4. Daftar komponen  unit pengkonversi data (ADC)

Tabel III.5. Daftar  komponen  unit pengendali AT89S52

Tabel III.6.  Daftar Komponen Rangkaian LDC

Tabel IV.1. Hasil pencatatan dan perhitungan data dari Sensor

Tabel IV.2. Hasil pengamatan dan perhitungan daya dalam menit

Tabel V.1.  Hasil pengukuran dan pengamatan

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Susunan Kaki Mikrokontroler AT89S52

Gambar 2.2. Blok Diagram Mikrokontroler AT89S52

Gambar 2.3. Memori Program

Gambar 2.4. Memori Data Internal

Gambar 2.5. Bank Register

Gambar 2.6. Ruang SFR (Special Function Memory)

Gambar 2.7. Register Flag

Gambar 2.8. Register TCON

Gambar 2.9. Register TMOD

Gambar 2.10. Rangkaian LCD

Gambar 2.11. Penulisan karakter ke LCD

Gambar 2.12. Diagram Blok ADC

Gambar III. 1.  Skema Blok Sistem

Gambar III.2.  Rangkaian detektor arus dan tegangan

Gambar III. 3. Kemasan DIP  Opamp LM 358

Gambar III.4.  ADC 0804

Gambar III.5.  Jalur komunikasi ADC 0804 dengan Mikrokontroler

Gambar III.6.  Perancangan  AT89S52 dan LCD

Gambar III.7.  Rangkaian Catu daya  1 (Vcc + 5 volt)

Gambar III.8.  Rangkaian Catu daya  2  (Vcc + 9 volt)