Lampiran listing program lengkap

Lampu		bit	p1.2

Ldr		bit	p3.5

Pir		bit	p3.7

;

ORG	0H

JMP	MULAI

;

MULAI:

SETB	LAMPU

CEK_LDR:

JNB	LDR,MULAI		;MALAM HARI

LAMPU_HIDUP:

JB	PIR,LAMPU_MATI		;ADA GERAKAN LOGIKA 0

CLR	LAMPU

JMP	CEK_LDR

;

LAMPU_MATI:

MOV	R3,#10

CEK1:

CALL	DELAY_1S

CEK:

JNB	PIR,LAMPU_HIDUP

DJNZ	R3,CEK1

SETB	LAMPU

JMP	MULAI

;

DELAY_1S:

MOV	R0,#0

MOV	R1,#0

MOV	R2,#15

LOOP:

DJNZ	R0,LOOP

DJNZ	R1,LOOP

DJNZ	R2,LOOP

RET

END