BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Alat Pengatur Suhu Air Menggunakan Mikrokontroler AT89C51 ini hanya merupakan suatu alat yang bisa dipakai untuk mengatur pemanas, yang digunakan untuk memanaskan suatu cairan seperti air, minyak, atau zat kimia. Alat ini tidak bisa digunakan untuk mengatur sistem yang mempunyai alat pemanas dan alat pendingin, karena dalam alat Pengatur Suhu Air Menggunakan Mikrokontroler AT89C51 ini, sistem pendingin tidak diikutsertakan.

Alat yang jauh dari sempurna ini masih sangat banyak kekurangannya, diantaranya masalah keakuratan pengukuran suhu, apabila dibandingkan dengan alat yang diproduksi oleh pabrik. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya : faktor kualitas komponen, faktor pemanas (heater) yang dayanya kurang besar, faktor perambatan suhu pada objek cairan yang dipanaskan, dan lain sebagainya. Sejauh ini langkah-langkah yang telah ditempuh adalah sebagai berikut.

- Pengatur Suhu Air Menggunakan Mikrokontroler AT89C51 ini adalah memberikan suatu nilai suhu tertentu melalui keypad agar didapatkan suatu nilai suhu yang diinginkan.

- Masukan peralatan ini berupa data yang dimasukan melalui penekanan tombol pada keypad dan pembacaan dari sensor suhu.

- Keluaran peralatan ini berupa tampilan data nilai suhu yang dimasukan dan data hasil pembacaan dari sensor suhu serta pembacaan suhu yang telah tercapai.

- Proses yang dijalankan oleh peralatan ini terhadap keceaptan adalah dengan memberikan tegangan kapada rangkaian TRIAC, dan akan mengaktifkan arus yang besar kepada heater sebesar 220V.

- Pada alat ini masih terdapat kekurangan yaitu, jika memulai program baru atau mensetting nilai besar suhu pada keypad masih mematikan power supply, karena alat ini tidak dilengkapi tombol reset.

- Pada bagian heater atau pemanas belum dilengkapi lampu indikator atau led untuk mengetahui apakah heater dalam keadaan hidup atau mati. Sehingga lampu indikator dipasang pada rangakaian triac pada kaki 1 atau 2 pada MOC3021

5.2. SARAN

- Agar alat Pengatur Suhu Air Menggunakan Mikrokontroler AT89C51 ini lebih lengkap, maka dalam pengembangannya tidak hanya mengatur sistem pemanas, tetapi juga ditambah dengan sistem pendingin.

- Input interval pengambilan suhu sebaiknya menggunakan data yang dimasukkan dari pemakai, sehingga berapapun inteval pengambilan suhu yang diinginkan bisa dilaksanakan oleh sistem ini.

- Sensor yang digunakan tidak hanya dipasang satu, tetapi dapat juga dipasang dua atau lebih, sehingga dapat mengendalikan beberapa objek sekaligus.

- Pada alat ini perlu ditambahkanya tombol reset melalui hadwere dan softwere.