BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

  - KESIMPULAN

- Decoder 2 ke 4 (decoder 2-bit) berfungsi menafsirkan kode-kode biner 2-bit menjadi data asli bilangan decimal dari 0 sampai dengan 3, yang ditampilkan dalam bentuk bilangan biner.

- Decoder biner ke octal (decoder 3-bit) berfungsi menafsirkan kode-kode biner 3-bit menjadi data asli sistem octal sebanyak 8-bit. Output dari ecoder 3-bit kebalikan dari decoder 3-bit, yaitu hanya akan mengaktifkan 1 kondisi nol pada salah satu bit walaupun dengan kombinasi input yang bermacam-macam.

- Pada rangkaian komparator atau pembanding, output (P=Q)akan bernilai benar  (menghasilkan nilai nol) apabila kedua masukan (P dan Q) bernilai sama.

- Alat / tools modul decoder dan encoder ini lebih simple dan mudah digunakan, sebab praktikan hanya tinggal menghubungkan antar pin (input dan output) dengan menggunakan kabel jamper). Akan tetapi ukuran pin dari alat ini terlalu kecil dan pemasangannya terlalu dekat, sehingga kemungkinan terjadinya konsleting antar kaki sangan besar.

  - SARAN

- Dalam membuat suatu alat yang membutuhkan banyak pin sebaiknya menggunakan pin yang berukuran lebih besar, sehingga pemasangannya tidak terlalu rapat dan kemungkinan terjadinya konsleting lebih kecil.

- Alat dan naskah tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan.