BAB II

ANALISIS DAN PERANCANGAN

  - Analisis

Analisis adalah suatu cara untuk mempelajari hubungan antara seluruh masalah yang ada untuk diteliti atau diselidiki dan mencari solusi atas masalah tersebut, sehingga menjadi lebih baik dan lebih efektif.

Tahap analisis ini digunakan penyusun untuk mendefinisikan atau  menggambarkan keadaan yang sesungguhnya tentang system jaringan dan peralatan yang ada  di SMP N 1 Bantul, baik di kampus utara maupun kampus selatan.

    - Sistem Jaringan di SMP N 1 Bantul

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan penyusun pada Bab I, bahwa SMP N 1 Bantul telah di regroup dengan SMP N 4 Bantul, maka saat ini SMP N 1 Bantul mempunyai 2 sistem jaringan. Yaitu sistem jaringan di kampus utara (yang dulu SMP N 4 Bantul) dan sistem jaringan kampus selatan (SMP N 1 Bantul).

Sistem jaringan kampus selatan SMP N 1 Bantul menggunakan Internet Service Provider (ISP) dari Internet Yahoo yang dihubungkan dengan router jardiknas, kemudian diteruskan ke router SMP N 1 Bantul kampus selatan. Dari router kampus selatan SMP N 1 Bantul, kemudian dihubungkan ke komputer ruang guru, laboratorium komputer dan laboratorium multimedia. Adapun dalam prosesnya penyusun menggunakan dua buah hub/switch untuk menghubungkannya. Hub/switch yang pertama terletak di ruang guru untuk menghubungkan komputer satu ke yang lain dalam jaringan lokal di ruang guru. Hub/switch yang kedua terletak di Lab. Multimedia digunakan untuk menghubungkan LAN Lab. Komputer dengan Lab. Multimedia. Yang juga tersambung dengan hub/switch di ruang guru. Selain itu juga terdapat 1 buah server di Lab. Multimedia yang terhubung dengan hub/switch yang kedua.

Untuk lebih jelasnya mengenai sistem jaringan kampus selatan SMP N 1 Bantul ini, dapat dilihat pada lampiran 1. Sedangkan sistem jaringan kampus utara SMP N 1 Bantul menggunakan fasilitas dari Speedy sebagai Internet Service Provider (ISP). Dari ISP kemudian dihubungkan ke router. Dari router diteruskan ke Hub/Switch 1 yang nantinya untuk menghubungkan jaringan kantor TU yang terdiri dari 4 unit komputer.  Dari Hub/Switch 1 dihubungkan dengan Hub/Switch 2 yang akan terhubung ke jaringan Lab. Komputer kampus utara SMP N 1 Bantul yang di dalamnya terdapat sekitar 30 unit komputer, namun dalam skema hanya digambarkan 10 unit  sebagai gambaran saja.

Untuk lebih jelasnya mengenai sistem jaringan kampus utara SMP N 1 Bantul ini, dapat dilihat gambar 2.1.

Eth0

10.10.10.3/                                                                                                                             255.255.255.0

Eth1                            /255.255.255.0

192.168.1.10/

255.255.255.0

192.168.1.11/

255.255.255.0

192.168.1.12/

255.255.255.0

192.168.1.13/

255.255.255.0

Gambar 2.1. Skema Jaringan Kampus Utara SMP N 1 Bantul

Keterangan :

- PC Router	: alat yang berfungsi untuk menentukan jalur dan meneruskan paket-paket data dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Dalam hal ini, paket data dari ISP diteruskan melalui Eth0, kemudian melalui Eth1 diteruskan ke jaringan komputer untuk ruang Tata Usaha dan ruang Lab. Komputer Kampus Utara.

- Hub/Switch 1 : alat yang menghubungkan setiap node dalam jaringan LAN di ruang Tata Usaha.

- Hub/Switch 2 : alat yang menghubungkan setiap node pada jaringan LAN di Lab. Komputer Kampus Utara.

- Eth0	: Ethernet Card dengan alamat IP  10.10.10.3/255.255.255.0.  (IP dari ISP).

- Eth1	: Ethernet Card 1 dengan alamat IP 192.168.1.1/255.255.255.0.  (IP Address dari router ke Hub/Switch1 yang dihubungkan ke Ruang TU).

- PC 5 : IP Addressnya 192.168.1.14/255.255.255.0

- PC 6 : IP Addressnya 192.168.1.15/255.255.255.0

- PC 7 : IP Addressnya 192.168.1.16/255.255.255.0

- PC 8 : IP Addressnya 192.168.1.17/255.255.255.0

- PC 9 : IP Addressnya 192.168.1.18/255.255.255.0

- PC 10 : IP Addressnya 192.168.1.19/255.255.255.0

- PC 11 : IP Addressnya 192.168.1.20/255.255.255.0

- PC 12 : IP Addressnya 192.168.1.21/255.255.255.0

- PC 13 : IP Addressnya 192.168.1.22/255.255.255.0

- PC 14 : IP Addressnya 192.168.1.23/255.255.255.0

    - Topologi Jaringan di SMP N 1 Bantul.

Berdasarkan skema sistem jaringan yang telah penyusun lampirkan dalam laporan Tugas Akhir ini, SMP N 1 Bantul menggunakan topologi jaringan Star. Adapun gambar topologinya seperti gambar 2.2.

Gambar 2.2. Topologi Star

Topologi star ini merupakan kontrol terpusat, semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut kesemua client yang dipilihnya. Client pusat dinamakan stasiun primer atau server dan lainnya dinamakan stasiun sekunder atau client server. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server maka setiap client server sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server.

Topologi ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

setiap node berkomunikasi langsung dengan central node, traffic data mengalir dari node ke central node  dan kembali lagi.

mudah dikembangkan, karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node.

keunggulannya adalah jika satu kabel node terputus yang lainnya tidak terganggu.

dapat digunakan kabel yang “lower grade” karena hanya menghandel satu traffic node, biasanya digunakan kabel UTP.

  - Perancangan

Berdasarkan  analisis yang telah penyusun lakukan di atas, maka tahap selanjutnya adalah melakukan perancangan. Tahap perancangan sistem mempunyai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem dan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada program komputer (programmer) dan ahli teknik lain yang terlibat.

Setelah melihat fakta yang ada mengenai sistem jaringan di SMP N 1 Bantul, maka penyusun akan membangun sebuah Lokal Area Network yang nantinya difungsikan sebagai perpustakaan dengan menggunakan Linux Ubuntu 7.04 sebagai sistem operasinya. Dengan memanfaatkan sistem jaringan kampus utara yang sudah ada, penyusun akan menambahkan proses konfigurasi setting IP secara static sampai pada koneksi internet.

Hal ini mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seiring dengan kemajuan zaman, menuntut peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan perangkat teknologi yang terkait.  Untuk itu, perlu mempelajari dan memahami dengan baik teknologi tersebut  agar dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak dengan informasi yang paling mutakhir. Dengan adanya perpustakaan ini, diharapkan dapat membantu memperlancar administrasi data yang dibutuhkan di perpustakaan.

    - Sketsa/ Gambar Kerja

10.10.10.3/255.255.255.0

Eth2	Eth1

Gambar 2.3. Sketsa/ Gambar Kerja

Keterangan :

- PC Router	: alat yang berfungsi untuk menentukan jalur dan meneruskan paket-paket data dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Dalam hal ini, paket data dari ISP diteruskan melalui Eth0, kemudian melalui Eth1 diteruskan ke jaringan komputer untuk ruang Tata Usaha dan ruang Lab. Komputer Kampus Utara, dan untuk jaringan komputer di perpustakaan melalui Eth2.

- Hub/Switch 1 : alat yang menghubungkan setiap node dalam jaringan LAN di ruang Tata Usaha.

- Hub/Switch 2 : alat yang menghubungkan setiap node pada jaringan LAN di Lab. Komputer Kampus Utara.

- Hub/Switch 3 : alat yang menghubungkan setiap node pada jaringan LAN di Perpustakaan yang akan penyusun bangun.

- Eth0 : Ethernet Card dengan alamat IP 10.10.10.3/255.255.255.0 (IP dari ISP)

- Eth1 : Ethernet Card dengan alamat IP 192.168.1.1/255.255.255.0 (IP Address dari router ke Hub/Switch1 yang dihubungkan ke Ruang TU).

- Eth2 : Ethernet Card dengan alamat IP 192.168.30.1/255.255.255.0 (IP Address dari router ke Hub/Switch 3 yang dihubungkan dengan perpustakaan)

- PC 1 – PC 4 : Komputer di Ruang Tata Usaha dengan IP Address 192.168.1.10/255.255.255.0 – 192.168.1.13 / 255.255.255.0

- PC 5 – PC 14 : Komputer di Lab. Komputer Kampus Utara dengan IP Address 192.168.1.14/255.255.255.0 – 192.168.1.23/255.255.255.0

- PC 15 – PC 18 : Komputer dengan IP Addres 192.168.30.10/255.255.255.0  - 192.168.30.13/

255.255.255.0

Berdasarkan sketsa/gambar di atas, penyusun hanya akan membahas mengenai konfigurasi setting IP secara static sampai pada koneksi internet. Gambar 2.4 adalah gambar skema jaringan yang akan difungsikan sebagai perpustakaan. Penyusun hanya memfokuskan pada konfigurasi setting IP untuk eth0 dan eth2 saja sesuai dengan batasan masalah dalam laporan ini. Jika gambar yang dilingkari itu dipisahkan, maka skemanya seperti gambar 2.4.

Gambar 2.4 Skema jaringan perpustakaan yang akan dibangun

Gambar 2.4 merupakan rancang bangun jaringan perpustakaan yang akan penyusun buat. Dalam implementasinya, penyusun akan melakukan pengujian sebatas untuk pengujian ethernet card yang diberi alamat IP supaya dapat merespon isyarat ICMP ( Internet Control Message Protocol). Adapun sistem operasi yang digunakan adalah Linux Ubuntu 7.04.

2.2.2. Bahan dan Alat

Dalam proses pengembangan jaringan komputer di SMP N 1 Bantul dengan Linux ubuntu 7.04 ini yang perlu diperhatikan diantaranya mempersiapkan bahan dan alat  sebagai berikut :

- Bahan

Tabel 2.1. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan jaringan

| No | Nama Bahan | Spesifikasi | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konektor RJ 45 | Merk AMP | 15 buah |
| 2. | Kabel UTP | Merk Belden | 30 M |
| 3. | CD Installer Linux Ubuntu 7.04 | Open Source | 1 buah |

- Alat

Tabel 2.2. Alat yang dibutuhkan dalam pembuatan Jaringan

| No | Nama Alat | Spesifikasi | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PC untuk Client | Minimal Pentium III Casing PS 250 Watt Processor Min. Ram 128 MB Minimal HD 6,4 GB Min. CD Drive 52x Min VGA 800x600 Sound Card NIC 10/100 Mbps Monitor 14 “ | 4 unit |
| 2. | PC Router | Minimal Pentium III Casing PS 250 Watt Processor Min. Ram 128 Mb Minimal HD 4 Gb Min. CD Drive 52x Min VGA 800x600 Sound Card NIC 10/100 Mbps Monitor 14 “ | 1 unit |
| 3. | Hub/ Switch | Min 4 port | 1 unit |
| 4. | Crimping Tool | Untuk RJ 45 | 1 unit |
| 5. | Cable Tester | Untuk RJ 45 | 1 unit |
| 6. | Obeng + | Ukuran scew PC | 1 unit |
| 7. | Obeng - | Ukuran scew PC | 1 unit |
| 8. | Lancard | 10/100 Mbps | 1 unit |

2.2.3.	Rencana Pengembangan ke Depan

Setelah pembuatan jaringan komputer di perpustakaan ini berjalan lancar, penyusun mempunyai rencana ke depan untuk mengembangkan perpustakaann ini menjadi lebih baik dan diharapkan juga di terapkan sistem komputerisasi untuk peminjaman buku di perpustakaan SMP N 1 Bantul.

Dengan adanya rencana pengembangan ini, maka perlu adanya analisa kebutuhan, diantaranya :

- Perangkat lunak (software)

Perangkat lunak diartikan sebagai metode atau prosedur untuk mengoperasikan komputer agar sesuai dengan permintaan pemakai. Kecenderungan dari perangkat lunak sekarang mampu diaplikasikan dalam berbagai sistem operasi, mampu menjalankan lebih dari satu program dalam waktu bersamaan (multi-tasking), kemampuan mengelola data yang lebih handal, dapat dioperasikan secara bersama-sama (multi-user). Perangkat lunak yang digunakan:

a.	Microsoft Access

b.	Microsoft Visual basic 6.0.

c.   Linux Ubuntu 7.04

- Perangkat Keras(hardware)

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam perencanaan pembuatan sistem diantaranya:

a.	Komputer untuk database server (spesifikasinya sama dengan PC Router)

b.   dan perangkat lainnya

- Brainware (User)

Pengguna merupakan unsur utama dalam sebuah sistem automasi perpustakan. Dalam pembangunan sistem perpustakaan hendaknya selalu dikembangkan melalui konsultasi dengan pengguna-penggunanya yang meliputi pustakawan, staf yang nantinya sebagai operator atau teknisi serta para anggota perpustakaan.

Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan sama seperti dalam pembuatan jaringan lokal untuk perpustakaan dengan sistem operasi linux ubuntu 7.04. dan untuk langkah selanjutnya mengenai perancangan, disini penyusun tidak akan menjelaskan, karena sistem ini baru rencana pengembangan dari penyusun.

# Text boxes

Eth0

/255.255.255.0

/255.255.255.0

10.10.10.1/255.255.255.0

10.10.10.1/255.255.255.0

10.10.10.1/255.255.255.0