### BAB II

### ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Analisis Efisiensi IP Public

Keterbatasan alamat IPv.4 merupakan masalah pada Jaringan Komputer global atau internet. Untuk memaksimalkan penggunaan IP yang diberikan oleh ISP ( Internet Service Provider ) dapat digunakan NAT (Network Address Translation ). Ada dua tipe NAT yang digunakan dalam Jaringan Komputer yaitu Statik dan Dinamik. Statik adalah  terjadi ketika sebuah alamat lokal di petakan ke sebuah alamat global atau internet, lamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara Statik. Sedangkan Dinamik dibagi menjadi dua, yaitu :

- NAT dengan Pool (kelompok)

Translasi Dinamik terjadi ketika Router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan, dan kelompok (pool) alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. Proses NAT Dinamik ini dapat memetakan bebarapa kelompok alamat lokal ke beberapa kelompok alamat global.

- NAT Overload

Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Hal ini sangat menghemat penggunakan alokasi IP dari ISP. Sharing atau pemakaian bersama satu alamat