BAB

ANALISIS DAN PERANCANGAN

  - Analisis Kebutuhan

    - Kebutuhan Hardware

Kebutuhan Hardware untuk membangun sistem yang telah disebutkan diatas, penulis menggunakan peralatan-peralatan seperti tabel di bawah ini:

| Kebutuhan Hardware PC Router |
| --- |
| No | Nama Hardware | Spesifikasi | Ket. |
| 1 | PC Router | Intel Pentium III 800 MHz Hardisk 20 GB | RAM 256 MB Jumlah PC Router 1 buah |
| 2 | LAN Card | Realtek RTL 8139 | 2 buah |
| Hardware pada Jaringan Lokal |
| No | Nama Hardware | Spesifikasi | Ket. |
| 1 | PC Client | Intel Pentium IV 1,7 GHz Hardisk 40 GB | RAM 512 MB Jumlah PC Client 6 buah |
| 2 | LAN Card | Realtek RTL 8139 | 1 buah |
| 3 | Switch Hub | TP-LINK | 8 port |
| 4 | Kabel UTP | Belden | Secukupnya |
| 5 | Konektor | RJ-45 | Secukupnya |

Tabel. 2.1 Kebutuhan Hardware

    - Kebutuhan Software

Perangkat lunak (Software) yang dibutuhkan antara lain:

Software PC Client:

PC Client menggunakan Sistim Operasi Windows XP

Kebutuhan Software PC ROUTER :

PC Router Menggunakan Sistim Operasi Linux Ubuntu

- Linux Ubuntu Versi 8.04

Ubuntu adalah sistem operasi lengkap berbasis linux, tersedia secara bebas dan mempunyai dukungan baik yang berasal dari komunitas maupun tenaga ahli professional.

- IPtables

Apabila kita menginstall Ubuntu Versi 8.04 kita sudah tidak perlu menginstall sendiri IPtables, karena sudah termasuk ke dalam paket di dalamnya.

IPtables adalah suatu tools dalam sistem operasi linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan filter (penyaringan) terhadap (trafic) lalulintas data. Secara sederhana digambarkan sebagai pengatur lalulintas data. Dengan IPtables inilah kita akan mengatur semua lalulintas dalam komputer kita, baik yang masuk ke komputer, keluar dari komputer, ataupun traffic yang sekedar melewati computer.

IPtables memiliki tiga macam daftar aturan bawaan dalam tabel penyaringan, daftar tersebut dinamakan rantai Firewall (Firewall chain) atau sering disebut chain saja. Ketiga chain tersebut adalah INPUT, OUTPUT dan FORWARD.

Pada diagram tersebut, lingkaran menggambarkan ketiga rantai atau chain. Pada saat sebuah paket sampai pada sebuah lingkaran, maka disitulah terjadi proses penyaringan. Rantai akan memutuskan nasib paket tersebut. Apabila keputusannnya adalah DROP, maka paket tersebut akan di-DROP. Tetapi jika rantai memutuskan untuk ACCEPT, maka paket akan dilewatkan melalui diagram tersebut.

Sebuah rantai adalah aturan-aturan yang telah ditentukan. Setiap aturan menyatakan “jika paket memiliki informasi awal (header) seperti ini, maka inilah yang harus dilakukan terhadap paket”. Jika aturan tersebut tidak sesuai dengan paket, maka aturan berikutnya akan memproses paket tersebut. Apabila sampai aturan terakhir yang ada, paket tersebut belum memenuhi salah satu aturan, maka kernel akan melihat kebijakan bawaan (default) untuk memutuskan apa yang harus dilakukan kepada paket tersebut. Ada dua kebijakan bawaan yaitu default DROP dan default ACCEPT.

Jalannya sebuah paket melalui diagram tersebut bisa dicontohkan sebagai berikut:

Perjalanan paket yang di FORWARD ke host yang lain

- Paket berada pada jaringan fisik, contoh internet.

- Paket masuk ke interface jaringan, contoh eth0.

- Paket masuk ke chain PREROUTING pada table Mangle. Chain ini berfungsi untuk me-mangle (menghaluskan) paket, seperti merubah TOS, TTL dan lain-lain.

- Paket masuk ke chain PREROUTING pada tabel NAT. Chain ini berfungsi utamanya untuk melakukan DNAT (Destination Network Address Translation).

- Paket mengalami keputusan routing, apakah akan diproses oleh host lokal atau diteruskan ke host lain.

- Paket masuk ke chain FORWARD pada tabel filter. Disinlah proses pemfilteran yang utama terjadi.

- Paket masuk ke chain POSTROUTING pada tabel NAT. Chain ini berfungsi utamanya untuk melakukan SNAT (Source Network Address Translation).

- Paket keluar menuju interface jaringan, contoh eth1.

- Paket kembali berada pada jaringan fisik, contoh LAN.

Perjalanan paket yang ditujukan bagi host lokal

- Paket berada dalam jaringan fisik, contoh internet.

- Paket masuk ke interface jaringan, contoh eth0.

- Paket masuk ke chain PREROUTING pada tabel mangle.

- Paket masuk ke chain PREROUTING pada tabel NAT.

- Paket mengalami keputusan routing.

- Paket masuk ke chain INPUT pada tabel filter untuk mengalami proses penyaringan.

- Paket akan diterima oleh aplikasi lokal.

Perjalanan paket yang berasal dari host lokal

- Aplikasi lokal menghasilkan paket data yang akan dikirimkan melalui jaringan.

- Paket memasuki chain OUTPUT pada tabel mangle.

- Paket memasuki chain OUTPUT pada tabel NAT.

- Paket memasuki chain OUTPUT pada tabel filter.

- Paket mengalami keputusan routing, seperti ke mana paket harus pergi dan melalui interface mana.

- Paket masuk ke chain POSTROUTING pada tabel NAT.

- Paket masuk ke interface jaringan, contoh eth0.

- Paket berada pada jaringan fisik, contoh internet.

- Sintaks IPtables

IPtables [-t table] Command [Match] [Target/jump]

IPtables memiliki 3 buah tabel, yaitu NAT, MANGLE dan FILTER. Penggunannya disesuaikan dengan sifat dan karakteristik masing-masing. Fungsi dari masing-masing tabel tersebut sebagai berikut :

- NAT : Secara umum digunakan untuk melakukan Network Address Translation. NAT adalah penggantian field alamat asal atau alamat tujuan dari sebuah paket. NAT ( =Network Address Translation )       ( IP Masquarade ) adalah teknik pemecahan suatu IP number, sehingga satu nomer IP dapat dipecah menjadi banyak. Berguna sekali bila memiliki persediaan IP Publik yang terbatas. Selain itu berfungsi untuk melindungi Network yang berada di bawah Router agar tidak bisa diketahui secara Langsung IP address yang ada di Network tersebut dari luar Network yang bersangkutan.

- MANGLE : Digunakan untuk melakukan penghalusan (mangle) paket, seperti TTL, TOS dan MARK.

- FILTER : Secara umum, inilah pemfilteran paket yang sebenarnya. Di sini bisa dtentukan apakah paket akan di-DROP, LOG, ACCEPT atau REJECT

Berikut ini sintaks dari IPtables

# IPtables [tipe-perintah] [chain] [tipe-parameter] –j [Target]

c). Softwere SSH ( PuTTY )

SSH yang merupakan kependekan dari Secure Shell adalah sebuah protocol Network yang memungkinkan data dipertukarkan melalui sebuah kanal antara dua computer. Pada web hosting, SSH biasanya digunakan untuk masuk ke Server hosting dan mengeksekusi perintah-perintah tertentu secara remote (jarak jauh). Dengan SSH seorang administrator dapat mengedit file, menghapus, membuat file baru, memindahkan lokasi file dan hal-hal lain.

Berikut macam-macam Perintah dan Parameter dalam IPtables :

- Command

Command pada baris perintah IPtables akan memberitahu apa yang harus dilakukan terhadap Lanjutan sintaks perintah. Umumnya dilakukan penambahan atau penghapusan sesuatu dari tabel atau yang lain.					Tabel. 2.2 Tabel Command

| Command | Keterangan |
| --- | --- |
| -A –append | Perintah ini menambahkan aturan pada akhir chain. Aturan akan ditambahkan di akhir baris pada chain yang bersangkutan, sehingga akan dieksekusi terakhir |
| -D –delete | Perintah ini menghapus suatu aturan pada chain. Dilakukan dengan cara menyebutkan secara lengkap perintah yang ingin dihapus atau dengan menyebutkan nomor baris dimana perintah akan dihapus. |
| -R –replace | Penggunaannya sama seperti –delete, tetapi Command ini menggantinya dengan entry yang baru. |
| -I –insert | Memasukkan aturan pada suatu baris di chain. Aturan akan dimasukkan pada baris yang disebutkan, dan aturan awal yang menempati baris tersebut akan digeser ke bawah. Demikian pula baris-baris seLANjutnya. |
| -L –list | Perintah ini menampilkan semua aturan pada sebuah tabel. Apabila tabel tidak disebutkan, maka seluruh aturan pada semua tabel akan ditampilkan, walaupun tidak ada aturan sama sekali pada sebuah tabel. Command ini bisa dikombinasikan dengan Option –v (verbose), -n (numeric) dan –x (exact). |
| -F –flush | Perintah ini mengosongkan aturan pada sebuah chain. Apabila chain tidak disebutkan, maka semua chain akan di-flush. |
| -N –NEW-chain | Perintah tersebut akan membuat chain baru. |
| -X –delete-chain | Perintah ini akan menghapus chain yang disebutkan. Agar perintah di atas berhasil, tidak boleh ada aturan lain yang mengacu kepada chain tersebut. |
| -P –policy | Perintah ini membuat kebijakan default pada sebuah chain. Sehingga jika ada sebuah paket yang tidak memenuhi aturan pada baris-baris yang telah didefinisikan, maka paket akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan default ini. |
| -E –rename-chain | Perintah ini akan merubah nama suatu chain. |

- Option

Option digunakan dikombinasikan dengan Command tertentu yang akan menghasilkan suatu variasi perintah.

Tabel.2.3 Variasi Option

| Option | Command Pemakai | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| -v –verbose | –list –append –insert –delete –replace | Memberikan OUTPUT yang lebih detail, utamanya digunakan dengan –list. Jika digunakan dengan –list, akan menampilkam K (x1.000), M (1.000.000) dan G (1.000.000.000). |
| -x –exact | –list | Memberikan OUTPUT yang lebih tepat. |
| -n –numeric | –list | Memberikan OUTPUT yang berbentuk angka. Alamat IP dan nomor port akan ditampilkan dalam bentuk angka dan bukan hostname ataupun nama aplikasi/servis. |
| –line-number | –list | Akan menampilkan nomor dari daftar aturan. Hal ni akan mempermudah bagi kita untuk melakukan modifikasi aturan, jika kita mau meyisipkan atau menghapus aturan dengan nomor tertentu. |
| –modprobe | All | Memerintahkan IPtables untuk memanggil modul tertentu. Bisa digunakan bersamaan dengan semua Command. |

- Generic Matches

Generic Matches artinya pendefinisian kriteria yang berlaku secara umum. Dengan kata lain, sintaks Generic Matches akan sama untuk semua protokol. Setelah protokol didefinisikan, maka baru didefinisikan aturan yang lebih spesifik yang dimiliki oleh protokol tersebut. Hal ini dilakukan karena tiap-tiap protokol memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memerlukan perlakuan khusus.

Tabel.1.4 Generic Matches

| Match | Keterangan |
| --- | --- |
| -p –protocol | Digunakan untuk mengecek tipe protokol tertentu. Contoh protokol yang umum adalah TCP, UDP, ICMP dan ALL. Daftar protokol bisa dilihat pada /etc/protocols. Tanda inversi juga bisa diberlakukan di sini, misal kita menghendaki semua protokol kecuali ICMP, maka kita bisa menuliskan –protokol ! ICMP yang berarti semua kecuali ICMP. |
| -s –src –source | Kriteria ini digunakan untuk mencocokkan paket berdasarkan alamat IP asal. Alamat di sini bisa berberntuk alamat tunggal seperti 192.168.1.1, atau suatu alamat Network menggunakan netmask misal 192.168.1.0/255.255.255.0, atau bisa juga ditulis 192.168.1.0/24 yang artinya semua alamat 192.168.1.x. Kita juga bisa menggunakan inversi. |
| -d –dst –destination | Digunakan untuk mecocokkan paket berdasarkan alamat tujuan. Penggunaannya sama dengan Match –src |
| -i –in-interface | Match ini berguna untuk mencocokkan paket berdasarkan interface di mana paket datang. Match ini hanya berlaku pada chain INPUT, FORWARD dan PREROUTING |
| -o –out-interface | Berfungsi untuk mencocokkan paket berdasarkan interface di mana paket keluar. Penggunannya sama dengan –in-interface. Berlaku untuk chain OUTPUT, FORWARD dan POSTROUTING |

- Implicit Matches

Implicit Matches adalah Match yang spesifik untuk tipe protokol tertentu. Implicit Match merupakan sekumpulan rule yang akan diload setelah tipe protokol disebutkan. Ada 3 Implicit Match berlaku untuk tiga jenis protokol, yaitu TCP Matches, UDP Matches dan ICMP Matches.

a. TCP Matches ( Transmission Control Protokol )

Tabel.2.5 TCP Matches

| Match | Keterangan |
| --- | --- |
| –sport –source-port | Match ini berguna untuk mecocokkan paket berdasarkan port asal. Dalam hal ini kia bisa mendefinisikan nomor port atau nama service-nya. Daftar nama service dan nomor port yang bersesuaian dapat dilihat di /etc/services. –sport juga bisa dituliskan untuk range port tertentu. Misalkan kita ingin mendefinisikan range antara port 22 sampai dengan 80, maka kita bisa menuliskan –sport 22:80. Jika bagian salah satu bagian pada range tersebut kita hilangkan maka hal itu bisa kita artikan dari port 0, jika bagian kiri yang kita hilangkan, atau 65535 jika bagian kanan yang kita hilangkan. Contohnya –sport :80 artinya paket dengan port asal nol sampai dengan 80, atau –sport 1024: artinya paket dengan port asal 1024 sampai dengan 65535.Match ini juga mengenal inversi. |
| –dport –destination-port | Penggunaan Match ini sama dengan Match –source-port. |
| –TCP-flags | Digunakan untuk mencocokkan paket berdasarkan TCP flags yang ada pada paket tersebut. Pertama, pengecekan akan mengambil daftar flag yang akan diperbandingkan, dan kedua, akan memeriksa paket yang di-set 1, atau on. Pada kedua list, masing-masing entry-nya harus dipisahkan oleh koma dan tidak boleh ada spasi antar entry, kecuali spasi antar kedua list. Match ini mengenali SYN,ACK,FIN,RST,URG, PSH. Selain itu kita juga menuliskan ALL dan NONE. Match ini juga bisa menggunakan inversi. |
| –syn | Match ini akan memeriksa apakah flag SYN di-set dan ACK dan FIN tidak di-set. Perintah ini sama artinya jika kita menggunakan Match –TCP-flags SYN,ACK,FIN SYN Paket dengan Match di atas digunakan untuk melakukan request koneksi TCP yang baru terhadap Server |

b. UDP Matches ( Unit Datagram Protocol )

Karena bahwa protokol UDP bersifat connectionless, maka tidak ada flags yang mendeskripsikan status paket untuk untuk membuka atau menutup koneksi. Paket UDP juga tidak memerlukan acknowledgement. Sehingga Implicit Match untuk protokol UDP lebih sedikit daripada TCP
Ada dua macam Match untuk UDP:

–sport atau –source-port

–dport atau –destination-port

c. ICMP Matches

Paket ICMP digunakan untuk mengirimkan pesan-pesan kesalahan dan kondisi-kondisi jaringan yang lain. Hanya ada satu implicit Match untuk tipe protokol ICMP, yaitu : –ICMP-type

- Explicit Matches

a. MAC Address

Match jenis ini berguna untuk melakukan pencocokan paket berdasarkan MAC source address. Perlu diingat bahwa MAC hanya berfungsi untuk jaringan yang menggunakan teknologi ethernet.

IPtables –A INPUT –m mac –mac-source 00:00:00:00:00:01

b. Multiport Matches

Ekstensi Multiport Matches digunakan untuk mendefinisikan port atau port range lebih dari satu, yang berfungsi jika ingin didefinisikan aturan yang sama untuk beberapa port. Tapi hal yang perlu diingat bahwa kita tidak bisa menggunakan port Matching standard dan Multiport Matching dalam waktu yang bersamaan.

IPtables –A INPUT –p TCP –m Multiport –source-port 22,53,80,110

c. Owner Matches

Penggunaan Match ini untuk mencocokkan paket berdasarkan pembuat atau pemilik/Owner paket tersebut. Match ini bekerja dalam chain OUTPUT, akan tetapi penggunaan Match ini tidak terlalu luas, sebab ada beberapa proses tidak memiliki Owner (??).

IPtables –A OUTPUT –m Owner –uid-Owner 500

Kita juga bisa memfilter berdasarkan group ID dengan sintaks –gid-Owner. Salah satu penggunannya adalah bisa mencegah user selain yang dikehendaki untuk mengakses internet misalnya.

d. State Matches

Match ini mendefinisikan State apa saja yang cocok. Ada 4 State yang berlaku, yaitu NEW, ESTABLISHED, RELATED dan INVALID. NEW digunakan untuk paket yang akan memulai koneksi baru. ESTABLISHED digunakan jika koneksi telah tersambung dan paket-paketnya merupakan bagian dari koneki tersebut. RELATED digunakan untuk paket-paket yang bukan bagian dari koneksi tetapi masih berhubungan dengan koneksi tersebut, contohnya adalah FTP data transfer yang menyertai sebuah koneksi TCP atau UDP. INVALID adalah paket yang tidak bisa diidentifikasi, bukan merupakan bagian dari koneksi yang ada.

IPtables –A INPUT –m State –State RELATED,ESTABLISHED

- Target/jump

Target atau jump adalah perlakuan yang diberikan terhadap paket-paket yang memenuhi kriteria atau Match. Jump memerlukan sebuah chain yang lain dalam tabel yang sama. Chain tersebut nantinya akan dimasuki oleh paket yang memenuhi kriteria. Analoginya ialah chain baru nanti berlaku sebagai prosedur/fungsi dari program utama. Sebagai contoh dibuat sebuah chain yang bernama TCP_packets. Setelah ditambahkan aturan-aturan ke dalam chain tersebut, kemudian chain tersebut akan direferensi dari chain INPUT.

IPtables –A INPUT –p TCP –j TCP_packets

Tabel.2.6 Target  Jump

| Target | Keterangan |
| --- | --- |
| -j ACCEPT –jump ACCEPT | Ketika paket cocok dengan daftar Match dan Target ini diberlakukan, maka paket tidak akan melalui baris-baris aturan yang lain dalam chain tersebut atau chain yang lain yang mereferensi chain tersebut. Akan tetapi paket masih akan memasuki chain-chain pada tabel yang lain seperti biasa. |
| -j DROP –jump DROP | Target ini men-DROP paket dan menolak untuk memproses lebih jauh. Dalam beberapa kasus mungkin hal ini kurang baik, karena akan meninggalkan dead socket antara Client dan Server. Paket yang menerima Target DROP benar-benar mati dan Target tidak akan mengirim informasi tambahan dalam bentuk apapun kepada Client atau Server. |
| -j RETURN –jump RETURN | Target ini akan membuat paket berhenti melintasi aturan-aturan pada chain dimana paket tersebut menemui Target RETURN. Jika chain merupakan subchain dari chain yang lain, maka paket akan kembali ke superset chain di atasnya dan masuk ke baris aturan berikutnya. Apabila chain adalah chain utama misalnya INPUT, maka paket akan dikembalikan kepada kebijakan default dari chain tersebut. |
| -j MIRROR | Apabila kompuuter A menjalankan Target seperti contoh di atas, kemudian komputer B melakukan koneksi http ke komputer A, maka yang akan muncul pada browser adalah website komputer B itu sendiri. Karena fungsi utama Target ini adalah membalik source address dan destination address. Target ini bekerja pada chain INPUT, FORWARD dan PREROUTING atau chain buatan yang dipanggil melalui chain tersebut. |

Beberapa Target yang lain biasanya memerlukan parameter tambahan:

a. LOG Target

Ada beberapa Option yang bisa digunakan bersamaan dengan Target ini. Yang pertama adalah yang digunakan untuk menentukan tingkat log. Tingkatan log yang bisa digunakan adalah debug, info, notice, warning, err, crit, alert dan emerg.Yang kedua adalah -j LOG –log-prefix yang digunakan untuk memberikan string yang tertulis pada awalan log, sehingga memudahkan pembacaan log tersebut.

IPtables –A FORWARD –p TCP –j LOG –log-level debug

IPtables –A INPUT –p TCP –j LOG –log-prefix “INPUT Packets”

b. REJECT Target

Secara umum, REJECT bekerja seperti DROP, yaitu memblok paket dan menolak untuk memproses lebih LANjut paket tersebut. Tetapi, REJECT akan mengirimkan error message ke host pengirim paket tersebut. REJECT bekerja pada chain INPUT, OUTPUT dan FORWARD atau pada chain tambahan yang dipanggil dari ketiga chain tersebut.

IPtables –A FORWARD –p TCP –dport 22 –j REJECT –REJECT-with ICMP-host-unreachable

Ada beberapa tipe pesan yang bisa dikirimkan yaitu ICMP-net-unreachable, ICMP-host-unreachable, ICMP-port-unreachable, ICMP-proto-unrachable, ICMP-net-prohibited dan ICMP-host-prohibited.

c. SNAT Target

Target ini berguna untuk melakukan perubahan alamat asal dari paket (Source Network Address Translation). Target ini berlaku untuk tabel NAT pada chain POSTROUTING, dan hanya di sinilah SNAT bisa dilakukan. Jika paket pertama dari sebuah koneksi mengalami SNAT, maka paket-paket berikutnya dalam koneksi tersebut juga akan mengalami hal yang sama.

IPtables –t NAT –A POSTROUTING –o eth0 –j SNAT –to-source 194.236.50.155-194.236.50.160:1024-32000

d. DNAT Target

Berkebalikan dengan SNAT, DNAT digunakan untuk melakukan translasi field alamat tujuan (Destination Network Address Translation) pada header dari paket-paket yang memenuhi kriteria Match. DNAT hanya bekerja untuk tabel NAT pada chain PREROUTING dan OUTPUT atau chain buatan yang dipanggil oleh kedua chain tersebut.

IPtables –t NAT –A PREROUTING –p TCP –d 15.45.23.67 –dport 80 –j DNAT –to-destination 192.168.0.2

e. MASQUERADE Target

Secara umum, Target MASQUERADE bekerja dengan cara yang hampir sama seperti Target SNAT, tetapi Target ini tidak memerlukan Option –to-source. MASQUERADE memang didesain untuk bekerja pada komputer dengan koneksi yang tidak tetap seperti dial-up atau DHCP  yang akan memberi pada kita nomor IP yang berubah-ubah. Seperti halnya pada SNAT, Target ini hanya bekerja untuk tabel NAT pada chain POSTROUTING.

IPtables –t NAT –A POSTROUTING –o ppp0 –j MASQUERADE

f. REDIRECT Target

Target REDIRECT digunakan untuk mengalihkan jurusan (REDIRECT) paket ke mesin itu sendiri. Target ini umumnya digunakan untuk mengarahkan paket yang menuju suatu port tertentu untuk memasuki suatu aplikasi proxy, lebih jauh lagi hal ini sangat berguna untuk membangun sebuah sistem jaringan yang menggunakan transparent proxy. Contohnya kita ingin mengalihkan semua koneksi yang menuju port http untuk memasuki aplikasi http proxy misalnya squid. Target ini hanya bekerja untuk tabel NAT pada chain PREROUTING dan OUTPUT atau pada chain buatan yang dipanggil dari kedua chain tersebut.

2.1.3 KATEGORI JARINGAN

# LAN ( Local area Network )

Jaringan wilayah lokal (bahasa Inggris: local area Network biasa disingkat LAN) adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil. Saat ini, kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch, yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbit/s. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11b (atau biasa disebut Wi-fi) juga sering digunakan untuk membentuk LAN. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-fi biasa disebut hotspot.

Berbeda dengan Jaringan Area Luas atau Wide Area Network (WAN), maka LAN mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- Mempunyai pesat data yang lebih tinggi

- Meliputi wilayah geografi yang lebih sempit

- Tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi

Biasanya salah satu komputer di antara jaringan komputer itu akan digunakan menjadi Server yang mengatur semua sistem di dalam jaringan tersebut

# WAN ( Wide Area Network )

WAN adalah singkatan dari istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris: Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan Router dan saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain.

# MAN ( Metropolitan Area Network )

Metropolitan area Network atau disingkat dengan MAN. Suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi, yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antar 10 hingga 50 km,

# INTERNET ( Interconnected-Networking )

Secara harfiah, internet (kependekan dari interconnected-Networking) ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Manakala Internet ialah sistem komputer umum, yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internetworking. Internetwork adalah sebuah istilah yang merujuk kepada penghubungan dua buah segmen jaringan atau lebih dengan menggunakan sebuah Router, sehingga terbuatlah satu buah jaringan yang lebih besar.

2.1.4 ALAMAT IP Address dan CLASS JARINGAN

Alamat IP versi 4 (sering disebut dengan Alamat IPv4) adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 4 Panjang totalnya adalah 32-bit, dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer atau lebih tepatnya 4.294.967.296 host di seluruh dunia, jumlah host tersebut didapatkan dari 256 (didapatkan dari 8 bit) dipangkat 4(karena terdapat 4 oktet) sehingga nilai maksimal dari alamt IP versi 4 tersebut adalah 255.255.255.255

Dimana nilai dihitung dari nol sehingga nilai nilai host yang apat ditampung adalah 256x256x256x256=4.294.967.296 host Dalam beberapa buku referensi, format bentuknya adalah w.x.y.z. Karena setiap oktet berukuran 8-bit, maka nilainya berkisar antara 0 hingga 255 (meskipun begitu, terdapat beberapa pengecualian nilai).

Alamat IP yang dimiliki oleh sebuah host dapat dibagi dengan menggunakan subnet mask jaringan ke dalam dua buah bagian, yakni:

- Network Identifier/NetID atau Network Address (alamat jaringan) yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat jaringan di mana host berada dalam banyak kasus, sebuah alamat Network identifier adalah sama dengan segmen jaringan fisik dengan batasan yang dibuat dan didefinisikan oleh Router IP. Meskipun demikian, ada beberapa kasus di mana beberapa jaringan logis terdapat di dalam sebuah segmen jaringan fisik yang sama dengan menggunakan sebuah praktek yang disebut sebagai multinetting. Jika semua node di dalam jaringan logis yang sama tidak dikonfigurasikan dengan menggunakan Network identifier yang sama, maka terjadilah masalah yang disebut dengan routing error. Alamat Network identifier tidak boleh bernilai 0 atau 255.

- Host Identifier/HostID atau Host address (alamat host) yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat host (dapat berupa workstation, Server atau sistem lainnya yang berbasis teknologi TCP/IP) di dalam jaringan. Nilai host identifier tidak boleh bernilai 0 atau 255 dan harus bersifat unik di dalam Network identifier/segmen jaringan di mana ia berada.

Dalam IP address dikenal 5 kelas yakni kelas A, kelas B, kelas C, kelas D dan kelas E. Semua itu didesain untuk kebutuhan jenis-jenis organisasi.

Class IP Address

Kelas A

Jika bit pertama dari IP Address adalah 0, address merupakan Network kelas A. Bit ini dan 7 bit berikutnya (8 bit pertama) merupakan bit Network sedangkan 24 bit terakhir merupakan bit host. Dengan demikian hanya ada 128 Network kelas A, yakni dari nomor 0.xxx.xxx.xxx sampai 127.xxx.xxx.xxx, tetapi setiap Network dapat menampung lebih dari 16 juta (256^3) host (xxx adalah variabel, nilainya dari 0 s/d 255). Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut.

Struktur IP Class A

Kelas B

Jika 2 bit pertama dari IP Address adalah 10, address merupakan Network kelas B. Dua bit ini dan 14 bit berikutnya (16 bit pertama) merupakan bit Network sedangkan 16 bit terakhir merupakan bit host. Dengan demikian terdapat lebih dari 16 ribu Network kelas B (64 x 256), yakni dari Network 128.0.xxx.xxx – 191.255.xxx.xxx. Setiap Network kelas B mampu menampung lebih dari 65 ribu host (256^2). Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut.

Struktur IP Address Class B

Kelas C

Jika 3 bit pertama dari IP Address adalah 110, address merupakan Network kelas C. Tiga bit ini dan 21 bit berikutnya (24 bit pertama) merupakan bit Network sedangkan 8 bit terakhir merupakan bit host. Dengan demikian terdapat lebih dari 2 juta Network kelas C (32 x 256 x 256), yakni dari nomor 192.0.0.xxx sampai 223.255.255.xxx. Setiap Network kelas C hanya mampu menampung sekitar 256 host. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut.

Struktur IP Address Class C

Selain ke tiga kelas di atas, ada 2 kelas lagi yang ditujukan untuk pemakaian khusus, yakni kelas D dan kelas E.

Kelas D

Khusus kelas D ini digunakan untuk tujuan multicasting. Dalam kelas ini tidak lagi dibahas mengenai netid dan hostid. Jika 4 bit pertama adalah 1110, IP Address merupakan kelas D yang digunakan untuk multicast address, yakni sejumlah komputer yang memakai bersama suatu aplikasi (bedakan dengan pengertian Network address yang mengacu kepada sejumlah komputer yang memakai bersama suatu Network). Salah satu penggunaan multicast address yang sedang berkembang saat ini di Internet adalah untuk aplikasi real-time video conference yang melibatkan lebih dari dua host (multipoint), menggunakanMulticastBackbone (MBone).

Kelas E

Kelas terakhir adalah kelas E (4 bit pertama adalah 1111 atau sisa dari seluruh kelas). Pemakaiannya dicadangkan untuk kegiatan eksperimental. Juga tidak ada dikenal netid dan hostid di sini.

Secara keseluruhan penentuan kelas dapat dilihat di Gambar berikut.

Kelas-Kelas Dengan Menggunakan Notasi Desimal

2.1.5 KETENTUAN ALAMAT PUBLIC DAN ALAMAT PRIVAT

### Alamat Publik

alamat publik adalah alamat-alamat yang telah ditetapkan oleh InterNIC dan berisi beberapa buah Network identifier yang telah dijamin unik (artinya, tidak ada dua host yang menggunakan alamat yang sama) jika intranet tersebut telah terhubung ke Internet. Ketika beberapa alamat publik telah ditetapkan, maka beberapa rute dapat diprogram ke dalam sebuah Router sehingga lalu lintas data yang menuju alamat publik tersebut dapat mencapai lokasinya. Di internet, lalu lintas ke sebuah alamat publik tujuan dapat dicapai, selama masih terkoneksi dengan internet.

### Alamat Private

Setiap node IP membutuhkan sebuah alamat IP yang secara global unik terhadap internetwork IP. Pada kasus internet, setiap node di dalam sebuah jaringan yang terhubung ke internet akan membutuhkan sebuah alamat yang unik secara global terhadap internet. Karena perkembangan internet yang sangat amat pesat, organisasi-organisasi yang menghubungkan intranet miliknya ke internet membutuhkan sebuah alamat publik untuk setiap node di dalam intranet miliknya tersebut. Sebuah alamat IP yang berada di dalam ruangan alamat pribadi tidak akan digunakan sebagai sebuah alamat publik. Karena di antara ruangan alamat publik dan ruangan alamat pribadi tidak saling melakukan overlapping, maka alamat pribadi tidak akan menduplikasi alamat publik, dan tidak pula sebaliknya. Ruangan alamat pribadi yang ditentukan di dalam RFC 1918 didefinisikan di dalam tiga blok alamat berikut:

Perbedaan IP Private & Public :

- IP Private hanya bersifat lokal & tidak bisa digunakan untuk mengakses internet & penggunaannya bebas.

- IP Public bersifat worlwide, bisa digunakan untuk mengakses internet namun penggunaan atau konfigurasinya tidak bebas (ada yang mengatur).

2.1.6 DHCP  SERVER

DHCP  (Dynamic Configuration Protocol) adalah layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang meminta nomor IP (DHCP Client) secara otomatis / protokol yang berbasis arsitektur client/server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. Jika DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Selain alamat IP, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP, seperti default gateway dan DNS server.

- DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat "menyewakan" alamat IP dan informasi TCP/IP lainnya kepada semua client yang memintanya. Beberapa sistem operasi jaringan seperti Windows NT Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, atau GNU/Linux memiliki layanan seperti ini.

- DHCP client merupakan mesin client yang menjalankan perangkat lunak client DHCP yang memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP Server. Sebagian besar sistem operasi client jaringan (Windows NT Workstation, Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Vista, atau GNU/Linux) memiliki perangkat lunak seperti ini.

DHCP server umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk didistribusikan kepada client, yang disebut sebagai DHCP Pool. Setiap client kemudian akan menyewa alamat IP dari DHCP Pool ini untuk waktu yang ditentukan oleh DHCP, biasanya hingga beberapa hari. Manakala waktu penyewaan alamat IP tersebut habis masanya, client akan meminta kepada server untuk memberikan alamat IP yang baru atau memperpanjangnya. DHCP Client akan mencoba untuk mendapatkan "penyewaan" alamat IP dari sebuah DHCP server dalam proses empat langkah berikut:

- DHCPDISCOVER : DHCP client akan menyebarkan request secara broadcast untuk mencari DHCP Server yang aktif.

- DHCPOFFER: Setelah DHCP Server mendengar broadcast dari DHCP Client, DHCP server kemudian menawarkan sebuah alamat kepada DHCP client.

- DHCPREQUEST: Client meminta DCHP server untuk menyewakan alamat IP dari salah satu alamat yang tersedia dalam DHCP Pool pada DHCP Server yang bersangkutan.

- DHCPACK: DHCP server akan merespons permintaan dari client dengan mengirimkan paket acknowledgment. Kemudian, DHCP Server akan menetapkan sebuah alamat kepada Client, dan memperbarui basis data database miliknya. Client selanjutnya akan memulai proses binding dengan tumpukan protokol TCP/IP dan karena telah memiliki alamat IP, client pun dapat memulai komunikasi jaringan.

Empat tahap di atas hanya berlaku bagi client yang belum memiliki alamat. Untuk client yang sebelumnya pernah meminta alamat kepada DHCP server yang sama, hanya tahap 3 dan tahap 4 yang dilakukan, yakni tahap pembaruan alamat (address renewal), yang jelas lebih cepat prosesnya. Berbeda dengan sistem DNS yang terdistribusi, DHCP bersifat stand-alone, sehingga jika dalam sebuah jaringan terdapat beberapa DHCP server, basis data alamat IP dalam sebuah DHCP Server tidak akan direplikasi ke DHCP server lainnya. Hal ini dapat menjadi masalah jika konfigurasi antara dua DHCP server tersebut berbenturan, karena protokol IP tidak mengizinkan dua host memiliki alamat yang sama. Selain dapat menyediakan alamat dinamis kepada client, DHCP Server juga dapat menetapkan sebuah alamat statik kepada client, sehingga alamat client akan tetap dari waktu ke waktu. Catatan: DHCP server harus memiliki alamat IP yang statis. *(diambil dari situs: www.wikipedia.org

2.1.7 Protokol jaringan

Protokol jaringan adalah aturan-aturan atau tatacara yang digunakan dalam melaksanakan pertukaran data dalam sebuah jaringan. Protokol mengurusi segala hal dalam komunikasi data, mulai dari kemungkinan perbedaan format data yang dipertukarkan hingga ke masalah koneksi listrik dalam jaringan. Dalam suatu jaringan komputer, terjadi sebuah proses komunikasi antar entiti atau perangkat yang berlainan sistemnya. Entiti atau perangkat ini adalah segala sesuatu yang mampu menerima dan mengirim. Untuk berkomunikasi mengirim dan menerima antara dua entiti dibutuhkan saling-pengertian di antara kedua belah pihak. Pengertian inilah yang dikatakan sebagai protokol. Jadi protokol adalah himpunan aturan-aturan main yang mengatur komunikasi data.

Protokol mendefinisikan apa yang dikomunikasikan bagaimana dan kapan terjadinya komunikasi. Elemen-elemen penting daripada protokol adalah : syntax, semantics dan timing.

- Syntax mengacu pada struktur atau format data, yang mana dalam urutan tampilannya memiliki makna tersendiri. Sebagai contoh, sebuah protokol sederhana akan memiliki urutan pada delapan bit pertama adalah alamat pengirim, delapan bit kedua adalah alamat penerima dan bit stream sisanya merupakan informasinya sendiri.

- Semantics mengacu pada maksud setiap section bit. Dengan kata lain adalah bagaimana bit-bit tersebut terpola untuk dapat diterjemahkan.

- Timing mengacu pada 2 karakteristik yakni kapan data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim. Sebagai contoh, jika pengirim memproduksi data sebesar 100 Megabits per detik (Mbps) namun penerima hanya mampu mengolah data pada kecepatan 1 Mbps, maka transmisi data akan menjadi overload pada sisi penerima dan akibatnya banyak data yang akan hilang atau musnah.

Macam-macam Protokol :

- Port 80, Web Server
Port ini biasanya digunakan untuk web server, ketika user mengetikan alamat IP atau hostname di web browser maka web browser akan melihat IP tsb pada port 80,

- Port 81, Web Server Alternatif
ketika port 80 diblok maka port 81 akan digunakan sebagai port altenatif hosting website

- Port 21, FTP Server
Ketika mengakses FTP server, maka ftp client secara default akan melakukan koneksi melalui port 21 dengan ftp server

- Port 22, SSH Secure Shell
Port ini digunakan untuk port SSH ( remote dari client ke server )

- Port 23, Telnet
Saat menjalankan server telnet maka port ini digunakan client telnet untuk hubungan dengan server telnet

- Port 25, SMTP(Simple Mail Transport Protokol)
Ketika seseorang mengirim email ke server SMTP anda, maka port yg digunakan adalah port 25

- Port 2525 SMTP Alternate Server
Port 2525 adalah port alternatifi aktif dari TZO untuk menservice forwarding email. Port ini bukan standard port, namun dapat digunakan apabila port smtp terkena blok.

- Port 110, POP Server.
Jika anda menggunakan Mail server, jika user log ke dalam mesin tersebut via POP3 (Post Office Protokol) atau IMAP4 (Internet Message Access Protocol) untuk menerima emailnya, POP3 merupakan protokol untuk mengakses mail box

- Port 3389, Remote Desktop
Port ini adalah untuk remote desktop di WinXP

- Port 445, SMB over IP, File Sharing
Kelemahan windows yg membuka port ini. biasanya port ini digunakan sebagai port file sharing termasuk printer sharing, port ini mudah dimasukin virus atau worm dan sejenisnya.

  - Proses Perancangan sistem  dan  ilustrasi sistem  Firewall

    - Proses Perancangan

Pada proses perancangan ini, penulis akan menggambarkan diagram alir tentang sistem yang akan dibuat dan topologi jaringannya. Antara lain adalah sebagai berikut:

- Flowchart / Diagram alir

Gambar 2.1 Flowchart

- Topologi jaringan

Gambar 2.2 Topologi Jaringan

    - Ilustrasi sistem Proses Firewall

Firewall adalah sebuah sistem atau grup sistem yang menjalankan kontrol akses keamanan diantara jaringan internal yang aman dan jaringan untrusted seperti internet. Firewall didesain untuk mengijinkan / trusted data lewat dan menolak / mengeblok / untrusted data.

Sebagai ilustrasi, Firewall dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini:

Sistem yang akan dibangun adalah sebuah Firewall yang disetting untuk dapat memfilter / blok situs-situs internet yang sekiranya tidak diperlukan untuk diakses.

Situs-situs yang akan di filter antara lain:

- facebook.com

- Twiiter.com

- Youtube.com

# Text boxes

Blok

Masukkan Alamat URL

Trusted URL

Teruskan

Tampilkan Web

End

Start

Filter Alamat URL

Tidak

Ya

Trusted paket

Dilewatkan

Untrusted paket

Ditolak

Gambar 2.3 Ilustrasi Firewall